| БАШКОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАҺЫ БЛАГОВАР РАЙОНЫ МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫНЫҢ ӨЙЗӨРӘКБАШ АУЫЛ СОВЕТЫ АУЫЛ БИЛӘМӘҺЕ ХӘКИМИӘТЕ |  | АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УДРЯКБАШЕВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БЛАГОВАРСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН |
| --- | --- | --- |
| 452733, Өйзөрәкбаш ауылы, Үзәқ урам, 31/1 Тел. (34747) 2-83-72, E-mail: udrjakbashsp_blag@mail.ru |  | 452733, с. Удрякбаш, ул. Центральная, 31/1 Тел. (34747) 2-83-72, E-mail: udrjakbashsp_blag@mail.ru |

# Қ А Р А Р                                                          ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12 .12.2018 йыл                         № 48           12.12.2018 года

Об утверждении Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения

Удрякбашевский  сельсовет муниципального района

Благоварский район Республики Башкортостан

на 2018-2026 годы.

В соответствии со  ст.14 п.4, 18  Федерального закона от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Администрация сельского поселения Удрякбашевский  сельсовет муниципального района Благоварский район Республики Башкортостан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Удрякбашевский  сельсовет муниципального района Благоварский район Республики Башкортостан на 2018-2026 годы, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Обнародовать настоящее постановление на Информационном стенде и на сайте сельского поселения Удрякбашевский  сельсовет муниципального района Благоварский район Республики Башкортостан.

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения

Удрякбашевский сельсовет                                                        Р.Р. Ишбулатов

Приложение № 1

УТВЕРЖДЕНО постановлением Администрации сельского поселения Удрякбашевский сельсовет муниципального района Благоварский район Республики Башкортостан от «12» декабря 2018 г. № 48

Программа

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Удрякбашевский   сельсовет муниципального района Благоварский район Республики Башкортостан на 2018-2026 годы .

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Наименование Программы

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Удрякбашевский сельсовет        муниципального района Благоварский район Республики Башкортостан 2018-2026 годы».

Основание принятия решения о разработке программы

Федеральный закон от 06 октября 2003 г. № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

Федеральный закон от 30 декабря 2004 г. № 210 – ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;

Федеральный закон от 23 ноября 2009 г. № 261 – ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Заказчик

Администрация сельского поселения Удрякбашевский сельсовет        муниципального района Благоварский район Республики Башкортостан.

Основные разработчики Программы

Администрация сельского поселения Удрякбашевский сельсовет        муниципального района Благоварский район Республики Башкортостан.

Исполнители Программы

Администрация сельского поселения Удрякбашевский сельсовет        муниципального района Благоварский район Республики Башкортостан.

Цели и задачи Программы

-восстановление и техническое перевооружение основных фондов коммунального комплекса сельского поселения Удрякбашевский сельсовет        муниципального района Благоварский район Республики Башкортостан;

- снижение уровня общего износа основных фондов, улучшение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг.

Реализация данной цели предполагает решение следующих задач:

- снижение потерь при эксплуатации систем энергоснабжения и водоснабжения населения;

- улучшение состояния окружающей среды, экологическая безопасность сельского поселения Удрякбашевский сельсовет, создание благоприятных условий для проживания жителей.

Сроки и этапы реализации Программы

Срок реализации Программы 2018-2026 годы.

Объемы и источники финансирования

Общий объем необходимых финансовых средств для реализации Программы составляет: 1500000 рублей.

Объем финансирования подлежит ежегодной корректировке в соответствии с уточнением всех уровней бюджетных и внебюджетных  средств и изменений в законодательстве.

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами.

Настоящая Программа разработана в соответствии с Федеральными законами от 06 октября 2003 г. № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 30 декабря 2004 г. № 210 – ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», от 23 ноября 2009 г. № 261 – ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Программа Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Удрякбашевский сельсовет        муниципального района Благоварский район Республики Башкортостан

на 2018-2026 годы (далее - Программа), предусматривает внедрение механизмов проведения реконструкции, модернизации и комплексного обновления объектов коммунального назначения.

Программа предусматривает как решение задач ликвидации сверхнормативного износа основных фондов, внедрение ресурсосберегающих технологий, так и разработку и широкое внедрение мер по стимулированию эффективного и рационального хозяйствования жилищно-коммунальных предприятий, максимального использования ими всех доступных ресурсов, включая собственные, для решения задач надежного и устойчивого обслуживания потребителей. Капитальный ремонт существующей системы электроснабжения и водоснабжения отвечает интересам жителей сельского поселения Удрякбашевский сельсовет        муниципального района Благоварский район Республики Башкортостан и позволит сформировать рыночный механизм функционирования жилищно-коммунальной инфраструктуры и условий для привлечения инвестиций. Капитальный ремонт существующей системы электроснабжения, водоснабжения - это проведение работ по замене их на более долговечные и экономичные, в целях улучшения эксплуатационных показателей объектов ЖКХ. В связи с тем, что сельского поселения Удрякбашевский сельсовет        муниципального района Благоварский район Республики Башкортостан из-за ограниченных возможностей местного бюджета не имеет возможности самостоятельно решить проблему реконструкции, модернизации и капитального ремонта объектов жилищно-коммунального хозяйства в целях улучшения качества предоставления коммунальных услуг, финансирование мероприятий Программы необходимо осуществлять за счет средств, республиканского, районного и местного бюджета, средств, полученных за счет регулируемых надбавок к ценам (тарифам) для потребителей и внебюджетных источников. К услугам ЖКХ, предоставляемым в сельском поселении Удрякбашевский сельсовет муниципального района Благоварский район Республики Башкортостан,  относится водоснабжение, газоснабжение и электроснабжение.

Перед органами местного самоуправления сельского поселения стоит задача развития коммунальной инфраструктуры, повышения эффективности и надежности функционирования жилищно-коммунального комплекса.

Сельское поселение не может развиваться без учета состояния и перспектив развития инженерных систем жизнеобеспечения, которые включают в себя такие составные части, как газоснабжение, электроснабжение и водоснабжение.

Непосредственно под развитием систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения понимается проведение комплекса мероприятий нормативно-правового, организационного и иного характера, направленных на повышение качества жизни населения сельского поселения, понимание жителями сельского поселения сложности проводимой коммунальной реформы, а также подготовку и проведение соответствующих инвестиционных программ.

2. Оценка состояния инженерной инфраструктуры

2.1.Водоснабжение

Источником водоснабжения населенных пунктов сельского поселения Удрякбашевский  сельсовет муниципального района Благоварский район Республики Башкортостан являются подземные воды из скважины собственных колодцев и общественных. Анализируя существующее состояние систем водоснабжения в населенных пунктах сельского поселения, выявлены проблемы водоснабжения сельского поселения  требуется проектирование и  строительство водопровода в населенных пунктах сельского поселения.

Нормы водопотребления, расчетные расходы воды.

Водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды населения определено в соответствии с Республиканскими нормативами градостроительного проектирования Республики Башкортостан «Градостроительство. Планировка и застройка городских округов, городских и сельских поселений Республики Башкортостан» по удельному хозяйственно-питьевому водопотреблению в населенных пунктах, включающему расходы воды на хозяйственно-питьевые и коммунальные нужды в общественных зданиях.

На расчетный срок водопотребление сельского поселения Удрякбашевский  сельсовет составит: 0,160 м3/сут. на 1 чел. х 1297 чел.= 207,52 м3/сут.

Расчеты расхода воды перспективного потребления выполняются в следующей стадии проектирования.

Источники водоснабжения.

В качестве источников водоснабжения населенных пунктов сельского поселения на первую очередь и расчетный срок строительства рекомендуется использовать подземные воды.

Для обеспечения перспективной потребности водопотребления необходимо:

- провести изыскания источников водоснабжения с участием специалистов Управления по недрам РБ, выполнить поисково-оценочные и разведочные работы для определения запасов пресных подземных вод для обеспечения перспективной потребности водопотребления населенных пунктов сельского поселения Удрякбашевский  сельсовет;

- определить источники хозяйственно-питьевого водоснабжения на основе санитарной оценки условий формирования и залегания подземных вод, оценки качества и количества воды, санитарной оценки места расположения водопроводных сооружений, прогноза санитарного состояния источников.

В случае отсутствия пригодных для потребления подземных вод источником водоснабжения населенных пунктов принимаются поверхностные воды, с соответствующей водоподготовкой перед подачей в водопроводную сеть.

Качество воды подаваемой в водопроводную сеть населенного пункта должно соответствовать СанПиН 2.1.4. 1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения, контроль качества».

2.2. Газоснабжение и теплоснабжение

Газоснабжение населенных пунктов сельского поселения Удрякбашевский  сельсовет осуществляется от АГРС. Подключены к газовым сетям все населенные пункты сельского поселения. Всего количество на территории сельского поселения ШРП – 7 ед., ГРП – 1 ед. Эксплуатирующая организация - Благоварский филиал ОАО «ГазСервис».

Основными потребителями газа являются:

- котельные общественных и административно-коммунальных зданий, предприятий бытового обслуживания населения, подключение которых предусмотрено к газопроводу среднего давления Р< 0,3МПа;

- жилые дома, отопление которых предусмотрено от газовых котлов типа АОГВ,  установленных в каждом доме. Газоснабжение жилых домов осуществляется сетевым газом низкого давления Р< 0,003 МПа.

Газоснабжение жилых домов и котельных производится газом низкого давления после понижения давления в ШРП.

Основными потребителями тепла на территории сельского поселения Удрякбашевский  сельсовет являются жилая застройка, общественные здания, объекты здравоохранения, культуры и промышленные предприятия.

В объемы проекта по настоящему разделу входит:

1) выбор количества и места расположения ШРП (шкафных распределительных пунктов);

2) нанесение трасс подземных газопроводов низкого давления на проектируемых участках населенных пунктов сельского поселения Удрякбашевский  сельсовет.

Расчеты расхода газа перспективного потребления и расчетная схема газоснабжения будут выполнены в следующей стадии проектирования.

2.3. Электроснабжение

В настоящее время основным источником питания села Удрякбаш Благоварского района Республики Башкортостан является ПС-313 мощностью 10000 кВа «Прожектор» по линии ВЛ-0,4 и 10 кВ (воздушная). На территории села расположено 4 трансформаторных подстанции.

Электроснабжение деревни Бузоулык осуществляется от ПС-313 мощностью 10000 кВа «Прожектор» по линии ВЛ-0,4 и 10 кВ (воздушная). На территории села расположена 1 трансформаторная подстанция.

Электроснабжение деревни Куллекул осуществляется от ПС-313 мощностью 10000 кВа «Прожектор» по линии ВЛ-0,4 и 10 кВ (воздушная). На территории села расположена 1 трансформаторная подстанция.

Электроснабжение деревни Таллыкуль осуществляется от ПС-313 мощностью 10000 кВа «Прожектор» по линии ВЛ-0,4 и 10 кВ (воздушная). На территории села расположена 1 трансформаторная подстанция.

Электроснабжение деревни Камышлы осуществляется от ПС-313 мощностью 10000 кВа «Прожектор» по линии ВЛ-0,4 и 10 кВ (воздушная). На территории села расположена 1 трансформаторная подстанция.

Электроснабжение деревни Хайдарово осуществляется от ПС-313 мощностью 10000 кВа «Прожектор» по линии ВЛ-0,4 и 10 кВ (воздушная). На территории села расположена 1 трансформаторная подстанция.

Электроснабжение деревни Шамеево осуществляется от ПС-313 мощностью 10000 кВа «Прожектор» по линии ВЛ-0,4 и 10 кВ (воздушная). На территории села расположена 1 трансформаторная подстанция.

Электроснабжение деревни Яланкуль осуществляется от ПС-313 мощностью 10000 кВа «Прожектор» по линии ВЛ-0,4 и 10 кВ (воздушная). На территории села расположена 1 трансформаторная подстанция.

Электроснабжение деревни Япаркуль осуществляется от ПС-313 мощностью 10000 кВа «Прожектор» по линии ВЛ-0,4 и 10 кВ (воздушная). На территории села расположена 1 трансформаторная подстанция.

Обслуживанием энергетического хозяйства занимается филиал ООО «Башкирэнерго»  ПО ОЭС Благоварский РЭС.

Главной проблемой является ремонт уличного освещения населенных пунктов.

2.4.Утилизация твердых бытовых отходов

В сельском поселении Удрякбашевский сельсовет на сегодняшний день налаженная система сбора бытовых отходов. ТБО жители сел вывозят на специально отведенную площадку для сбора бытовых отходов, мусоросвалки.

С 2019 года заработает новая система обращения с твердыми коммунальными отходами. В район приходит региональный оператор по обращению с отходами. Вывоз мусора на площадки ТБО с 2019 года будет запрещен. Проблемой станет рекультивация полигонов ТБО.

3. Перечень основных мероприятий Программы

Основные мероприятия Программы направлены на достижение целей Программы - снижение уровня общего износа основных фондов, улучшение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг.

Организационные мероприятия предусматривают:

- формирование перечня объектов, подлежащих реконструкции, модернизации, капитальному ремонту (Приложение № 1);

- определение ежегодного объема средств, выделяемых из местного бюджета на реализацию мероприятий Программы на осуществление долевого финансирования строительства, реконструкции, модернизации и капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры в целях обеспечения качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг.

Капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры, включенных в Программу, должен быть завершен в пределах срока действия Программы. В результате реализации программных мероприятий будет достигнут положительный социально-экономический эффект, выражающийся в улучшении качества предоставляемых коммунальных услуг.

Позитивным итогом реализации программы станет снижение социальной напряженности вследствие реального улучшения условий проживания населения в связи с повышением качества предоставляемых коммунальных услуг. Развитие коммунальной инфраструктуры позволит обеспечить потребности в дополнительном предоставлении услуг по электро и водоснабжению , а также позволит обеспечить качественное бесперебойное предоставление коммунальных услуг потребителям.

4. Механизм реализации Программы

Администрация сельского поселения сельского поселения Удрякбашевский сельсовет муниципального района Благоварский  район Республики Башкортостан в рамках настоящей Программы:

- осуществляет общее руководство, координацию и контроль за реализацией Программы;

- формирует перечень объектов, подлежащих включению в Программу (Приложение № 1);

- осуществляет обеспечение разработки проектно-сметной документации на строительство, реконструкцию, модернизацию и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры;

- заключает с исполнителями необходимые контракты на выполнение проектно-сметных работ на строительство, реконструкцию, модернизацию и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры соответствие с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд";

- предоставляет отчеты об объемах реализации Программы и расходовании средств в представительный  орган.

5. Ресурсное обеспечение Программы

Общий объем финансирования Программы составляет 1500000  рублей за весь период реализации программы 2018-2026 года. Объемы финансирования Программы на 2018-2026 годы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке после принятия бюджетов на очередной финансовый год.

6. Управление реализацией Программы и контроль за ходом ее исполнения

Заказчик осуществляет контроль за ходом реализации Программы, обеспечивает согласование действий по подготовке и реализации программных мероприятий, целевому и эффективному использованию бюджетных средств, разрабатывает и представляет в установленном порядке бюджетную заявку на ассигнование из местного бюджета для финансирования, а также подготавливает информацию о ходе реализации Программы за отчетный год.

Контроль за Программой включает периодическую отчетность о реализации программных мероприятий и рациональном использовании исполнителями выделяемых им финансовых средств, качестве реализуемых программных мероприятий, сроках исполнения муниципальных контрактов.

Исполнители программных мероприятий в установленном порядке отчитываются перед заказчиком о целевом использовании выделенных им финансовых средств.

Корректировка Программы, в том числе включение в нее новых мероприятий, а также продление срока ее реализации осуществляется в установленном порядке по предложению заказчика, разработчиков Программы.

7. Оценка эффективности реализации Программы

Успешная реализация Программы позволит:

- обеспечить жителей поселения бесперебойным, безопасным предоставлением коммунальных услуг (электроснабжения, водоснабжения);

- поэтапно построить водопроводные сети и другие объекты жилищно-коммунального хозяйства поселения;

- сократить ежегодные потери воды в системе водоснабжения;

- улучшить состояния окружающей среды и экологическую безопасность сельского поселения Удрякбашевский сельсовет, создавая благоприятные условия для проживания жителей.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к Программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения сельского поселения Удрякбашевский  сельсовет муниципального района Благоварский й район Республики Башкортостан на 2018-2026 годы

| Перечень объектов, включенных в Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Удрякбашевсий сельсовет на 2018 – 2026 годы. Наименование работ | Срок реализации | Сумма финансирования (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- |
| Ремонт уличного освещения | 2018 -2020 год | 150,0 |
| Рекультивация свалок | 2019-2021 год | 200,0 |
| Частичный ремонт дороги | 2018-2026 год | 300,0 |
| Обустройство площадок для контейнеров под ТКО | 2019 -2020 год | 600,0 |
| Ремонт колодцев | 2020-2021 год | 10,0 |
| Ремонт моста по улице Ленина – Садовая в с. Удрякбаш | 2019-2023 год | 240,0 |
| Итого |  | 1500,0 |