Приложение к Решению Совета

от 22.12.2023 года № 4-35

Введение

Внесение изменений в генеральный план и Правила землепользования и застройки сельского поселения Удрякбашевский сельсовет муниципального района Благоварский район Республики Башкортостан выполнено на основании:

- договора № 4447  от 08.02.2023 г., заключенного между ГБУ «Республиканский градостроительный центр» и Администрацией  сельского поселения Удрякбашевский сельсовет МР Благоварский район Республики Башкортостан.

- технического задания на внесение изменений в генеральный план сельского поселения Удрякбашевский сельсовет;

- «Градостроительного кодекса РФ» №190-ФЗ;

- федеральной инструкции «О порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации»;

Генеральный план является документом территориального планирования, определяющим основные направления развития сельского поселения на ближайшие 20 лет, долгосрочные перспективы планировочной организации территории, в том числе для установления функциональных зон, зон планируемого размещения объектов капитального строительства для государственных и муниципальных нужд, зон с особыми условиями использования территорий, долгосрочные перспективы планировочной организации селитебных территорий, производственных зон, зоны отдыха.

Необходимость внесения изменений в градостроительную документацию возникла в связи с введением в действие требований Приказа Минэкономразвития от января 2018 года (так называемый приказ № 10),  которые  применяются при создании и  ведении единой федеральной Государственной информационной системы территориального планирования (ФГИС ТП), других государственных информационных систем, производных мелких региональных подсистем, необходимых в конечном счете для оперативного управления территорией  органов  местного  самоуправления, для оперативного решения вопросов по перспективному развитию территории.

Все это коренным образом изменило подход в решении вопросов юридического, экономического и социального характера при регулировании общественных отношений в сфере территориального планирования, градостроительного зонирования и планировки территории, проектирования и строительства.

Генеральный план на современном этапе является документом, определяющим устойчивое развитие территории при осуществлении градостроительной деятельности с обеспечением безопасности  и благоприятных условий жизнедеятельности человека, с ограничением негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и с обеспечением охраны и рационального использования природных ресурсов.

В проекте генерального плана максимально учтены существующая застройка, инженерно-транспортная и рекреационная структуры сельского поселения, возможное наличие памятников историко-культурного наследия. Для обоснования решений выполнен детальный анализ существующего положения всех функциональных систем в виде анкетирования производственных предприятий, объектов социальной инфраструктуры, жилищного фонда и предприятий культурно-бытового обслуживания, проведен анализ демографических процессов на современном этапе (с учетом продолжающейся пандемии COVID-19 и проведенной осенью 2021 г. переписи населения),  необходимого сохранения численности населения за счет внешней миграции и естественного прироста.

Утвержденный проект генерального плана используется в качестве основы для создания территориального градостроительного кадастра, банка данных для разработки всех последующих градостроительных программ развития сельского поселения с выявлением его ресурсных возможностей.

Проектирование осуществлялось в соответствии с положениями и требованиями:

- Градостроительного Кодекса Российской Федерации №190-ФЗ от 29.12.2004 г.;

- Региональных нормативов градостроительного проектирования Республики Башкортостан, утвержденных приказом Госкомитета Республики Башкортостан по строительству и архитектуре № 232 от 16.06.2021 г.;

- Земельного Кодекса Российской Федерации №136-ФЗ 25 октября 2001 года;

- санитарных, противопожарных и других норм проектирования.

В проекте внесения изменений в генеральный план сельского поселения  учтен ранее разработанный  ООО «Альфа-проект» (г.Уфа) проект «Генеральный план сельского поселения Удрякбашевский сельсовет муниципального района Благоварский район Республики Башктортостан», утвержденный 21.12.2016 г.

Генеральный план сельского поселения Удрякбашевский сельсовет разработан на топографической съемке,  представленной администрацией сельского поселения Удрякбашевский сельсовет в 2023 г.

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА

Генеральный план определяет территориальное развитие сельского поселения на ближайший период (до 2043 г.).

Главная цель проекта внесения изменений в генеральный план сельского поселения – пространственная организация среды методами территориального планирования для рационального использования земель и их охраны, совершенствования инженерной и транспортной инфраструктур, социально-экономического развития, охраны природы, защиты территорий от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, повышения эффективности управления развитием территории.

Для непосредственного осуществления строительства необходима разработка проектов планировки, проектов застройки отдельных кварталов (групп индивидуальных жилых домов), рабочих проектов отдельных объектов с проведением комплекса необходимых инженерно-геодезических и инженерно-геологических изысканий.

Основные задачи проекта:

- корректировка границ сельского поселения;

- корректировка границ населенных пунктов сельского поселения для согласования и утверждения в государственных органах;

- корректировка планировочной структуры генерального плана сельского поселения Удрякбашевский сельсовет муниципального района Благоварский район Республики Башкортостан в части перераспределения территорий (зон) земель сельскохозяйственного назначения и территорий (зон) земель промышленности и иного специального назначения; выделение границ земельных участков с новым целевым использованием согласно задания на разработку проекта о внесении изменений в генеральный план;

- внесение изменений в графические материалы генерального плана сельского поселения (внесение в основные чертежи и расчеты включаемых земельных участков на принятый генеральным планом расчетный срок развития поселения до 2043 г.;

- выявление возникших проблем градостроительного развития территории сельского поселения Удрякбашевский  сельсовет и определение условий их решения;

- определение целей и задач территориального планирования, обеспечивающих устойчивое развитие сельского поселения;

- разработка схемы функционального зонирования в соответствии с направлениями социально-экономического развития и учетом градостроительных ограничений;

- определение перечня объектов местного значения и установление зон их размещения с целью создания благоприятных условий жизни и деятельности населения;

- создание электронного генерального плана в качестве ресурса информационнной системы обеспечения градостроительной деятельности на основе новейших компьютерных технологий.

Проект генерального плана выполнен на расчетный срок – 2043 год.

Основные параметры развития сельского поселения на ближайшую перспективу определяются в контексте программы социально-экономического развития муниципального района Благоварский район, программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Удрякбашевский сельсовет муниципального района Благоварский район Республики Башкортостан на 2018-2026 годы", а также реализации национального проекта «Развитие агропромышленного комплекса», Государственных программ поддержки и развития малого  и среднего предпринимательства.

Проблемы экономического и территориального развития сельского поселения Удрякбашевский сельсовет муниципального района Благоварский район Республики Башкортостан связаны с растущей необходимостью развития производственной, коммунально-складской, транспортной, инженерной инфраструктуры сельского поселения. В условиях рыночной экономики эти проблемы решаются путем создания объектов строительства, привлекательных для потенциальных инвесторов.

Реализация проекта нацелена на решение ряда актуальных для экономики сельского поселения вопросов и проблем, в том числе:

1. Выполнение имеющихся и планируемых долгосрочных муниципальных целевых программ по развитию экономики сельского поселения, решению социальных проблем, в том числе и за счет поступления в бюджет новых налоговых средств.

2. Создание дополнительных рабочих мест на этапе освоения планируемых генеральным планом производственных зон.

2. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ

2.1. АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕРРИТОРИИ

В основу планировочного решения генерального плана положена идея создания современного сельского поселения на основе анализа существующего положения с сохранением и усовершенствованием планировочной структуры, при этом учитывались сложившиеся природно-ландшафтное окружение и транспортные связи, а также автомобильные дороги регионального или межмуниципального значения.

Комплексный градостроительный анализ территории сельского поселения Удрякбашевский сельсовет с точки зрения инженерно-геологических, природно-экологических, санитарно-гигиенических факторов и с учетом пожеланий местных органов управления позволил выявить на территории населенных пунктов и прилегающих к ним участках ряд площадок, пригодных для освоения.

Проектом генерального плана градостроительного развития сельского поселения предложены следующие решения:

- функциональное зонирование территории с компактной селитебной зоной и  упорядоченной  производственной  зоной;

- максимальное использование внутренних территориальных резервов для  нового  строительства;

- создание  зон  комфортного отдыха;

- экологический подход при решении планировочных задач, обеспечение экологически безопасного развития территории.

Генеральный план содержит проектное функциональное зонирование, направленное на оптимизацию использования территорий населенных пунктов, обеспечение комфортного проживания жителей, создание современной социальной, транспортной и инженерной инфраструктур. Предусмотрено формирование функциональных зон – жилых, общественно-деловых, природно-рекреационных, производственных, транспортных, зон инженерных сооружений, зон перспективного градостроительного развития, сельскохозяйственного использования и других.

Одной из главных задач откорректированного генерального плана является градостроительный прогноз перспективного направления развития сельского поселения на первую очередь строительства (до 2033 г.) и  на расчётный срок (до 2043 г.).

Генеральный план предусматривает поэтапное освоение резервов территории в соответствии с прогнозом численности населения и средней жилищной обеспеченности.

При внесении изменений в генеральный  план сельского поселения намечены следующие мероприятия:

- дальнейшее развитие с.Удрякбаш в качестве административного центра сельского поселения;

- развитие д.Куллекул, д.Таллыкуль д.Яланкуль, д.Япаркуль в качестве развивающихся селитебных территорий;

- развитие д.Бузолулык, д.Камышлы, д.Хайдарово, д.Шамеево в качестве дачных сезонно действующих  жилых образований или центров фермерского хозяйства;

- совершенствование транспортной инфраструктуры;

- совершенствование функционального зонирования населенных пунктов;

- формирование общественных центров и подцентров;

- организация зон отдыха;

- проектирование многофункциональной системы зеленых насаждений населенных пунктов;

- реконструкция и благоустройство существующей застройки;

- новое строительство;

- развитие зон производственной и инженерной инфраструктур.

Прогноз жилищного фонда составлен с учетом обеспечения комфортности проживания населения и увеличения средней жилищной обеспеченности на первую очередь до 25,6 м² общей площади на 1 человека, на расчетный срок до 30 м² общей площади на 1 человека (до 2043 г.). Развитие сельского поселения планируется за счет механического прироста населения на I очередь и естественного прироста на расчетный срок.

Развитие селитебной территории населенных пунктов предусмотрено в двух направлениях:

- максимальное сохранение существующего капитального жилищного фонда, его реконструкция и благоустройство согласно действующим нормам и современным требованиям при полном оснащении инженерным оборудованием;

- застройка проектируемых жилых кварталов индивидуальными жилыми домами;

- реконструкция существующих объектов обслуживания, размещение на проектируемом участке подцентров обслуживания с целью обеспечения полного комплекса услуг в соответствии с Республиканскими нормативами градостроительного проектирования Республики Башкортостан от 2021 г.

Проектом настоятельно рекомендуется комплексное освоение территории перспективных для расширения населенных пунктов сельского поселения.

Село Удрякбаш – административный центр сельского поселения Удрякбашевский сельсовет с населением  419  человек - расположено в восточной  части территории сельского поселения в  25 км от районного центра с.Языково. С восточной стороны от с.Удрякбаш протекает приток речки Большой Удряк - речка Иныш, через село протекает речка Большой Удряк.

С северо-западной стороны  к селу подходит автодорога ра	йонного значения общего пользования  (Благовар) Камышлы - Удрякбаш, по которой осуществляется транспортная связь села с другими населенными пунктами района. Также с западной стороны села на запад отходит автодорога  в д,Таллыкуль и Бузоулык, на юг - автодорога в д.Шамеево, Хайдарово, Куллекул и Яланкуль.

Территория села ограничена с западной стороны  зоной акустической вредности от автодорог местного значения; с северной  и восточной стороны –  водоохранной зоной р.Иныш и пересеченной местностью; с южной стороны - водоохранной зоной р.Большой Удряк и пашнями; с юго-западной стороны - дополнительно - санитарно-защитной  зоной частично работающей промзоны (МТФ).

Село имеет регулярную планировочную структуру, планировочная структура села состоит из улиц, расположенных вдоль речек Большой Удряк и Иныш. Общественная зона сформировалась в центральной части села. Производственные территории расположены за пределами населенного пункта в юго-западном направлении.

Предлагается размещение малоэтажной усадебной жилой застройки с рекомендуемыми размерами приусадебных участков 0,25 га на участках, благоприятных для строительства, в северо-западной и южной части села. Индивидуальная застройка решена в виде ландшафтно-ориентированных групп жилых домов, органично включенных в единую систему улично-дорожной сети населенного пункта.

Проектом предусмотрено водоохранное озеленение вдоль русла речек, а также зеленые зоны отдыха и организация в ранее запроектированных кварталах или смежно с ними рекреационных зон с размещением открытых спортивных площадок.

Деревня  Бузоулык  расположена в 3,2 км западнее  административного центра сельского поселения с.Удрякбаш. Население – 48 человек. Через населенный пункт проходит автодорога местного значения Удрякбаш - Таллыкуль, с южной стороны протекает речка Большой Удряк.

К деревне с юго-восточной  стороны  подходит  автодорога местного значения, выводящая на автодороги районного значения Благовар-Балышлы и по которой осуществляется транспортная связь деревни с другими населенными пунктами.

Территория деревни ограничена с западной стороны зоной акустической вредности от автодороги; с северной  и восточной  стороны -  пересеченной местностью; с  южной стороны -  водоохранной  зоной  речки Большой Удряк  и зоной акустической вредности от автодороги местного значения, ведущей в  н.п.Таллыкуль.

Планировочная структура данного населенного пункта состоит из улиц, расположенных вдоль реки Большой Удряк. Общественная зона сформировалась в западной части деревни. Производственные территории расположены также в западной части населенного пункта.

Расширение данного населенного пункта не перспективно, в связи с этим дальнейшее  его развитие  проектом не предусмотрено.

Деревня  Камышлы расположена в 3,08 км севернее административного центра сельского поселения с.Удрякбаш,  в самой дальней северо-восточной части территории сельского поселения. Население – 6 человек.

С южной  стороны мимо  деревни  проходит автодорога Благовар - Балышлы, по которой осуществляется транспортная связь деревни с другими населенными пунктами.

Территория деревни ограничена с западной стороны  лесным массивом; с северо-западной стороны - санитарно-защитной зоной  частично действующей промзоны; с северной стороны –  пашней; с восточной стороны – перелеском и пашней; с южной стороны  - зоной акустической  вредности от автодороги районного значения Благовар - Балышлы и охранными зонами инженерных коммуникаций.

Планировочная структура населенного пункта состоит из улицы, расположенной вдоль лесного массива в направлении с севера на юг. Общественная и производственная зоны отсутствуют.

Проектом предусмотрено изменение границ населенного пункта в связи с его использованием как базы фермерского хозяйства. Дальнейшее развитие данного населенного пункта не предусмотрено.

Деревня Куллекул расположена в 5,21 км юго-западнее административного центра сельского поселения с.Удрякбаш. Население – 110 человек. С северной стороны мимо деревни протекает речка Куряк (Курай), с южной стороны - приток этой речки.

С северо-восточной стороны к деревне подходит  автодорога местного значения из с.Удрякбаш, по которой осуществляется транспортная связь деревни с другими населенными пунктами.

Территория  деревни  ограничена с западной стороны санитарно-защитными зонами кладбища, частично действующей промзоны; с  северной стороны  - водоохранной зоной речки  Курай (р.Куряк) и зоной акустической вредности от автодороги; с восточной стороны - водоохранной зоной речки Курай (р.Куряк) и ее притока, охранными зонами  межпоселкового газопровода, магистрального нефтепровода  и ЛЭП; с южной стороны - водоохранной зоной притока речки Курай (р.Куряк).

Планировочная структура данного населенного пункта состоит из улиц, расположенных вдоль реки Курай (Куряк). Общественная зона сформировалась в центральной части  деревни. Полузаброшенные промзоны расположены в западной части деревни и в северо-западном направлении  от населенного пункта.

Проектом предлагается размещение малоэтажной усадебной жилой застройки с рекомендуемыми размерами приусадебных участков  до 0,25 га на участках, благоприятных для строительства, в западной части деревни. Индивидуальная застройка решена в виде групп жилых домов, размещаемых  на свободных от застройки территориях. Всего предусмотрено  размещение 35 земельных участков под ИЖС.

Проектом предусмотрена организация рекреационной зоны с размещением открытых спортивных площадок.

Деревня Таллыкуль  расположена в  4,7 км западнее административного центра сельского поселения с.Удрякбаш. Население – 81 человек.

Транспортная связь данного  населенного пункта обеспечивается через автодорогу местного значения, подходящую с юго-восточной стороны через д.Бузоулык от с.Удрякбаш.

Территория деревни ограничена с западной стороны  луговой растительностью, редким перелеском и  охранной зоной магистрального нефтепровода;  с северной  стороны -  лесным массивом и санитарно-защитными  зонами  действующего кладбища и  скотомогильника;  с восточной стороны –полузаброшенной промзоной (ПФ); с южной стороны - небольшим перелеском и пашней за ним.

Деревня имеет регулярную планировочную структуру, состоящую из улицы, расположенной вдоль лесного массива в направлении с юго-востока на северо-запад. Общественная и производственная зона отсутствуют.

Предлагается размещение 2-х участков малоэтажной усадебной жилой застройки с рекомендуемыми размерами приусадебных участков  до 0,25 га на участках, благоприятных для строительства.

Проектом предусмотрена организация смежно с существующей жилой застройкой рекреационной зоны с размещением открытых спортивных площадок.

Деревня  Хайдарово расположена в  4,26  км  юго-западнее  административного центра сельского поселения с.Удрякбаш. Население – 3 человека. С северной стороны  от деревни протекает речка Курай (Куряк).

Транспортная связь деревни с другими населенными пунктами  осуществляется  через автодорогу местного значения с  грунтовым покрытием,  выводящую на автодорогу к  селу Удрякбаш.

Территория деревни ограничена с западной стороны  перелеском и охранной зоной магистрального нефтепровода; с северной стороны - водоохранной зоной речки Курай (Куряк); с восточной стороны - грунтовой дорогой и пересеченной местностью; с южной стороны - санитарно-защитной зоной закрытого кладбища.

Планировочная структура деревни состоит из улицы, расположенной вдоль речки Курай (Куряк)  в направлении с запада на восток. Общественная и производственная зоны отсутствуют.

Расширение данной деревни не предусмотрено. Развитие населенного пункта осуществляется  в его границах. Географическое  расположение не выгодно,  населенный пункт не газифицирован.

Деревня Шамеево  расположена в 4,95 км южнее административного центра сельского поселения с.Удрякбаш. Население  - 59 чел.

Транспортная связь деревни с другими населенными дорогами осуществляется с северо-западного направления через  автодорогу местного значения с грунтовым покрытием, ведущую к с.Удрякбаш.

Территория деревни ограничена с западной стороны водоохранной зоной речки Курай (Куряк); с северо-западной стороны -  зоной акустической вредности от автодороги местного значения - подъездом к деревне; с северной стороны - пашнями; с  восточной стороны  - водоохранной зоной речки Большой Удряк; с южной стороны – водоохранной зоной речки Курай (Куряк).

Планировочная структура деревни состоит из улиц, расположенных вдоль реки Курай (Куряк) в направлении с востока на запад. Общественная зона сформировалась в центральной части деревни. Выраженные промзоны отсутствуют.

Расширение данного населенного пункта не перспективно, в связи с этим дальнейшее  его развитие  проектом не предусмотрено.

Деревня  Яланкуль  расположена  в 5,90 км  юго-западнее  административного центра сельского поселения с.Удрякбаш. Население – 37 человек.

С  восточной  стороны к деревне подходит автодорога местного значения с грунтовым покрытием из д.Куллекул, по которой осуществляется транспортная связь деревни с другими населенными пунктами.

Территория деревни ограничена с западной стороны пашней и   луговой растительностью; с северной стороны - пустырем и санитарно-защитной зоной действующего кладбища; с  восточной стороны  - оврагом и  автодорогой с грунтовым покрытием - подъездом к деревне; с южной стороны – водоохранной зоной речки Курай (Куряк) и луговой растительностью, за которой начитается пашня.

Планировочная структура деревни состоит из улиц, расположенных вдоль реки Курай (Куряк) в направлении с востока на запад. Общественная зона и промзоны отсутствуют.

Проектом  предлагается  размещение 11-ти земельных участков под ИЖС с рекомендуемыми размерами приусадебных участков до 0,25 га на участках, свободных от застройки в существующих границах населенного пункта.

Проектом предусмотрена организация рекреационной зоны с размещением открытой спортивной площадки.

Деревня  Япаркуль расположена в 2,2 км  северо-западнее  административного центра сельского поселения с.Удрякбаш. Население  отсутствует. Населенный пункт не перспективен для дальнейшего развития.

С юго-восточной стороны  к  деревне  подходит автодорога местного значения от автодороги Удрякбаш-Куллекул,  по которой осуществляется транспортное сообщение с другими населенными пунктами.

Развитие и расширение данной деревни не перспективно в связи с ее невыгодным  географическим расположением. Территория  населенного пункта не газифицирована.

Планировочная структура данного населенного пункта состоит из улицы, расположенной вдоль русла речки Иныш  в направлении с востока на запад. Общественная  зона и промзоны  отсутствуют.

Предлагается размещение в существующих границах деревни 3-х участков малоэтажной усадебной жилой застройки с рекомендуемыми размерами приусадебных участков  до 0,25 га на свободных от застройки  участках.

2.2. ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ЗОНИРОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ

Основной составляющей документа территориального планирования - генерального плана сельского поселения Удрякбашевский сельсовет - является функциональное зонирование с определением видов градостроительного использования установленных зон, параметров планируемого развития и ограничений на их использование.

Основные цели функционального зонирования:

- установление назначений и видов использования территории сельского поселения;

- подготовка основы для разработки нормативного правового акта – правил землепользования и застройки, включающих градостроительное зонирование и установление градостроительных регламентов для территориальных зон;

- выявление территориальных ресурсов и оптимальной инвестиционно- строительной стратегии развития сельского поселения.

Основными принципами предлагаемого функционального зонирования территории являются:

- территориальное развитие селитебных территорий;

- формирование рекреационных территорий;

- сохранение и развитие особо охраняемых территорий;

- упорядочение функциональной структуры территории.

Основаниями для проведения функционального зонирования являются:

- комплексный градостроительный анализ территории и оценка системы планировочных условий, в том числе ограничений по развитию территории;

- экономические предпосылки развития территории;

- проектная планировочная организация территории муниципального образования.

Функциональное зонирование сельского поселения Удрякбашевский сельсовет:

- предусматривает увеличение площади жилой и общественно-деловой зоны, создание рекреационной зоны;

- поддерживает планировочную структуру, максимально отвечающую нуждам развития селитебной территории и охраны окружающей среды;

- направлено на создание условий для развития инженерной и транспортной инфраструктуры;

- содержит характеристику планируемого развития функциональных зон с определением функционального использования земельных участков и объектов капитального строительства на территории указанных зон.

На территории сельского поселения выделено три основных группы функциональных зон:

- зоны интенсивного градостроительного освоения;

- зоны сельскохозяйственного использования территории;

- зоны ограниченного хозяйственного использования.

Первая группа функциональных зон - зоны интенсивного градостроительного освоения - выделена на территориях, где происходит развитие населённых пунктов, производственных и сельскохозяйственных комплексов, объектов и коммуникаций инженерно-транспортной инфраструктуры. В первой группе выделяются следующие  подзоны:

- территории населённых пунктов и их развития;

- территории производств, размещения элементов транспортной и инженерной инфраструктуры и их развития.

Зона интенсивного градостроительного освоения - это, прежде всего, территории жилищного строительства во всех населенных пунктах. Проектом рекомендовано для дальнейшего освоения жилых зон  применять  вид (метод) комплексного развития территории  (КРТ).

Вторая группа функциональных зон – зоны сельскохозяйственного использования территории выделена на территориях, связанных с выращиванием и переработкой сельскохозяйственной продукции, расположенных за границами населенных пунктов на территориях сельского поселения, свободных от застройки, лесонасаждений и  водных объектов.

В составе земель сельскохозяйственного назначения выделяются сельскохозяйственные угодья, земли, занятые внутрихозяйственными дорогами, коммуникациями, защитными полосами лесных насаждений, предназначенными для обеспечения защиты земель от воздействия негативных природных, антропогенных и техногенных явлений, водными объектами, а также зданиями, строениями, сооружениями, используемыми для производства, хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции.

Земли сельскохозяйственного назначения могут использоваться для ведения сельскохозяйственного производства, создания защитных лесных насаждений, научно-исследовательских, учебных и иных связанных с сельскохозяйственным производством целей.

Третья группа функциональных зон – зоны с особыми условиями использования территорий включает территории, для которых в настоящее время установлен режим, не допускающий развития и размещения в них промышленных или сельскохозяйственных производств, других видов эксплуатации природных ресурсов, способных нанести значительный вред естественному или культурному ландшафту. В составе группы выделены следующие зоны:

- зоны рекреационного использования;

- охраняемые природные ландшафты;

- зоны сосредоточения объектов культурного наследия (памятников археологии, истории, архитектуры, культуры) и их охранные зоны;

- водные объекты с охранными зонами;

- различные зоны планировочных ограничений.

Зоны планировочных ограничений определяют режимы хозяйственной деятельности во всех типах функциональных зон в соответствии с правовыми документами.

Ограничения на использование территорий для осуществления градостроительной деятельности устанавливаются в следующих зонах:

- санитарно-защитные зоны;

- санитарные разрывы от линейных объектов инженерной и транспортной инфраструктуры;

- зоны охраны объектов культурного наследия;

- водоохранные зоны;

- зоны охраны источников питьевого водоснабжения;

- зоны ограничений градостроительной деятельности по условиям добычи полезных ископаемых;

- зоны, подверженные воздействию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Баланс территории сельского поселения Удрякбашевский сельсовет

по категориям  земель

| № п.п. | Показатели | Единица измерения | Современное состояние на 2023 г. | На расчетный срок 2043 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Общая площадь земель сельского поселения Удрякбашевский сельсовет в административных границах | га | 10480,024 | 10480,024 |
|  | в том числе по категориям: |  |  |  |
| 1 | Земель лесного фонда | га | 123,733 | 123,733 |
| 2 | Земель водного фонда | га | 23,779 | 23,779 |
| 3 | Земель сельскохозяйственного назна чения | га | 9793,097 | 9785,5629 |
| 4 | Земель особо охраняемых территорий и объектов (ООТ) | га | - | - |
| 5 | Земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного спец. назначения | га | 59,405 | 66,0321 |
| 6 | Земель населенных пунктов, в т.ч.: | га | 480,01 | 480,917 |
|  | жилых зон с преобладанием индивидуальной застройки | га / % | 322,4 / 100% | 323,6 / 100% |
|  | общественно-деловых зон | га | 5,80 | 7,43 |
|  | производственных зон, зон инженерной и транспортной инфраструктур | га | 50,53 | 52,45 |
|  | рекреационных зон | га | 59,5 | 60,17 |
|  | земель водного фонда | га | 2,27 | 2,27 |
|  | земель специального назначения в н.п. | га | 8,6 | 9,8 |
|  | прочих земель (земель запаса) в составе н.п. | га | 30,91 | 25,2 |
| 7 | Земель запаса в составе с.п. | га | - | - |

Баланс земель населенных пунктов по функциональным  зонам

(на расчетный срок)

Условные обозначения функциональных зон в таблице баланса земель:

Ж – жилая усадебная застройка

ОД – земли общественно-деловой зоны общего пользования

ПК – производственно-коммунальная зона

У – улицы, дороги, проезды

Р –  рекреационная зона

В – водная  поверхность

К – кладбища

Пр –  прочие земли

| № п/п | Населенные пункты | Площадь терр.,га сущ/р.с | Функциональные зоны (проект.), га |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ж | ОД | ПК | У | Р | В | К | Пр |
| 1 | с.Удрякбаш | 172,1 | 122,6 | 3,5 | 0,7 | 15,0 | 11,7 | 0,3 | 6,3 | 12,0 |
|  |  | 172,1 | 122,6 | 4,5 | 0,7 | 15,0 | 11,7 | 0,3 | 7,3 | 10,0 |
| 2 | д.Бузоулык | 42,0 | 24,6 | 0,1 | 0,4 | 4,8 | 10,0 | 0,3 | - | 1,8 |
|  |  | 42,0 | 24,6 | 0,1 | 0,4 | 4,8 | 10,0 | 0,3 | - | 1,8 |
| 3 | д.Камышлы | 14,31 | 11,0 | - | 1,2 | 1,0 | 0,1 | 0,1 | - | 0,91 |
|  |  | 15,317 | 11,0 | - | 3,12 | 1,0 | 0,1 | 0,1 | - | - |
| 4 | д.Куллекул | 117,3 | 75,5 | 1,1 | 2,5 | 10,4 | 16,0 | 1,3 | 0,9 | 9,6 |
|  |  | 117,3 | 75,5 | 1,4 | 2,5 | 10,4 | 16,7 | 1,3 | 1,1 | 8,4 |
| 5 | д.Таллыкуль | 26,5 | 21,4 | - | 0,5 | 3,5 | 0,7 | - | - | 0,4 |
|  |  | 26,4 | 21,4 | 0,2 | 0,5 | 3,5 | 0,7 | - | - | 0,1 |
| 6 | д.Хайдарово | 10,4 | 0,2 | - | - | 0,3 | 8,4 | - | - | 1,5 |
|  |  | 10,4 | 1,4 | - | - | 0,3 | 8,4 | - | - | 0,3 |
| 7 | д.Шамеево | 36,9 | 24,7 | 1,1 | 0,93 | 4,0 | 3,4 | 0,07 | 1,4 | 1,3 |
|  |  | 36,9 | 24,7 | 1,2 | 0,93 | 4,0 | 3,4 | 0,07 | 1,4 | 1,2 |
| 8 | д.Яланкуль | 48,0 | 34,4 | - | - | 4,2 | 9,2 | 0,2 | - | - |
|  |  | 48,0 | 34,4 | 0,03 | - | 4,2 | 9,17 | 0,2 | - | - |
| 9 | д.Япаркуль | 12,5 | 8,0 | - | - | 1,1 | - | - | - | 3,4 |
|  |  | 12,5 | 8,0 | - | - | 1,1 | - | - | - | 3,4 |
|  | Итого | 480,01 100% | 322,4 67,17% | 5,80 1,216% | 6,23 1,30% | 44,3 9,23% | 59,5 12,4% | 2,27 0,47% | 8,6 1,79% | 30,91 6,44% |
|  |  | 480,917 100% | 323,6 67,29% | 7,43 1,54% | 8,15 1,69% | 44,3 9,21% | 60,17 12,51% | 2,27 0,47% | 9,8 2,04% | 25,2 5,24% |

Функциональное зонирование территории населенных пунктов

Основными целями функционального зонирования в населенном пункте,  являются:

- установление назначений и видов использования территорий;

- подготовка основы для разработки нормативного правового акта – правил землепользования и застройки, включающих градостроительное зонирование и установление градостроительных регламентов для территориальных зон;

- выявление территориальных ресурсов и оптимальной инвестиционно- строительной стратегии развития сельского поселения.

Территория в границах населенных пунктов состоит из следующих функциональных зон, отраженных на графических материалах генерального плана сельского поселения:

- жилая зона;

- общественно-деловая зона;

- производственная зона;

- зона инженерной и транспортной инфраструктур;

- зона сельскохозяйственного использования;

- рекреационная зона;

- зона особо охраняемых территорий;

- зона специального назначения.

2.2.1. Жилая зона

Жилая зона предназначена для организации благоприятной и безопасной среды проживания населения, отвечающей социальным, культурным, бытовым и другим потребностям.

В жилых зонах допускается размещение отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов социального и коммунально-бытового назначения, объектов здравоохранения, объектов дошкольного, начального и среднего образования, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, гаражей, объектов, связанных с проживанием граждан и не оказывающих негативного воздействия на окружающую среду. В состав жилых зон включаются также территории, предназначенные для ведения дачного хозяйства и садоводства.

Проектом предлагается сохранить исторически сложившийся принцип застройки с преобладающими приусадебными хозяйствами.

Проектируемая зона усадебной жилой застройки - индивидуальная застройка усадебного типа с рекомендуемыми размерами приусадебных участков 0,15 га для индивидуальных застройщиков и 0,2-0,5 га для ведения личного подсобного хозяйства (размеры участков подлежат уточнению на стадии разработки Правил землепользования и застройки).

Градостроительное зонирование предоставляет свободу в выборе этажности и типологии жилых зданий. В соответствии с Региональными нормативами градостроительного проектирования Республики Башкортостан от  2021 г. регламентируется только плотность застройки.

В жилой зоне допускается размещение отдельно стоящих, встроенных или пристроенных стоянок автомобильного транспорта, гаражей, объектов, связанных с проживанием граждан и не оказывающих негативного воздействия на окружающую среду.

2.2.2. Общественно-деловая зона. Культурно-бытовое строительство

Одной из основных целей разработки генерального плана сельского поселения Удрякбашевский сельсовет является удовлетворение потребностей местного населения в учреждениях обслуживания с учетом прогнозируемых характеристик и социальных норм, а также обеспечение равных условий доступности объектов обслуживания для всех жителей.

Общественно-деловая зона представлена существующими исторически сложившимися общественными центрами населенных пунктов и проектируемыми центрами (подцентрами) обслуживания, расположенными как в существующих жилых образованиях (селитебная территория), так и на свободной от застройки территории в проектируемых кварталах.

В общественно-деловой зоне расположены объекты культуры, торговли, общественного питания, бытового обслуживания, здравоохранения, коммерческой деятельности, образовательных учреждений, административные, культовые здания, автомобильные стоянки легкового транспорта, центры деловой, финансовой, общественной активности, торговые комплексы.

Общественно-деловая зона с.Удрякбаш (расч.срок – ориентировочно 481 чел.):

- Администрация сельского поселения ( ул.Центральная, 31/1);

- реконструируемая средняя общеобразовательная школа на 95 учащихся, в т.ч. спортзал площадью 139 м2, с организацией детского сада на 32 места ( ул.Ленина,  34);

- реконструируемый  ФАП на 15 пос./в смену с организацией аптечного пункта торговой площадью 12,9 м² (ул.Х.Аглиуллина, 1);

- реконструируемый Удрякбашевский сельский клуб на 111 мест (факт.30) с сельской библиотекой на 13,018 тыс.томов/12 чит.мест и помещением для культмассовой работы и досуга площадью 24,1 м² (ул.Ленина, 24);

- отделение связи  (в здании Администрации СП,  ул.Центральная, 31/1);

- 3 магазина  ТПС общей торговой площадью  76 м2 ;

- мечеть «Аль-Хамит» (за ФАП);

- спортплощадка (при СОШ)  площадью 0,06 га;

- проектируемый ТСК (торгово-сервисный комплекс), в составе которого: магазин ТПС торговой площадью 68,3 м², предприятие общественного питания на 11 посадочных мест; предприятия бытового обслуживания на 3 раб.места;

-  проектируемая спортплощадка -поле для игры в мини-футбол (0,375 га - по факту);

Общественно-деловая зона д.Куллекуль (расчет.срок. - ориентировочно  174 чел., в т.ч. и для населения д.Яланкуль):

-  ФАП на 7 посещ./в смену (ул.Центральная, 3);

-  магазин ТПС торговой площадью 8 м2  (ул.Курая, 9);

- магазин РАЙПО (временно не действует) (ул.Центральная, 3);

- проектируемая  мечеть (на ЗУ 02:14:181101:ЗУ1, напротив ж.д. № 32 по ул.Центральная);

- проектируемый ТСК (торгово-сервисный комплекс), в составе которого: сельский клуб на 58 мест с библиотекой на 1,15 тыс.томов/1 чит.место и помещением  для культмассовой работы и досуга площадью 20 м²; магазин ТПС торговой площадью 61 м²; предприятие общественного питания на 4 посадочных места (буфет); предприятие бытового обслуживания на 1 раб.место; крытый спортзал площадью 40 м²;

-  проектируемая спортплощадка -поле для игры в мини-футбол (0,375 га - по факту);

Общественно-деловая зона д.Таллыкуль (расчет.срок - ориентировочно 85  чел., в т.ч. и для населения д.Бузоулык):

- проектируемый ТСК (торгово-сервисный комплекс), в составе которого: сельский клуб на 31 место с библиотекой на 0,665 тыс.томов/1 чит.место и помещением  для культмассовой работы и досуга площадью 15 м²; магазин ТПС торговой площадью 40 м²; предприятие бытового обслуживания на 1 раб.место; крытый спортзал площадью 40 м²;

Общественно-деловая зона д.Шамеево (расч.срок. – ориентировочно  59 чел.):

- проектируемый торгово-сервисный комплекс (ТСК), в составе которого: магазин ТПС общей торговой площадью 20 м²; помещение универсального назначения  площадью 70 м²;

- проектируемая спортплощадка – поле для игры в баскетбол  (0,054 га);

Обслуживание жителей населенных пунктах  Бузоулык, Камышлы, Хайдарово,  Яланкуль,  Япаркуль   предусматривается выездным способом (автомагазинами) и в общественно-деловых зонах ближайших к ним населенных пунктов. На территории данных населенных пунктов возможно размещение открытых спортплощадок по расчету.

2.2.3. Зона рекреационного назначения

Зона рекреационного назначения представляет собой участки территории в пределах и вне границ населённых пунктов, предназначенные для организации массового отдыха населения, туризма, занятий физической культурой и спортом, а также для улучшения экологической обстановки и включает парки, сады, городские леса, лесопарки, пляжи, водоёмы и иные объекты, используемые в рекреационных целях и формирующие систему открытых пространств населенных пунктов.

В зоне рекреационного назначения выделены следующие подзоны:

Зона общественных пространств – занимает свободные от транспорта территории общего пользования, в том числе пешеходные зоны, площади, улицы, скверы, бульвары, специально предназначенные для использования в целях досуга, проведения массовых мероприятий, организации пешеходных потоков на территориях объектов массового посещения общественного, делового назначения.

В зоне общественных пространств запрещено:

- возведение ограждений, препятствующих свободному перемещению населения;

- строительство зданий и сооружений производственного, коммунально-складского и жилого назначения;

- строительство и эксплуатация любых объектов, оказывающих негативное воздействие на состояние окружающей среды.

В зоне общественных пространств допускается размещение объектов общественного питания и развлечения, функционирование которых направлено на обеспечение комфортного отдыха населения и не оказывает вредного воздействия на экосистему.

Зоны массового кратковременного отдыха сформированы на основе использования лесов, лугов, водоемов и т.п., а также комплексов для народных гуляний.

По данным  Администрации  СП Удрякбашевский сельсовет  на территории  сельского поселения базы  отдыха,  детские оздоровительные  лагеря,   туристические базы,   дома охотника и рыболова  отсутствуют.

Территории зеленых насаждений общего пользования включают озеленение газонов общественно-деловых центров (подцентров) и улиц населенных пунктов, прогулочных рекреационных зон в жилых кварталах, зеленых зон (скверов,  бульваров) в селитебной зоне новых жилых кварталов и групп жилых домов на I очередь и на расчетный срок.

Территории зеленых насаждений ограниченного пользования - насаждения при детских садах и школах, больницах, промышленных предприятиях, насаждения при жилых домах усадебной застройки.

Зеленые насаждения специального назначения - озеленение водоохранных зон, насаждения вдоль автомобильных дорог, насаждения на кладбищах.

Функции озеленения разнообразны. Озеленение имеет большое значение в оздоровлении среды населенного пункта, в улучшении его архитектурного облика и в организации культурного обслуживания населения. Зеленые насаждения снижают силу ветра, регулируют тепловой режим, очищают и увлажняют воздух, являются наилучшей средой для отдыха населения и организации различных массовых мероприятий. При помощи озеленения осуществляются мероприятия по борьбе с оползневыми процессами и деградацией почв.

Основную роль в формировании зоны отдыха для жителей населенных пунктов играет естественный ландшафт, лесные массивы, расположенные рядом с новыми площадками освоения, прибрежные зоны речек и ручьев, протекающих по территории сельского поселения.

Зона размещения спортивных сооружений предполагает размещение существующих, сохраняемых и проектируемых спортивных объектов (в том числе плоскостных).

Основными задачами по данной зоне при принятии проектных решений генерального плана являются:

- обеспечение населения доступной возможностъю заниматься физической культурой и спортом;

- формирование у  населения, особенно у детей и молодежи, устойчивого  интереса к регулярным занятиям физической культурой и спортом, здоровому образу жизни;

-  улучшение качества  физического воспитания населения.

2.2.4. Зоны производственной, инженерной и транспортной инфраструктур

Основу планировочной организации любого сельского населенного пункта в значительной мере определяет размещение производственной зоны, здания и сооружения которой представляют для большей части трудоспособного населения сферу приложения труда.

Градостроительная реорганизация производственных зон является одним из важнейших направлений обновления и развития среды села.

Основной задачей функциональной зоны производственной, инженерной и транспортной инфраструктур является обеспечение жизнедеятельности поселения и размещение производственных, складских, коммунальных, транспортных объектов, сооружений инженерного обеспечения в соответствии с требованиями технических регламентов.

При размещении предприятий в промышленно-производственной зоне учитывается класс опасности и специфика производства.

Проектом рекомендуются следующие общие принципы градостроительного регулирования промышленной застройки:

- максимально возможное размещение промышленных объектов  в отведенных промзонах населенных пунктов;

- резервирование недействующих в настоящее время производственных территорий для возможного размещения промышленных объектов с установленным размером санитарно-защитной зоны;

- перемещение промышленных объектов, действующих с нарушением санитарно-защитных зон на отведенные территории;

- обеспечение расчетных размеров санитарно-защитных зон вокруг производственных территорий.

На территории производственных зон разрешенным видом использования является размещение промышленных предприятий, коммунально-складских объектов, объектов инженерно-транспортной инфраструктуры.

Производственная зона рассматриваемых населенных пунктов будет формироваться на основе уже сложившихся промышленных и животноводческих предприятий.

Проектом предусматривается санитарно-защитное озеленение по периметру участков предприятий, а также благоустройство и инженерное оборудование их территорий.

В составе зон  производственной, инженерной и транспортной инфраструктур генеральным планом  выделены подзоны:

- зона производственных объектов и объектов агропромышленного комплекса, коммунально-складского назначения и объектов жилищно-коммунального хозяйства;

- зона водозаборных сооружений хозяйственно-бытового водоснабжения;

- зона размещения очистных сооружений;

- зона размещения линейных объектов транспортной инфраструктуры;

- зона размещения линейных объектов инженерной инфраструктуры.

Развитие инженерного обеспечения на проектируемых территориях планируется путем реконструкции и капитального ремонта существующих систем в сочетании с созданием современной сети инженерных коммуникаций и головных сооружений, вводимых в строй в рамках планируемого строительства и реализации инвестиционных проектов по развитию сельского поселения.

Экспликация промышленно-коммунальных предприятий и сооружений

| № п/п | Наименование | Расчетный показатель | Территория, га | Очередность строительства |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| с.Удрякбаш |
| 1 | ИП КФХ Ишбулатов И.Х. ул. Х.Аглиуллина, д.64/1 | 1 объект |  | существ. |
| 2 | ИП КФХ Ишбулатов А.Х ул.Садовая, д.50 | 1 объект |  | существ. |
| 3 | ИП КФХ Биккулов Р.Р., ул.Х.Аглиуллина, д.56 | 1 объект |  | существ. |
| 4 | СПОК "Родничок", ул.Садовая, д.76 | 1 объект |  | существ. |
| 5 | ООО "БашкирагроИнвест", ул.Садовая, 78 | 1 объект |  | существ. |
| 6 | ИП Сагадеев А.А., ул.Садовая, 9/1 | 1 объект |  | существ. |
| 7 | ИП Байков Ф.Ф., ул.Х.Аглиуллина, д.6 | 1 объект |  | существ. |
| 8 | Туймазинское НПУ АО "Транснефть-Урал" РБ, Благоварский район ЮЗ направление от с.Удрякбаш | 1 объект |  | существ. |
| 9 | Котельные газовые | 1 объект |  | существ. |
| 10 | Сельские кладбища | 1 объект | 3,503 | существ. |
| 11 | ТП | 4 объекта | 0,012 | существ. |
| д.Бузоулык |
| 12 | Сельские кладбища | 1 объект |  | существ. |
| 13 | ТП | 1 объект | 0,003 | существ. |
| д.Камышлы |
| 14 | Сельское кладбище | 1 объект |  | существ. |
| 15 | ТП | 1 объект | 0,003 | существ. |
| 16 | ООО ФК "Квадро-А", ул.Камышлинская, 17 | 1 объект |  | существ., |
| 17 |  | 1 объект | 2,743 | проект |
| д.Куллекул |
| 18 | Сельское кладбище | 1 объект |  | существ. |
| 19 | ТП | 1 объект | 0,003 | существ. |
| д.Таллыкуль |
| 20 | Сельское кладбище | 1 объект |  | существ. |
| 21 | ИП КФХ Ибрагимов И.Н. ул.Лесная, д.35 | 1 объект |  | существ. |
| 22 | ТП | 1 объект | 0,003 | существ. |
| д.Хайдарово |
| 23 | Сельское кладбище | 1 объект |  | существ. |
| 24 | ТП | 1 объект | 0,003 | существ. |
| д.Шамеево |
| 25 | Сельское кладбище | 1 объект |  | существ. |
| 26 | ИП КФХ Кильдибеков Р.Р. ул.Шамеевская, д.18 | 1 объект |  | существ. |
| 27 | ТП | 1 объект | 0,003 | существ. |
| д.Яланкуль |
| 28 | Сельское кладбище | 1 объект |  | существ. |
| 29 | ТП | 1 объект | 0,003 | существ. |
| д.Япаркуль |
| 30 | ИП КФХ Ганиев А.В., ул.Япаркульская, д 5 | 1 объект |  | существ. |
| 31 | Сельское кладбище | 1 объект |  | существ. |
| 32 | ТП | 1 объект | 0,003 | существ. |
| на территории сельского поселения (охранные зоны) |
| 33 | Промзона (резерв), в С-направ. от с.Удрякбаш | 1 объект | 0,50 | проект. |
| 34 | Промзона (резерв), в Ю-З направ. от с.Удрякбаш | 1 объект | 0,668 | проект. |
| 35 | Промзона (резерв), в В направ. от д.Шамеево | 1 объект | 1,435 | проект. |
| 36 | Промзона (резерв), в З направ. от д.Таллыкуль | 1 объект | 0,64 | проект. |
| 37 | Нефтяные скважины (кусты действующие и законсервированные) Туймазинское НПУ АО «Транснефть-Урал» | 1 объект |  | существ. |
| 38 | Скотомогильник (яма Беккари) в СЗ напр. от с.Удрякбаш | 1 объект | 0,0691 | существ., на закрытие |
| 39 | Скотомогильник (яма Беккари) в СВ направлении от д.Шамеево | 1 объект | 0,0674 | существ., закрываемое |
| 40 | Скотомогильник (яма Беккари) в СЗ направлении от д.Бузоулык | 1 объект | 0,063 | существ., закрываемое |
| 41 | Место под скотомогильник или мобильный крематорий для трупов животных в СЗ направл. от с.Удрякбаш (рядом с закрываемым СМ) | 1 объект | 0,060 | проектируем. |
| 42 | Сельские кладбища | 1 объект |  | существ. |
| 43 | ЛЭП 110 кВ (транзитная линия) | 1 объект |  | существ. |
| 44 | ЛЭП 10 (6) кВ | 1 объект |  | существ. |
| 45 | Магистральный нефтепровод | 1 объект |  | существ. |
| 46 | Межпоселковый ГВД | 1 объект |  | существ. |
| 47 | Карьеры по добыче ОПИ (ПГС, стр.камень,…) для собств.нужд СП (открытым способом) | 1 объект |  | существ. |

*информация по количеству проектируемых инженерных сооружениях (КТП, ГРП, ШРП)  и  площадям занимаемых ими земельных участков  рассчитывается  и  уточняется на следующих стадиях проектирования.

2.2.5. Зона специального назначения

В состав зон специального назначения включаются зоны, занятые кладбищами, зелёными насаждениями специального назначения, объектами размещения отходов потребления и иными объектами, размещение которых может быть обеспечено только путем выделения указанных зон и недопустимо в других территориальных зонах. На генеральном плане выделены следующие зоны специального назначения, располагающиеся за границами населенных пунктов:

- зона объектов размещения отходов потребления;

- зона размещения биологических отходов;

- зона кладбищ.

Зона объектов размещения отходов потребления.

По данным республиканского кадастра отходов производства и потребления  на 08.09 2023 г. на территории сельского поселения  несанкционированные  свалки ТКО отсутствуют.

Зона размещения биологических отходов

По данным служб МР Благоварский  район на территории сельского поселения Удрякбашевский сельсовет расположены  3 действующих скотомогильника типа «Яма Беккари»:

-  в  северо-западном  направлении на удалении ориентировочно  1,47 км от границ с.Удрякбаш на 2-х земельных участках с кадастровыми номерами 02:14:181401:115 и  023:14:181401:118.  Общая площадь территории скотомогильника составляет 0,0691 га (691 м²). Требуется перевод территории кладбища в категорию земель промышленности, ...... и иного спец.назначения. Заполненность данного скотомогильника, по данным Администрации СП, составляет ориентировочно 85%;

- в северо-восточном направлении на удалении ориентировочно  0,325 км от границ д.Шамеево  на земельном участке с кадастровым номером 02:14:181301:93. Площадь территории скотомогильника 0,0674 га (674 м²). Требуется перевод территории кладбища в категорию земель промышленности, ...... и иного спец.назначения.  Санитарно-защитная зона от скотомогильника до жилой застройки не выдержан. Требуется закрытие данного скотомогильника;

- в северо-западном  направлении на удалении ориентировочно  0,915 км от границ д.Бузоулык  на  2-х земельных участках с кадастровыми номерами 02:14:181401:116; 02:14:181401:117. Общая площадь территории скотомогильника 0,063 га (630 м²). Требуется перевод территории кладбища в категорию земель промышленности, ...... и иного спец.назначения. Санитарно-защитная зона от скотомогильника до жилой застройки не выдержан. Требуется закрытие данного скотомогильника.

Данным проектом зарезервирована площадка под размещение нового скотомогильника типа «Яма Беккари» (или крематория для сжигания трупов павших животных) рядом с планируемым на закрытие на расчетный срок, но  действующим в настоящее время, расположенном  в северо-западном направлении от сУдрякбаш  скотомогильником. Ориентировочная площадь под новый скотомогильник принята в 0,06 га.

Согласно Ветеринарно-санитарным правилам сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов, ответственность за устройство, санитарное состояние и оборудование скотомогильников возлагается на местную администрацию.

В соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (действует до 01.01.2025 г.), а так же согласно п.5 таблицы подраздела 2.5.5 раздела 2.5 «Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня…….» главы 2. «Основная часть» региональных НГП Республики Башкортостан,  санитарно-защитная зона скотомогильников и биотермических ям  составляет 1000 м.

Зона кладбищ

В границах сельского поселения Удрякбашевский сельсовет расположены  7 действующих кладбищ общей площадью  7,7684 га и 7 закрытых кладбищ общей площадью 4,666 га. Свободная территория действующих кладбищ, по данным Администрации сельского поселения, составляет ориентировочно  1,786 га.

Действующее кладбище с.Удрякбаш  площадью  3,503  га расположено  в  западной части территории населенного пункта около обходной автодороги  на земельном участке с кадастровым номером 02:14:180801:255. Его заполненность ориентировочно 85%. Свободная территория составляет ориентировочно 0,525 га. Санитарно-защитный разрыв  в юго-западной части  кладбища до жилой застройки не соблюден, в связи с этим в этой части кладбища захоронения запрещены. Проектом предусмотрено расширение кладбища  в северо-восточном  направлении, ориентировочно  на 1,025 га. Территория расширяемого кладбища входит в проектируемые границы населенного пункта.

Действующее кладбище д.Бузоулык площадью 0,381 га расположено в северном направлении от деревни на удалении  ориентировочно 367 м на 2-х земельных участках с кадастровыми номерами   02:14:151001:80  и  02:14:000000:3211. Его заполненность ориентировочно 75%. Свободная территория составляет ориентировочно 0,095 га. Требуется перевод территории кладбища в категорию земель промышленности, ...... и иного спец.назначения.

Действующее кладбище д.Камышлы площадью 0,284 га расположено в восточном  направлении на удалении 7 м от границ  населенного пункта. Его заполненность ориентировочно 75%. Свободная территория составляет ориентировочно 0,071 га. Санитарно-защитный разрыв  в небольшой западной части  кладбища до жилой застройки не соблюден, в связи с этим в этой части кладбища захоронения запрещены.  Требуется перевод территории кладбища в категорию земель промышленности, ...... и иного спец.назначения.

Действующее кладбище д.Куллекул  общей  площадью 0,9753 га расположено в западной части населенного пункта  на 2-х земельных участках с кадастровыми номерами  02:14:181001:145     и   02:14:000000:3212. Его заполненность ориентировочно 80%. Свободная территория составляет ориентировочно 0,195 га. Проектом предусмотрено расширение кладбища  в южном направлении, ориентировочно  на 0,2 га.

Действующее кладбище д.Таллыкуль площадью 0,646 га расположено в северо-восточном направлении  на удалении  ориентировочно 500 м от границ населенного пункта на части  ЗУ с кадастровым  номером  02:14:181401:37 и части др.ЗУ (у опушки леса). Его заполненность ориентировочно 52%. Свободная территория составляет ориентировочно 0,31 га. Требуется перевод территории кладбища в категорию земель промышленности, ...... и иного спец.назначения с постановкой на учет территории данного кладбища.

Действующее кладбище д.Шамеево  площадью 1,462 га расположено в северной части территории населенного  пункта  на земельном участке с кадастровым номером  02:14:180502:94. Его заполненность ориентировочно 72%. Свободная территория составляет ориентировочно 0,409 га. Санитарно-защитный разрыв  в юго-восточной части  кладбища до жилой застройки не соблюден, в связи с этим в этой части кладбища захоронения запрещены.

Действующее кладбище д.Яланкуль общей площадью 0,5171 га расположено в северном  направлении на удалении ориентировочно 132 м от границ населенного пункта на  2-х  земельных  участках  с кадастровыми номерами  02:14:180501:285 и  02:14:180501:286.  Его заполненность ориентировочно 65%. Свободная территория составляет ориентировочно 0,181 га. Требуется перевод территории кладбища в категорию земель промышленности, ...... и иного спец.назначения.

Закрытое первое  кладбище с.Удрякбаш  площадью  2,824  га расположено  на ЗУ с кадастровым номером 02:14:180801:68  в центральной части населенного пункта.

Закрытое второе  кладбище с.Удрякбаш  площадью  1,244  га расположено в юго-восточном направлении от границ с.Удрякбаш  на удалении ориентировочно 430 м. Требуется перевод территории кладбища в категорию земель промышленности, ...... и иного спец.назначения с постановкой на учет территории данного кладбища.

Закрытое   кладбище д.Куллекул  площадью  0,176  га расположено на ЗУ с кадастровым номером 02:14:181101:73  по ул.Курая в западной части населенного пункта.

Закрытое   кладбище д.Хайдарово  площадью  0,276  га расположено  в южном направлении от границ д.Хайдарово  на удалении ориентировочно 57 м от границ населенного пункта. Требуется перевод территории кладбища в категорию земель промышленности, ...... и иного спец.назначения с постановкой на учет территории данного кладбища.

Закрытое   кладбище д.Яланкуль  ориентировочной площадью  0,11  га расположено  в юго-западном направлении от границ д.Яланкуль  на ЗУ с кадастровым номером 02:14:180501:186.

Закрытое   кладбище д.Япаркуль  ориентировочной площадью 0,2 га расположено  в западном направлении от границ  д.Япаркуль, в лесу, за границами сельского поселения на  части 2-х земельных участков с кадастровыми номерами 02:14:151001:18 и 02:14:000000:3196.

Закрытое   кладбище д.Шамеево  расположено  в северо-восточном направлении от границ д.Шамеево, за закрытым скотомогильником.  Точная площадь и местонахождения кладбища не известны.

Сельские кладбища относятся к IV классу опасности с санитарно-защитной зоной  100 метров (СП 42.13330.2016  (табл.10.4 с примечаниями)). В этой зоне не допускается размещение жилой застройки.

Согласно  информационному письму-обращению главы СП Удрякбашевский сельсовет МР Благоварский район РБ от 14.02.2023 г. № 24 в настоящее время идет процесс постановки на кадастровый учет кладбищ, находящихся на территории сельского поселения.

2.2.6. Зона сельскохозяйственного использования и назначения

К данной зоне относятся сельскохозяйственные угодья вне границ населенных пунктов (земли сельскохозяйственного назначения), сельскохозяйственные угодья в границах населенных пунктов (земли сельскохозяйственного использования).

2.2.7. Зоны с особыми условиями использования территории

Зоны с особыми условиями использования территорий - это охранные зоны, включающие:

- санитарно-защитные зоны;

- зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации;

- водоохранные зоны;

- зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения;

- зоны охраняемых объектов;

- иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Санитарно-защитные зоны

Санитарно-защитная зона - специальная территория с особым режимом использования, которая устанавливается вокруг объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, размер которой обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического, физического) до значений, установленных гигиеническими нормативами, а для предприятий I и II класса опасности - как до значений, установленных гигиеническими нормативами, так и до величин приемлемого риска для здоровья населения.

По своему функциональному назначению санитарно-защитная зона является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме.

Санитарно-защитная зона промышленных производств и объектов разрабатывается последовательно: расчетная (предварительная) санитарно-защитная зона, выполненная на основании проекта с расчетами рассеивания загрязнения атмосферного воздуха и физического воздействия на атмосферный воздух (шум, вибрация, ЭМП и др.); установленная (окончательная) - на основании результатов натурных наблюдений и измерений для подтверждения расчетных параметров.

В санитарно-защитной зоне не допускается размещать: жилую застройку, включая отдельные жилые дома, ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха, территории курортов, санаториев и домов отдыха, территории садоводческих товариществ и коттеджной  застройки, коллективных  или индивидуальных дачных и садово-огородных участков, а также другие территории с нормируемыми показателями  качества среды обитания; спортивные сооружения, детские площадки, образовательные и детские учреждения, лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования.

В санитарно-защитной зоне и на территории объектов других отраслей промышленности не допускается размещать объекты по производству лекарственных веществ, лекарственных  средств и (или) лекарственных форм, склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий; объекты пищевых отраслей промышленности, оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов, комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, которые могут повлиять на качество продукции.

Допускается размещать в границах санитарно-защитной зоны промышленного объекта или производства здания и сооружения для обслуживания работников указанного объекта и для обеспечения деятельности промышленного объекта (производства): нежилые помещения для дежурного аварийного персонала, помещения для пребывания работающих по вахтовому методу (не более двух недель), здания управления, конструкторские бюро, здания административного назначения, научно-исследовательские лаборатории, поликлиники, спортивно-оздоровительные сооружения закрытого типа, бани, прачечные, объекты торговли и общественного питания, мотели, гостиницы, гаражи, площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта, пожарные депо, местные и транзитные коммуникации, ЛЭП, электроподстанции, нефте- и газопроводы, артезианские скважины для технического водоснабжения, водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды, канализационные насосные станции, сооружения оборотного водоснабжения, автозаправочные станции, станции технического обслуживания автомобилей.

На схеме ограничений использования территорий (лист ГП-1) в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 отображены санитарно-защитные зоны от существующих и проектируемых территорий объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека.

Зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации

Согласно Федеральному Закону Российской Федерации от 25 июня 2002г. №73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" (принят Государственной Думой 24 мая 2002 года, одобрен Советом Федерации 14 июня 2002 года), к объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской относятся объекты недвижимого имущества со связанными с ними произведениями живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, объектами науки и техники и иными предметами материальной культуры, возникшие в результате исторических событий, представляющие собой ценность с точки зрения истории, археологии, архитектуры, градостроительства, искусства, науки и техники, эстетики, этнологии или антропологии, социальной культуры и являющиеся свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными источниками информации о зарождении и развитии культуры.

В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия: охранная зона, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта.

Необходимый состав зон охраны объекта культурного наследия определяется проектом.

Охранная зона - территория, в пределах которой в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его историческом ландшафтном окружении устанавливается особый режим использования земель, ограничивающий хозяйственную деятельность и запрещающий строительство, за исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и регенерацию историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия.

Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности - территория, в пределах которой устанавливается режим использования земель, ограничивающий строительство и хозяйственную деятельность, определяются требования к реконструкции существующих зданий и сооружений.

Зона охраняемого природного ландшафта - территория, в пределах которой устанавливается режим использования земель, запрещающий или ограничивающий хозяйственную деятельность, строительство и реконструкцию существующих зданий и сооружений в целях сохранения природного ландшафта, включая долины рек, водоемы, леса и открытые пространства, связанные композиционно с объектами культурного наследия.

Границы зон охраны объекта культурного наследия (за исключением границ зон охраны особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации и объектов культурного наследия, включенных в Список всемирного наследия), режимы использования земель и градостроительные регламенты в границах данных зон утверждаются на основании проекта зон охраны объекта культурного наследия в отношении объектов культурного наследия федерального значения - органом государственной власти субъекта Российской Федерации по согласованию с федеральным органом охраны объектов культурного наследия, а в отношении объектов культурного наследия межмуниципального значения и объектов культурного наследия местного (муниципального) значения - в порядке, установленном законами субъектов Российской Федерации.

Особой категорией историко-культурного наследия является археологическое наследие, основу которого составляют объекты материальной и духовной культуры, являющиеся результатом жизнедеятельности человека, имеющие возраст более 100 лет, охрана и использование которых требует применения археологических методов.

В соответствии со ст. 36 Закона РФ «Об объектах культурного наследия...» в случае обнаружения на территории, подлежащей хозяйственному освоению, объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, все строительные работы должны предусматривать мероприятия по обеспечению сохранности данных памятников. Наиболее предпочтительным является обход данных памятников. В случае невозможности или нецелесообразности подобного обхода в соответствии  со ст.36, 40 в случае расположения на территории, подлежащей хозяйственному освоению объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия необходимо осуществление мероприятий по обеспечению их сохранности. Согласно ст.40 ФЗ под сохранением объекта археологического наследия понимаются спасательные археологические полевые работы с полным или частичным изъятием археологических находок из раскопов.

Одной из составляющих этих мероприятий является проведение археологических разведок с целью оценки состояния выявленных и выявления новых памятников археологии и обеспечения их сохранности и раскопок для более углубленного их изучения.

Согласно действующему законодательству, все строительные, мелиоративные, дорожные и другие хозяйственные работы, в том числе работы по ремонту, реконструкции, перепланировке, прокладке коммуникаций (водо- и газопроводы и др.) и т.д. в обязательном порядке должны быть согласованы с органами охраны памятников.

Юридическим обоснованием проведения этих работ являются указанный Федеральный Закон, а также «Инструкция о порядке учета, обеспечения сохранности, содержания, использования и реставрации недвижимых памятников истории и культуры».

Необходимо организовать работу по уточнению топографической привязки известных и вновь выявляемых памятников археологии и разработке охранных зон отдельно взятых памятников с применением современных технических средств (GPS и пр.).

На территории  МР Благоварский район  в  настоящее время известно об одном памятнике истории и архитектуры (ОКН регионального значения, включенном в РЕЕСТР); об одном памятнике истории - могиле (захоронении) (ОКН регионального значения, включенном в РЕЕСТР);  шести  памятниках археологии (ОКН федерального значения, включенных в РЕЕСТР); восьми выявленных памятниках истории и архитектуры; одном выявленном памятном месте;  двадцати четырех выявленных памятниках археологии.

Большая часть памятников археологии относятся к поселенческим памятникам, что указывает на возможность расположения в непосредственной близости ранее неизвестных погребальных памятников (курганов и курганных могильников).

На территории сельского поселения Удрякбашевский сельсовет объекты культурного наследия, включенные в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и выявленные объекты культурного наследия (здания и сооружения) отсутствуют.

На территории  сельского поселения Удрякбашевский сельсовет, согласно письму (ответу на запрос) Управления по государственной охране объектов культурного наследия  Республики  Башкортостан от 03.03.2023 № УО-07-892,   существует вероятность расположения  следующих выявленных объектов культурного (археологического) наследия:

Объекты культурного наследия (археологического),

расположенные на территории сельского поселения Удрякбашевский сельсовет

| N п/п | Наименование памятника | Местоположение памятника | Дати- ровка | Современное использование, для пам. археол. | Вид памятника | Принятие на гос. охрану |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| выявленные памятники археологии |
| 1. | Удрякбашевское I селище | В 1 км к С от д. Удрякбашево, на левом берегу старицы р. М.Удряк, на мысу первой надпойменной террасы | ЭБ | ПАБ № 31 |  | В |
| 2. | Удрякбашевское II селище | В пределах д. Удрякбашево, возле огорода Ишбулатовых, на высоком мысу правого берега р. М.Удряк | ЭБ | ПАБ № 32 |  | В |
| 3. | Удрякбашевское III селище | В 0,6-0,7 км к С от Ю-оконечности д. Удрякбашево, на правом берегу старицы р. М.Удряк | ЭБ | ПАБ № 33 |  | В |
| 4. | Удрякбашевское IV селище | На левом берегу р. М.Удряк, В 5,6-5,7 км к С от Ю-оконечности д. Удрякбашево | ЭБ | ПАБ № 34 |  | В |

В настоящее время охрана и контроль за состоянием объекта не осуществляется. Границы выявленных объектов не утверждены.Сведения о режимах использования (ограничения/обременения) не имеется. Данные о проведенных историко-культурных исследованиях отсутствуют. В отношении испрашиваемых земельных участков, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ в соответствии со статьями 28,30,31,32, 36, 45.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» необходимо проведение историко-культурной  экспертизы.

Кроме того, на территории населенных пунктов сельского поселения имеются памятники (стелы)  местного значения участникам и погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.:

Памятники истории сельского поселения Удрякбашевский сельсовет

| Наименование объекта | Местоположение объекта |
| --- | --- |
| Обелиск погибшим в Великой Отечественной войне (в т.ч. герою Аглиуллину) | с. Удрякбаш, в парковой зоне |
| Памятник участникам Великой Отечественной войны | д.Шамеево, при въезде в н.п. слева |

Водоохранные зоны

В настоящее время границы водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов определены, поставлены на кадастровый учет,  на местности не установлены.

Водные объекты  эксплуатируются с нарушением экологических требований о водоохранных зонах рек, озер и водохранилищ.

# Для водных объектов водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы устанавливаются в соответствии со ст. 65  Водного кодекса РФ от 03.06.2006 N 74-ФЗ,  а береговые полосы в соответствии со ст.6  Водного кодекса Российской Федерации  от 03.06.2006 N 74-ФЗ  (в редакции от  01.05.2022 г. № 122-ФЗ).

Минимальные размеры водоохранных зон (ВЗ) водных объектов, их прибрежных защитных (ПЗП) и береговых полос на территории сельского поселения Удрякбашевский сельсовет следующие:

| № п/п | Наименование реки | Протяженность реки, км | Ширина водоохранной зоны, м | Ширина прибрежной защитной полосы, м | Ширина береговой полосы, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Больш.Удряк | 59 | 200 | 50 | 20 |
| 2 | Курай | 11 | 100 | 40 | 20 |
| 3 | Речки и ручьи (Иныш и др.) | менее 10 | 50 | 30 | 5 |

Водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии рек, ручьев, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

Ширина водоохранной зоны рек, ручьев, озер, водохранилищ и ширина их прибрежной защитной полосы за пределами территорий городских округов и поселений устанавливаются от соответствующей береговой линии.

Ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:

1) до десяти километров - в размере пятидесяти метров;

2) от десяти до пятидесяти километров - в размере ста метров;

3) от пятидесяти километров и более - в размере двухсот метров.

Для реки, ручья протяженностью менее десяти километров от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой.

Ширина водоохранной зоны озера, водохранилища, за исключением озера, расположенного внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 квадратного километра, устанавливается в размере пятидесяти метров.

В границах водоохранных зон запрещаются:

1) использование сточных вод в целях повышения почвенного плодородия;

# (в редакции от 21.10.2013 г. № 282-ФЗ, от  01.05.2022 г.№ 122-ФЗ).

2) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов, а также загрязнение территории загрязняющими веществами, предельно допустимые концентрации которых в водах водных объектов рыбохозяйственного значения не установлены;

# (в редакции от 11.07.2011 г. № 190-ФЗ, от 29.12.2014 г. № 458-ФЗ, от 30.12.2021 г. № 445-ФЗ).

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;

# (в редакции от 21.10.2013 г. № 282-ФЗ).

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

5) строительство и реконструкция автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов,  инфраструктуры внутренних водных путей, в том числе баз (сооружений) для стоянки маломерных судов,  объектов органов федеральной службы безопасности), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;

# ( п.5 в редакции от 02.08.2019 г. № 294-ФЗ).

6) хранение пестицидов и агрохимикатов ( за исключением хранения агрохимикатов в специализированных хранилищах на территориях морских портов за пределами границ прибрежных защитных полос), применение пестицидов и агрохимикатов;

(п.6 в редакции от  08.12.2020 г. № 416-ФЗ).

7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод;

# (п.7 введен ФЗ в редакции от 21.10.2013 г. № 282).

8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-1 "О недрах").

# (п.8  введен ФЗ в редакции от 21.10.2013 г. № 282-ФЗ).

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

Выбор типа сооружения, обеспечивающего охрану водного объекта от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, осуществляется с учетом необходимости соблюдения установленных в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов. Под сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, понимаются:

1) централизованные системы водоотведения (канализации), централизованные ливневые системы водоотведения;

2) сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод в централизованные системы водоотведения (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), если они предназначены для приема таких вод;

3) локальные очистные сооружения для очистки сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), обеспечивающие их очистку исходя из нормативов, установленных в соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса;

4) сооружения для сбора отходов производства и потребления, а также сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод) в приемники, изготовленные из водонепроницаемых материалов;

5) сооружения, обеспечивающие защиту водных объектов и прилегающих к ним территорий от разливов нефти и нефтепродуктов и иного негативного воздействия на окружающую среду. (п.5 введен ФЗ от 02.08.2019 N 294-ФЗ)

В отношении территорий ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд, размещенных в границах водоохранных зон и не оборудованных сооружениями для очистки сточных вод, до момента их оборудования такими сооружениями и (или) подключения к системам, указанным в пункте 1 части 16 статьи 65 Водного кодекса, допускается применение приемников, изготовленных из водонепроницаемых материалов, предотвращающих поступление загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в окружающую среду.

На территориях, расположенных в границах водоохранных зон и занятых защитными лесами, особо защитными участками лесов, наряду с ограничениями, установленными частью 15 статьи 65 Водного кодекса, действуют ограничения, предусмотренные установленными лесным законодательством правовым режимом защитных лесов, правовым режимом особо защитных участков лесов.

Строительство, реконструкция и эксплуатация специализированных хранилищ агрохимикатов допускаются при условии оборудования таких хранилищ сооружениями и системами, предотвращающими загрязнение водных объектов.

Закрепление на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос осуществляется в соответствии с земельным законодательством специальными информационными знаками.

Прибрежная защитная и береговая полосы

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет  30 метров для обратного или нулевого уклона, 40 метров для уклона до трех градусов и 50 метров для уклона три и более градуса.

В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными ограничениями запрещаются:

- распашка земель;

- размещение отвалов размываемых грунтов;

- выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет 20 метров за исключением береговой полосы рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров. Ширина береговой полосы рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров, составляет  5 метров.

Размещение новых населенных пунктов и строительство объектов капитального строительства без проведения специальных защитных мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод в границах зон затопления, подтопления запрещаются.

В границах зон затопления, подтопления запрещаются:

1) строительство объектов капитального строительства, не обеспеченных сооружениями и (или) методами инженерной защиты территорий и объектов от негативного воздействия вод;

2) использование сточных вод в целях повышения почвенного плодородия;

3) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения  отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих  веществ, пунктов хранения и захоронения радиоактивных отходов;

4) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами.

(в ред.от 01.05.2022 г  № 122-ФЗ)

Границы зон затопления, подтопления определяются уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти с участием заинтересованных органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

Собственник водного объекта обязан осуществлять меры по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий. Меры по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий в отношении водных объектов, находящихся в федеральной собственности, собственности субъектов Российской Федерации, собственности муниципальных образований, осуществляются исполнительными органами государственной власти или органами местного самоуправления в пределах их полномочий в соответствии со статьями 24 - 27 Водного Кодекса.

Согласно статье 44 Водного кодекса «Использование водных объектов для целей сброса сточных, в том числе дренажных, вод» (в ред. ФЗ от 21.10.2013 N 282-ФЗ,  от 04.08.2023 N 469-ФЗ):

1. Использование водных объектов для целей сброса сточных, в том числе дренажных, вод осуществляется с соблюдением требований, предусмотренных настоящим Кодексом и законодательством в области охраны окружающей среды, законодательством в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

2. Запрещается сброс сточных, в том числе дренажных, вод в водные объекты:

1) содержащие природные лечебные ресурсы;

2) отнесенные к особо охраняемым водным объектам.

3. Запрещается сброс сточных, в том числе дренажных, вод в водные объекты, расположенные в границах:

1) первого пояса зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения;

2) первой зоны округов санитарной (горно-санитарной) охраны природных лечебных ресурсов;

3) рыбохозяйственной заповедной зоны озера Байкал, рыбохозяйственных заповедных зон.

4. Сброс сточных, в том числе дренажных, вод может быть ограничен, приостановлен или запрещен по основаниям и в порядке, которые установлены федеральными законами.

5. Сброс очищенных сточных вод в водные объекты, расположенные во втором и в третьем поясах зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, во второй и в третьей зонах округов санитарной (горно-санитарной) охраны природных лечебных ресурсов, допускается при условии оборудования объектов, осуществляющих такой сброс, сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, а также при условии соответствия качества сточных, в том числе дренажных, вод требованиям, предусмотренным настоящим Кодексом, законодательством в области охраны окружающей среды, законодательством в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

Зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения

Существующее положение

Основными водопотребителями, расположенными на территории сельского поселения Удрякбашевский сельсовет, являются населенные пункты и производственные объекты. В настоящее время хозяйственно-питьевое водоснабжение базируется на использовании подземных вод. По обеспеченности водными ресурсами Благоварский район и, в частности, сельское поселение Удрякбашевский сельсовет относится к относительно надежно обеспеченным по подземным источникам водоснабжения.

Централизованное водоснабжение населенных пунктов сельского поселения Удрякбашевский сельсовет  отсутствует. Населённые пункты имеют локальные системы водоснабжения, забор воды осуществляется из скважин, родников, шахтных колодцев на частных подворьях, без ввода сетей в здания. Локально водоснабжение имеется в здании средней школы в с.Удрякбаш.

Проектные предложения.

На расчетный срок централизованное водоснабжение в населенных пунктах сельского поселения в связи с малочисленностью населения, в том числе и в с.Удрякбаш (менее 500 чел.)  не предусмотрено.

Проектом предусматривается в целях бесперебойного обеспечения производственных и противопожарных нужд размещение искусственных прудов-накопителей на речках, протекающих в непосредственной близости от населенных пунктов.

В целях обеспечения санитарного благополучия питьевой воды предусматривается санитарная охрана источников водоснабжения (месторождений подземных вод) и проектируемых водопроводных сооружений в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02.

Зона санитарной охраны источника питьевого водоснабжения организуется в составе трех поясов: 1 пояс (строгого режима) – включает территорию водозабора, его назначение – защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения;

2 и 3 пояса (пояса ограничений) – включают территорию, предназначенную для предупреждения соответственно микробного и химического загрязнения воды источника водоснабжения.

Зоны санитарной охраны водоводов, санитарно-защитная полоса  шириной 10 м - при прокладке в сухих грунтах и 50 м – в мокрых грунтах. Водовод прокладывается по трассе, на которой отсутствуют источники загрязнения почвы и грунтовых вод.

Мероприятия по санитарной охране – гидрогеологическое обоснование границ поясов зон санитарной охраны, ограничения режима хозяйственного использования территорий 2 и 3 поясов разрабатываются в проекте зон санитарной охраны (ЗСО) в составе проекта водоснабжения села и утверждаются в установленном порядке.

Необходимо   выполнить   первоочередные   мероприятия   по обеспечению населения питьевой водой: очистка и обеззараживание питьевой воды, ревизия водопроводных сетей, повышение эффективности лабораторного контроля. Качество воды, подаваемой в водопроводную сеть населенных пунктов, должно соответствовать СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Данные по зонам санитарной охраны источников питьевого водоснабжения Минэкологией Республики Башкортостан на территории сельского поселения Удрякбашевский сельсовет отсутствуют.

Зоны охраняемых объектов

Зоны охраняемых объектов - территории, на которых расположены охраняемые объекты, порядок определения границ которых и порядок согласования градостроительных регламентов для которых устанавливаются Правительством Российской Федерации.

Охраняемые объекты - здания, строения и сооружения, в которых размещены федеральные органы государственной власти; территории и акватории, прилегающие к указанным зданиям, строениям, сооружениям и подлежащие защите в целях обеспечения безопасности объектов государственной охраны; здания, строения и сооружения, находящиеся в оперативном управлении федеральных органов государственной охраны; предоставленные им земельные участки и водные объекты.

Данные по объектам, входящим в зону охраняемых объектов на территории сельского поселения Удрякбашевский сельсовет, отсутствуют.

2.2.8.  Зона особо охраняемых территорий

СПРАВОЧНО: К землям особо охраняемых территорий относятся земли, которые имеют особое природоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное ценное значение, которые изъяты в соответствии с постановлениями федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации или решениями органов местного самоуправления полностью или частично из хозяйственного использования и оборота и для которых установлен особый правовой режим.

Согласно Федеральному закону от 28.12.2013 №406-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об особо охраняемых природных территориях» в отдельные законодательные акты Российской Федерации внесены изменения, так к землям особо охраняемых  территорий относятся земли:

1) особо охраняемых природных территорий (земли государственных природных заповедников, в том числе биосферных, государственных природных заказников, памятников природы, национальных парков, природных парков, дендрологических парков, ботанических садов);

2) природоохранного назначения;

3) рекреационного назначения;

4) историко-культурного назначения;

5) особо ценные земли.

На территории муниципального района Благоварский район РБ особо охраняемые природные территории (ООПТ) представлены:

- Государственным природным ботаническим заказником  регионального значения   «Популяция горицвета весеннего в Благоварском районе».

В границах сельского поселения  Удрякбашевский сельсовет особо охраняемые  природные  территории  регионального   значения  отсутствуют.

Планируемые границы зон с особыми условиями использования территорий отражены на чертежах ГП-1, ГП-2 тома III «Графическая документация».

2.3. РАЗМЕЩЕНИЕ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

2.3.1. Развитие социальной инфраструктуры

Население. Прогноз численности населения произведен исходя из демографической емкости территории, то есть предельно допустимого числа жителей, которых можно расселить в существующем сохраняемом и проектируемом жилом фонде на территории каждого населенного пункта.

Демографическая емкость территории определена с учетом функционально-пространственной организации территории:

- разработан проектный план градостроительного развития территории сельского поселения;

- определены площадки нового комплексного жилищного строительства;

- определена типология, структура и объемы новой жилой застройки;

- определен жилой фонд, размещаемый на территории поселения, с учетом принятых в генеральных планах сел параметров;

- произведен расчет населения, которое можно расселить в расчетном жилом фонде.

Для укрупненных расчетов количества приращения населения проектом приняты следующие показатели:

- средняя площадь одного земельного участка под ИЖС в размере 2500 м² (25 соток);

- процент жилой зоны от общей площади возможного расширения населенного пункта - условно в размере 70%.

Численность населения сельского поселения Удрякбашевский сельсовет по демографической емкости территории определена на  расчетный срок 918  человек, в том числе:

с.Удрякбаш: 481 чел.

- существующее население 419 чел. (коэффициент семейности – 2,08)

- на расчетный срок 30 проект.уч. х 1,79 чел.= 62 чел.

д.Бузоулык: 48 чел.

- существующее население 48 чел. (коэффициент семейности – 1,92)

расширение населенного пункта не предусмотрено в связи с отсутствием перспектив его дальнейшего развития.

д.Камышлы: 6 чел.

- существующее население 6 чел. (коэффициент семейности – 1,2)

развитие населенного пункта не предусмотрено.

д.Куллекул: 174 чел.

- существующее население 110 чел. (коэффициент семейности –  1,83)

- на расчетный срок 35 проект.уч. х 1,83 чел.=64 чел.

д.Таллыкуль: 85 чел.

- существующее население 81 чел. (коэффициент семейности –  1,98)

- на расчетный срок 2 проект.уч. х 1,98 чел.=4 чел.

д.Хайдарово:  21 чел.

- существующее население 3 чел. (коэффициент семейности – 3,00)

- на расчетный срок 6 проект.уч. х 3,00 чел.= 18 чел.

д.Шамеево:   59 чел.

- существующее население – 59 чел. (коэффициент семейности – 1,84)

расширение населенного пункта не предусмотрено в связи с отсутствием перспектив его дальнейшего развития.

д.Яланкуль: 56 чел.

- существующее население 37 чел. (коэффициент семейности – 1,76)

- на расчетный срок 11 проект.уч. х 1,76 чел.=19 чел.

д.Япаркуль: 4 чел.

- существующее население - отсутствует  (коэффициент семейности принят средний по СП – 1,98)

- на расчетный срок 2 проект.уч. х 1,98 чел.= 4 чел.

расширение населенного пункта не предусмотрено, используется  в основном в качестве  дачного сезонного образования.

Для их расселения необходимо задействовать территории жилых зон площадью 323,6 га,  в том числе:

- с.Удрякбаш  – 122,6 га, без расширения;

- д.Бузоулык – 24,6 га, без расширения;

- д.Камышлы – 11,0 га, без расширения;

- д.Куллекуль – 75,5 га, без расширения;

- д.Таллыкуль – 21,4 га, без расширения;

- д.Хайдарово – 1,4 га, без расширения;

- д.Шамеево – 24,7 га, без расширения;

- д.Яланкуль – 34,4 га, без расширения;

- д.Япаркуль – 8,0 га, без расширения;

Предполагается, что освоение территориальных ресурсов будет происходить за счет механического прироста, в составе которого будут преобладать люди в трудоспособном возрасте с детьми, демографическая структура населения может стабилизироваться или улучшиться. В дальнейшем можно ожидать тенденции увеличения удельного веса детской возрастной группы вследствие повышения рождаемости и миграционного притока населения, в структуре которого будет преобладать молодой детородный возраст.

Структура населения сельского поселения Удрякбашевский сельсовет

| № п/п | Населенный пункт | Численность населения (сущ.), чел. | Численность населения (расчетный срок), чел. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | с.Удрякбаш | 419 | 481 |
| 2 | д.Бузоулык | 48 | 48 |
| 3 | д.Камышлы | 6 | 6 |
| 4 | д.Куллекул | 110 | 174 |
| 5 | д.Таллыкуль | 81 | 85 |
| 6 | д.Хайдарово | 3 | 21 |
| 7 | д.Шамеево | 59 | 59 |
| 8 | д.Яланкуль | 37 | 56 |
| 9 | д.Япаркуль | - | 4 |
|  | Итого: | 763 | 934 |

Возрастная структура населения

| Возрастные группы | Современное состояние (2023 г.) | Расчетный срок (2043 г.) |
| --- | --- | --- |
|  | чел. | % | чел. | % |
| Численность населения, всего | 763 | 100,0 | 934 | 100,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| Моложе трудоспособного возраста | 105 | 13,76 | 123 | 13,17 |
| В трудоспособном возрасте | 414 | 54,26 | 510 | 54,60 |
| Старше трудоспособного возраста | 244 | 31,98 | 301 | 32,23 |

Трудовые ресурсы (экономически активное население). В основу определения трудовых ресурсов положена современная возрастная структура населения и возможная динамика ее развития на перспективу.

Основную возрастную группу трудовых ресурсов сельского поселения Удрякбашевский сельсовет составляет население в трудоспособном возрасте. Дополнительным резервом  трудовых ресурсов являются пенсионеры по возрасту, продолжающие трудовую  деятельность.

В структуре трудовых ресурсов не учитывается категория работающих подростков (до 16 лет) ввиду всеобщего обязательного среднего образования.

Оценка численности трудовых ресурсов выполнена на основе прогнозируемой возрастной структуры населения. Ожидаемая численность трудовых ресурсов увеличится в перспективе до 600 человек.

Оценка трудовых ресурсов

| Категория населения | Современное состояние (2023 г.) | Расчетный срок (2043 г.) |
| --- | --- | --- |
|  | чел. | % | чел. | % |
| Численность населения, всего | 763 | 100,0 | 934 | 100,0 |
| Население в трудоспособном возрасте | 414 | 54,26 | 510 | 54,70 |
| Работающие лица старше трудоспособного возраста | 73 | 30% возрастной группы пенсионеров | 90 | 30% возрастной группы пенсионеров |
| Итого трудовые ресурсы (экономически активное население) | 487 | 63,83 | 600 | 64,24 |

На основании ориентировочных прогнозов возрастной структуры населения и анализа современного использования трудовых ресурсов приводятся обоснования по использованию трудовых ресурсов по этапам развития сельского поселения.

2.3.2.  Мероприятия по жилой застройке

Перспективный жилой фонд

На расчетный срок предусматривается развитие населенных пунктов сельского поселения Удрякбашевский сельсовет за счет застройки индивидуальными жилыми домами. Общий прирост жилого фонда за период реализации генерального плана (2023-2043 гг.) ориентировочно составит 13,241 тыс.м² общей площади жилья. Жилищная обеспеченность к 2043 году составит 30,0 кв.м на 1 жителя, данные показатели ориентировочны и зависят в первую очередь от возможностей и желания населения при строительстве индивидуальных домов бόльшей или меньшей площади.

Прогноз развития жилищного фонда сельского поселения Удрякбашевский сельсовет

| Показатели | 2023 г. | 2043 г. |
| --- | --- | --- |
| Численность населения (чел.) | 763 | 934 |
| Жилищная обеспеченность (м²/чел.) | 18,74 | 30 |
| Общая площадь жилья (тыс.м²) | 14,299 | 28,020 |
| Убыль жилья (тыс.м²) | - | - |
| Новое строительство за период (тыс.м²) | - | 13,721 |

Средняя плотность населения (с учётом существующего населения и количества населения на отведённых участках) составляет в настоящее время  763 чел.: 480,01 га = 1,59 чел./га; на расчетный срок составит  934 чел.: 480,92 га = 1,94 чел./га.

Плотность застройки в настоящее время составляет 14299,0 м² : 480,01 га = 29,79  м² общей площади / га,  на расчетный срок составит  28020,0 м² : 480,92 га = 58,26 м² общей площади  / га.

2.3.3. Мероприятия по развитию систем культурно- бытового обслуживания

В связи с  развитием сельского поселения Удрякбашевский сельсовет генеральным планом предусматривается строительство новых учреждений обслуживания с сохранением, реконструкцией или перепрофилированием существующих.

Перечень основных учреждений культурно-бытового обслуживания

населения сельского поселения, на расчетный срок – 934  чел.

(Согласно Региональным  НГП  РБ)

| № п/п | Наименование учреждений | Един. измер. | Расчет. показ. на 1000 чел. | Расчетный показатель | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | сущ. 763 чел. | расч.срок 934 чел. |  |
| Учреждения образования и дошкольного воспитания |
| 1 | Общеобразовательные учреждения | учащихся | 100 | 90 | 93 | сущ., реконс. |
| 2 | Дошкольные организации | мест | 35 | - | 33 | реконс. |
| Учреждения здравоохранения |
| 3 | СВА/Фельдшерско-акушерский пункт | объект | 1 на н.п. | - / 2 | - / 3 | сущ., нов.стр-во |
| 4 | Аптечный пункт | м² торг. площ. | 14 | - | 13,1 | нов.стр-во |
| 5 | Выдвижной пункт медицинской помощи | 1 авто-мобиль | 0,2 | - | - | в с.Благовар и с.Языково |
| Учреждения культуры и искусства |
| 6 | Клубы сельских поселений | мест | до 300 (230) | 110 | 215 | реконс.существ, нов.стр-во |
| 7 | Библиотека | тыс.ед. хран, чит. мест | 5 / 4 | 13,/018 12 | 4,67 / 4 | реконс., |
| 8 | Помещения для культмассовой работы | м² площ. пола | 50 | нет инф. | 46,7 | реконс., нов.стр-во |
| Физкультурно-спортивные сооружения |
| 9 | Плоскостные спортивные сооружения | га | 0,7-0,9 | 0,06 | 0,65 - 0,84 | существ., нов.стр-во |
| 10 | Спортивный зал общего пользования | м² площ. пола | 70 | 139 | 65,4 | существ. |
| Предприятия торговли и общественного питания |
| 11 | Магазины товаров повседневного спроса, в т.ч. | м²торг. площ. | 300 | 84,0 | 280,2 | существ., нов.стр-во |
|  | -продовольственные | м² торг. площ. | 100 |  | 93,4 |  |
|  | -непродовольственные | м²торг. площ. | 200 |  | 186,8 |  |
| 12 | Предприятия общественного питания | посад. мест | 23 | - | 22 | нов.стр-во |
| Предприятия бытового и коммунального обслуживания |
| 13 | Предприятия бытового обслуживания | раб. мест | 7 | - | 7 | нов.стр-во |
| 14 | Кладбище | га | 0,24 | 1,786 | 1,786 | сущ., проект. |
| 15 | Пожарное депо | 1 пож. а/м | 0,4 | - | 1 | нов.стр-во, оснащение |
| Административно-деловые учреждения |
| 16 | Отделение связи | объект | 1 на 0,5–6,0 тыс. жит. | 1 | 1 | сущ. |
| 17 | Отделение банка | объект | 1 на с.п. | - | - | в с.Благовар |

Территориальная организация культурно-бытового обслуживания сельского поселения строится по сетевому принципу, предполагающему сочетание крупных (базовых) и малых (приближенных к месту жительства) объектов. Размещение объектов обслуживания предполагается в зонах жилой застройки, в отдельно стоящих зданиях.

Учреждения и предприятия обслуживания сельского поселения Удрякбашевский  сельсовет размещены из расчета обеспечения жителей сельского поселения услугами первой необходимости в пределах пешеходной доступности не более 30 мин. Обеспечение объектами более высокого уровня обслуживания предусмотрено на группу сельских поселений в районном центре с.Языково.

Для организации обслуживания необходимо предусматривать помимо стационарных зданий передвижные средства и сооружения сезонного использования, выделяя для них соответствующие площадки.

Пожарное депо. В настоящее время в сельском поселении Удрякбашевский сельсовет отсутствуют средства первичного пожаротушения, нет добровольной пожарной  дружины (ДПД).  При возникновении ЧС  противопожарную помощь оказывает ПСЧ, дислоцированная в  селе Языково. При возникновении ЧС крупного масштаба к тушению пожара подключаются дополнительно силы и средства пожарной охраны,  дислоцированные в смежных сельских поселениях.

Согласно Федеральному закону от 21.12.1994 г. N 69-ФЗ (ред. от 14.07.2022 с посл. изм.) "О пожарной безопасности" нормативное время пребывания первого подразделения к месту возникновения чрезвычайной ситуации (пожару, взрыву и т.д.) не должно превышать 20 минут (для сельской местности).

Расстояние от действующего пожарного депо с.Языково (ПСЧ-69 ФГС ГПС ГУ России по РБ)  до самого удаленного населенного пункта сельского поселения д.Яланкуль составляет ориентировочно 30,1 км. Нормативное время прибытия  пожарной спецтехники  при возникновении чрезвычайной ситуации и организация тушения пожара до подхода основных сил не выдерживается.

Перечень объектов культурно-бытового обслуживания и их размещение по населенным пунктам приведены в таблице (Приложение № 1).

2.3.4. Мероприятия по промышленному строительству, сельскому хозяйству

Основными направлениями аграрной политики в Республике Башкортостан являются:

1) поддержание стабильности обеспечения населения отечественными продовольственными товарами, импортозамещение;

2) формирование и контролируемое регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия;

3) поддержка сельскохозяйственных производителей;

4) устойчивое развитие сельских территорий.

Основные параметры развития сельского поселения Удрякбашевский  сельсовет муниципального района Благоварский район Республики Башкортостан на ближайшую перспективу определяются в контексте государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий Республики Башкортостан», утвержденной постановлением Правительства  РБ № с728 от 12.12.2019  г. (на 2020-2025 годы без деления на этапы) и муниципальной программы  «СТРАТЕГИЯ социально-экономического развития муниципального района Благоварский  район Республики Башкортостан на период до 2030 года», утвержденной  решением Совета МР Благоварский район РБ  от 21 декабря 2018 г.

Приоритетные мероприятия развития агропромышленного комплекса:

- расширение и реконструкция мощностей существующих и создание новых предприятий агропромышленного комплекса, развитие на базе действующих предприятий за счет их технической реконструкции, увеличения мощностей с применением природоохранных технологий, совершенствования организации их хозяйственной деятельности, расширения ассортимента выпускаемой продукции, более полной и глубокой переработки сырья;

- развитие малого предпринимательства в агропромышленном комплексе, предприятий малой мощности по переработке сельскохозяйственной продукции, производство экологически чистой продукции без использования химикатов, развитие пчеловодства и предприятий по выпуску продукции пчеловодства, переработка грибов и лекарственных трав, производство и переработка овощей;

- в деревообрабатывающей промышленности переработка малоценной древесины, отходов древесины, мебельное производство, производство сувениров из дерева, ивового прута, лыка, коры и т.д., оптимальным вариантом развития лесопереработки в МР Благоварский район является создание группы относительно небольших производств со своей специализацией, технологией переработки и рынком сбыта, в настоящее время ведется подготовка по реализации инвестиционных проектов в области лесного хозяйства: производство евровагонки, блок-хауса, бруса, доски, возможно оцилиндрованных бревен и топливных брикетов, производство поддонов (паллет);

- проведение активной политики поддержки малых форм хозяйствования, включающей в себя создание условий для развития и эффективного функционирования крестьянских (фермерских) и личных подсобных хозяйств;

- развитие туризма.

2.3.5. Развитие транспортной инфраструктуры

Развитие транспортной системы является необходимым условием экономического развития муниципального района. С созданием эффективной транспортной сети появляется возможность углубления и расширения товарного обмена, преобразования условий жизнедеятельности  и хозяйствования.

Основные направления развития транспортного каркаса МР Благоварский район:

1. Создание единой транспортной системы для обеспечения устойчивых связей между населенными пунктами.

2. Обеспечение проезда к местам приложения труда и зонам отдыха, центрам бытового и медицинского обслуживания.

3. Возможность выхода на внешние, федерального значения магистральные трассы.

4. Обеспечение бесперебойного движения на основной части дорожной сети вне зависимости от сезонности и погодных условий.

5. Повышение безопасности  дорожного движения и сокращение числа дорожно-транспортных происшествий по причине плохих дорожных условий.

6. Организация придорожных сервисов, предприятий по обслуживанию автомобилей.

Планировочный каркас территории сельского поселения Удрякбашевский сельсовет создают:

- автодорога межмуниципального значения общего пользования с твердым покрытием Благовар-Балышлы;

- автодорога  межмуниципального значения  общего пользования с твердым покрытием (Благовар) Камышлы-Удрякбаш;

- автодорога местного значения с твердым покрытием Удрякбаш-Куллекул;

- подъезд с твердым покрытием к д.Шамеево;

- подъезд с твердым покрытием к д.Яланкуль (от д.Куллекул);

- автодорога местного значения Удрякбаш-Бузоулык;

- автодорога  местного значения Бузоулык-Таллыкуль;

- автодорога - подъезд  с грунтовым покрытием  к д.Япаркуль;

и  автодороги с грунтовым покрытием, соединяющие населенные пункты с административным центром сельского поселения с.Удрякбаш, с районным центром с.Языково,  с дальнейшим выходом  на автодорогу  федерального значения Москва - Самара - Уфа - Челябинск (М-5 «Урал»).

Строительством, ремонтом и содержанием автомобильных дорог и сооружений в муниципальном районе занимается  Благоварское  ДРСУ ОАО «Башкиравтодор».

Железнодорожный транспорт. На территории МР Благоварский  район РБ имеется железнодорожное сообщение  и объекты железнодорожного транспорта, предусматривается модернизация  железнодорожных путей.

Ближайшая   железнодорожная станция  Благовар  расположена в  6 км от  административного центра сельского поселения – села Удрякбаш. Код станции: 65140.  Принадлежность: Башкирский регион Куйбышевской железной дороги.

На территории сельского поселения не планируется размещение  железнодорожных путей сообщения.

Перечень автомобильных дорог районного значения

| № п/п | Наименование автомобильных дорог общего пользования | категория дороги | Протяженность км | тип покрытия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | асфаль-тобетон | щебень | грунт |
| 1 | а/д Благовар-Балышлы (в границах с.п.) | IV | 1,091 | 1,091 | - | - |
| 2 | а/д Камышлы -Удрякбаш | IV | 3,835 | 3,835 | - | - |
| 3 | Подъезд к д.Шамеево | IV | 4,485 | - | 4,485 | - |
| 4 | а/д Удрякбаш -д.Куллекул | IV | 3,725 | 3,725 | - | - |
| 5 | Подъезд к д.Яланкуль (от д.Куллекул) | IV | 1,342 | - | 1,342 | - |
| 6 | а/д Удрякбаш-Бузоулык | IV | 4,498 | - | 4,498 | - |
| 7 | а/д Бузоулык-Таллыкуль | IV | 0,425 | - | 0,425 | - |
| 8 | а/д подъезд к д.Япаркуль | V | 0,984 | - | - | 0,984 |
| 9 | Подъезд к д.Хайдарово | V | 1,031 | - | - | 1,031 |
|  | Итого: |  | 21,416 | 8,651 | 10,75 | 2,015 |

* покрытие – щебень (местами разбитый) и  ПГС, требуется ремонт;

** покрытие – асфальт (местами разбитый),  требуется ямочный ремонт.

Общая протяжённость автомобильных дорог общего пользования сельского поселения Удрякбашевский сельсовет составляет ориентировочно 21,416 км, (в том числе с твёрдым покрытием – 19,401 км).

Проектом генерального плана предусматривается реконструкция существующих дорог на территории сельского поселения для развития внутрирайонных и межрайонных связей, создание единой системы транспортной и улично-дорожной сети, взаимосвязанной с планировочной структурой населенных пунктов и прилегающими к ним территориями. Такая система обеспечит удобные, быстрые и безопасные связи со всеми функциональными зонами, объектами внешнего транспорта и автомобильными дорогами общей сети.

Рекомендации по развитию автодорог в административных границах

сельского поселения Удрякбашевский сельсовет

| № п/п | Наименование основных автомобильных дорог | Существующее положение | П р о г н о з ы |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Общая протя-женность а/д, км | в том числе: | в том числе: |
|  |  |  | с щебеноч ным покрытием | грунтовые | с асфальтовым покрытием | с улуч-шенным покры-тием | грунтовая |
| I. Реконструкция автодорог |
| 1 | а/д подъезд к д.Япаркуль | 0,984 | - | 0,984 | - | 0,984 | - |
| 2 | Подъезд к д.Хайдарово | 1,031 | - | 1,031 | - | 1,031 | - |
|  | Итого: | 2,015 | - | 2,015 | - | 2,015 | - |
| II. Новое строительство |
| не предусмотрено |

Улично-дорожная сеть населенных пунктов решена в виде непрерывной системы с учетом функционального назначения улиц и дорог, интенсивности транспортного и пешеходного движения, территориально-планировочной организации территории и характера застройки. В составе улично-дорожной сети выделены улицы и дороги следующих категорий:

- поселковые дороги, по которым осуществляется связь населенного пункта с внешними дорогами общей сети;

- главные улицы, обеспечивающие связь жилых территорий с общественными центрами и местами приложения труда;

- улицы в жилой застройке, в т.ч.:

- основные, осуществляющие транспортную (без пропуска грузового и общественного транспорта) и пешеходную связь внутри жилых территорий и с главными улицами,

- второстепенные, обеспечивающие связь между основными жилыми улицами;

-  пешеходные улицы (дорожки), необходимые для связи с местами приложения труда, учреждениями и предприятиями обслуживания;

- производственные дороги, по которым обеспечивается транспортная связь в пределах производственных зон, а также выходы на поселковые и внешние дороги.

Дороги и улицы в проектируемых кварталах обозначены условно, без названий.

Ширина существующих дорог и улиц продиктована сложившейся застройкой, что и определило ширину в красных линиях 15,0 - 25,0 м, ширину проезжей части 3,5-6,0 м.

Ширина проектируемых дорог и улиц в красных линиях составляет 20,0 - 25,0 м, ширина проезжей части  7,0 м.

Реконструкция существующих дорог и улиц предусматривает их благоустройство с усовершенствованием покрытия, устройство «карманов» для остановки общественного транспорта, парковок и стоянок автотранспорта в местах скопления людей в зоне общественных центров, местах массового отдыха, промышленных зонах и т.д., а также уширение проезжих частей улиц и дорог перед перекрестками.

Особое внимание при проведении реконструкции улично-дорожной сети необходимо уделить обеспечению удобства и безопасности пешеходного движения.

Показатели улично-дорожной сети в границах населенных пунктов

сельского поселения Удрякбашевский сельсовет

| № п/п | Наименование | Протяженность, км | Площадь, га |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | существ. | на расчетный срок | существ. | на расчетный срок |
| 1 | с.Удрякбаш | 7,243 | 9,854 | 4,346 | 5,912 |
| 2 | д.Бузоулык | 1,257 | 1,257 | 0,754 | 0,754 |
| 3 | д.Камышлы шево | 0,521 | 0,521 | 0,313 | 0,313 |
| 4 | д.Куллекуль | 2,416 | 2,416 | 1,450 | 1,450 |
| 5 | д.Таллыкуль | 0,953 | 0,953 | 0,572 | 0,572 |
| 6 | д.Хайдарово | 0,854 | 0,854 | 0,512 | 0,512 |
| 7 | д.Шамеево | 1,170 | 1,170 | 0,702 | 0,702 |
| 8 | д.Яланкуль | 1,154 | 1,154 | 0,692 | 0,692 |
| 9 | д.Япаркуль | 0,569 | 0,569 | 0,341 | 0,341 |
|  | Итого: | 16,137 | 18,748 | 9,682 | 11,248 |

Потребности в пассажирских перевозках на территории МР Благоварский район РБ обеспечивает транспортное предприятие ГУП «Башавтотранс», а также немногочисленные частные перевозчики (индивидуальные предприниматели).

По  территории сельского поселения Удрякбашевский сельсовет движение местных рейсовых автобусов не осуществляется.

Единственная остановка общественного автотранспорта находится в с.Удрякбаш около жилого дома № 2 по ул.Центральная.

Основной вид транспорта в населенных пунктах - автомобильный. По данным Администрации сельского поселения Удрякбашевский сельсовет на территории сельского поселения зарегистрировано 191 единица автомототехники, в т.ч.:

155 - легковых автомобилей;

9 - грузовых автомобилей;

6 - мотоциклов;

1 – снегохода;

20 - тракторов.

Существующий уровень автомобилизации 250 маш. / 1000 жит.

Гаражи для индивидуального транспорта в усадебной застройке размещены на приусадебных участках.

В качестве основного вида общественного пассажирского транспорта, обслуживающего население сельского поселения, принят маршрутный автобус.

На расчетный срок проектом предлагается создание единой транспортной системы между населенными пунктами и районным центром с.Языково.

Объекты по обслуживанию индивидуального транспорта:

Ближайшая  многотопливная АЗС расположена в с.Коб-Покровка (АЗС «Башнефть»  № 02-128 по ул.Центральная, 52),  с.Языково (ул. Молодежная, 2), с.Благовар (ул.Коммунистическая, 10).

Ближайшая АГЗС - в с.Языково (АГЗС по ул.Молодежная, 4).

Техническое обслуживание легковых автомобилей, принадлежащих жителям СП Удрякбашевский сельсовет МР Благоварский район, производится на станциях техобслуживания в с.Языково.

В настоящее время  часть муниципального транспорта  МР Благоварский район РБ переведена на газовое топливо.

Существующий уровень автомобилизации 250 маш. / 1000 жит.

Согласно НГП РБ п. 3.5.7 принимаем на расчетный срок - 350 автомобилей на 1000 жителей.

Суммарный уровень автомобилизации на расчетный срок составит:

934 х 350 / 1000 = 327 автомобилей.

Для индивидуальной жилой застройки предусмотрено хранение личных индивидуальных автомобилей на приусадебных участках.

Кратковременные стоянки

Открытые стоянки для кратковременного хранения автомобилей предусматриваются из расчета 70% расчетного парка индивидуальных автомобилей (п. 3.5.166 НГП, стр.147),  что на расчетный срок составит  327 х 0,7 = 229  машиномест на сельское поселение.

Из них в жилых районах  30% - 69 машиномест, в общественных центрах 15% - 34 машиноместа, в производственных зонах 10% -  23 машиноместа.

Согласно соответствующему пункту Региональных нормативов градостроительного проектирования Республики Башкортостан  2021  г. на открытых автостоянках около объектов социальной инфраструктуры на расстоянии не далее 50 м от входа, а при жилых зданиях – не далее 100 м, следует выделять до 10 % мест (но не менее одного места) для транспорта инвалидов с учетом ширины зоны для парковки не менее 3,5 м.

2.3.6. Развитие инженерной инфраструктуры

2.3.6.1. Инженерная подготовка и вертикальная планировка территории

Мероприятия по инженерной подготовке территории

Инженерная подготовка представляет собой комплекс мероприятий, обеспечивающих создание благоприятных условии для строительства и эксплуатации населенных мест, размещения и возведения здании, прокладки улиц, инженерных сетей и других элементов градостроительства с обязательным учетом экологических требований.

Перед проектированием инженерной подготовки тщательно обследуют отводимую для населенного места территорию и особенности каждого из ее участков, с сопоставлением полученных данных с требованиями к застройке и эксплуатации селитебной, промышленной и других зон.

Основными задачами инженерной подготовки территорий являются:

- осушение участков, защита от затопления, защита от оползней, от ветровой эрозии, от смыва плодородного слоя почвы;

- подготовка территории под строительство дорог, сооружений, выравнивание поверхности участков по проектным отметкам (вертикальная планировка), организация поверхностного стока дождевых и талых вод;

- укрепление берегов и склонов рек, водоемов, озер, оврагов;

- осушение заболоченных участков и орошение (обводнение) в засушливых условиях;

- мероприятия по устранению селей, явлений карста, оползней;

- рекультивация - техническая и биологическая – территории.

В соответствии с инженерно-геологическими условиями и архитектурно-планировочным  решением территории населенных пунктов сельского поселения Удрякбашевский сельсовет определен следующий состав мероприятий по инженерной подготовке территории: вертикальная планировка территории, организация поверхностного стока, регулирование водостоков, укрепление оврагов, благоустройство береговых полос водных объектов, защита от опасного проявления карстовых процессов.

Вертикальная планировка территории

Вертикальная планировка поверхности земли обеспечивает наиболее целесообразные и экономичные условия для размещения зданий и сооружений на местности, отвод дождевых и талых вод к местам сброса в водоем, создает необходимые продольные уклоны улиц и дорог для движения автомобилей и пешеходов, а также для прокладки подземных инженерных сетей безнапорной канализации и дренажа.

При осуществлении вертикальной планировки учитывают природоохранные требования. Целесообразно по возможности сохранять естественный рельеф, почвенный покров, растительность, всемерно сокращать объем земляных работ с несбалансированными объемами выемок и насыпей.

Вертикальная планировка нужна в минимальной степени на участках, где естественный рельеф местности обеспечивает необходимые уклоны для стока дождевых вод (0,005…0,01), для рациональной вертикальной посадки зданий (0,005…0,05). Требуемые продольные уклоны для улиц: не менее 0,005 и не более 0,05 - для магистральных улиц, до 0,08 - для жилых, до 0,04 - для скоростных дорог, 0,005…0,08 -для проездов и пешеходных дорог в жилых кварталах.

Участки жилых кварталов следует располагать на отметках более высоких, чем отметки красных линий обрамляющих их улиц, чтобы стоки дождевых вод с жилых территорий направлялись к водоприемным устройствам на улицах.

Снимаемый при вертикальной планировке слой плодородной почвы следует складировать, предохранять от размыва и загрязнения с последующим использованием при озеленении территории.

Организация поверхностного стока

В настоящее время на территории сельского поселения ливневая канализация отсутствует. Организация поверхностного стока в комплексе с вертикальной планировкой территории является одним из основных мероприятий по инженерной подготовке территории. Своевременное организованное отведение поверхностных сточных вод (дождевых, талых, поливомоечных) способствует обеспечению надлежащих санитарно-гигиенических условий для эксплуатации территорий, наземных и подземных сооружений.

Отведение поверхностных сточных вод с территорий застройки предусматривается путем устройства открытых лотков. В качестве открытых водостоков приняты кюветы трапециидального сечения и лотки. Ширина по дну – 0,5м, глубина – 0,6-1,0м, заложение откосов 1:2. Крепление откосов предусматривается одерновкой. Открытые водостоки будут выполнять функцию дрен. На участках территории  с уклонами более 0,03 во избежание размыва проектируется устройство бетонных лотков прямоугольного сечения. Ширина лотков 0,4-0,6м, глубина – 0,6м. Трассировка водоотводящей сети по улицам населенных пунктов производится с учетом бассейнов стока. Водоотвод предусматривается самотеком.

Водоприемниками поверхностных сточных вод в населенных пунктах сельского поселения Удрякбашевский сельсовет, с учетом требований ст.44 Водного кодекса РФ, являются речки Большой Удряк,  Курай,  Иныш  и их притоки-ручьи. В соответствии с требованиями по очистке ливневых стоков перед выпуском их в водоем проектом предусмотрена система специальных сооружений по очистке поверхностных сточных вод, расположенных на одной площадке с очистными сооружениями хозяйственно-коммунальных (бытовых) и производственных стоков.

Использование водных объектов для целей сброса сточных, в том числе дренажных, вод осуществляется с соблюдением требований, предусмотренных Водным кодексом и законодательством в области охраны окружающей среды.

Для распределения и направления дождевого стока на очистные сооружения предусмотрены распределительные камеры на водостоках. Распределение стоков проводится с учетом того, что очистные сооружения будут принимать наиболее загрязненную часть поверхностного стока, при этом очистке подвергается не менее 70% годового объема поверхностного стока. На очистные сооружения направляется первая, наиболее загрязненная часть стоков. Пиковые расходы, относящиеся к наиболее интенсивной части дождя и наибольшему стоку талых вод, через распределительные камеры сбрасываются без очистки.

Стоки, очищенные до нормативно чистых,  возможно использовать для промышленно-технических целей, полива зеленых насаждений.

Гидравлические расчеты очистных сооружений, которые включают определение расчетных расходов загрязненной части стока дождевых и талых вод, уточнение границ водосборных площадей, расчетные концентрации загрязнений поверхностных вод, определение степени очистки стоков, выполняются лицензированной организацией на стадии специального проекта.

Укрепление оврагов

Влияние овражной эрозии на населенные пункты и смежные с ними территории заключается главным образом в расчленении их на отдельные части. Эрозия может отрицательно воздействовать на участки автомобильных дорог, ухудшая условия их эксплуатации. Овраги ограничивают использование сельскохозяйственных угодий, затрудняя механическую обработку земель.

Инженерная подготовка овражных территорий в целях увеличения площади полезного использования их, и предотвращения их дальнейшего роста предусматривает засыпку верховий оврагов, уполаживание склонов с озеленением, посадкой растительности с развитой корневой системой, засыпку части ложа оврагов с прокладкой по дну коллекторов с целью дальнейшего использования под проезды или бульвары и полную засыпку оврагов.

Благоустройство береговых полос водных объектов

С целью обустройства рекреационных зон сельского поселения, предусматривается ряд мероприятий, направленных на благоустройство водоемов:

- регулирование, благоустройство и расчистка русел рек и ручьев сельского поселения на расчетный срок в новых границах населенных пунктов;

- профилирование берегов;

- подсыпка заболоченных участков прибрежных территорий;

- посадка зеленых насаждений, посев трав;

- устройство пешеходных прогулочных связей, удобных подъездов и подходов к воде;

- подсыпка дамб, замена труб большего диаметра (при необходимости), прочистка существующих труб.

Рекомендуется профилирование склонов для предотвращения задержки стока ливневых и талых вод, крутые склоны уполаживаются или террасируются с устройством промежуточных берм.

В качестве основного метода защиты откосов от ветровой и водной эрозии применяются устройство на них травяного покрова, посадка кустарников и деревьев с развитой корневой системой. Водоохранная растительность обеспечивает интенсивное поглощение почвой талых и дождевых вод, перевод их из поверхностного стока в грунтовый, что способствует удлинению стока за счет периода его поступления в водоемы, устраняет бурные наводнения весной, создает полноводность водоемов в межень и предохраняет их от обмеления и заиления. Лесные и парковые насаждения по берегам водоемов наиболее полно проявляют почвозащитное, берегоукрепительное и водоохранное влияние. На пойменных участках с высоким стоянием грунтовых вод и даже покрытых тонким слоем воды необходимо производить посадку влаголюбивых растений (биодренаж) – ольхи, особых сортов ивы, камыша, тростника и др.

Грунт от расчистки водоемов необходимо использовать для отсыпки прибрежных территорий. При застройке новых жилых кварталов вывоз минерального и растительного грунта рекомендуется направлять на пониженные участки, берега рек и прилегающую к ним территорию для планирования территории согласно генеральному плану.

Защита от опасного проявления карстовых процессов

При размещении объектов капитального строительства на территории муниципального района необходимо учитывать подверженность территории карстовым процессам. При проектировании и строительстве объектов капитального строительства необходимо руководствоваться положениями ТСН 302-50-95, которые регламентируют производство всего комплекса строительных работ на территориях, подверженных карстовым проявлениям.

Основные мероприятия по защите застройки от проявлений карста:

- заполнение карстовых полостей на активно осваиваемых участках;

- закрепление и уплотнение грунтов;

- организация поверхностного стока;

- применение конструкций зданий и их фундаментов, рассчитанных на сохранение целостности и устойчивости при возможных деформациях основания.

Приведенный состав инженерных мероприятий разработан в объеме, необходимом для обоснования планировочных решений и подлежит уточнению на последующих стадиях проектирования.

При освоении территории на каждом отдельном участке, под каждый объект необходимо проведение детальных инженерно-геологических изысканий.

Состав защитных сооружений следует назначать в зависимости от состава и характера опасных геологических процессов (постоянного, сезонного, эпизодического) и величины приносимого ими ущерба.

Защитные мероприятия направлены на устранение основных причин опасных геологических процессов и должны быть разработаны в полном объеме на стадии рабочего проекта.

2.3.6.2. Водоснабжение и канализация

Основными водопотребителями, расположенными на территории сельского поселения Удрякбашевский сельсовет, являются населенные пункты и производственные объекты. В настоящее время хозяйственно-питьевое водоснабжение базируется на использовании подземных вод. По обеспеченности водными ресурсами Благоварский район и, в частности, сельское поселение Удрякбашевский сельсовет относится к относительно надежно обеспеченным по подземным источникам водоснабжения.

Централизованное водоснабжение населенных пунктов сельского поселеняи Удрякбашевский сельсовет  отсутствует. Населённые пункты имеют локальные системы водоснабжения, забор воды осуществляется из скважин, родников, шахтных колодцев на частных подворьях, без ввода сетей в здания. Локально водоснабжение имеется в здании средней школы в с.Удрякбаш.

Все существующие водозаборные скважины в частных подворьях не имеют организованных зон санитарной охраны I пояса, во  II и III поясах не всегда соблюдается санитарный режим.

В настоящее время сети централизованного (организованного)  водоотведения и сети ливневой канализации в населенных пунктах сельского поселения  Удрякбашевский сельсовет отсутствуют. Население пользуется надворными туалетами с выгребными ямами. Здания общественного назначения, кроме школы в с.Удрякбаш, также  не канализуются.

В с.Удрякбаш  СОШ на 90 учащихся оборудована  автономным септиком.

Нормы водопотребления, расчетные расходы воды.

Водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды населения определено в соответствии с Региональными нормативами градостроительного проектирования Республики Башкортостан «Градостроительство. Планировка и застройка городских округов, городских и сельских поселений Республики Башкортостан» по удельному хозяйственно-питьевому водопотреблению в населенных пунктах, включающему расходы воды на хозяйственно-питьевые и коммунальные (бытовые) нужды в общественных зданиях.

На расчетный срок водопотребление сельского поселения Удрякбашевский сельсовет составит: 0,160 м³/сут. на 1 чел. х 934 чел.= 149,4 м³/сут., в т.ч.:

- в с.Удрякбаш  0,160 м3/сут. на 1 чел. х 481 чел.= 76,96 м3/сут.;

- в д.Бузоулык 0,160 м3/сут. на 1 чел. х 48 чел.=  7,68 м3/сут.;

- в д.Камышлы   0,160 м3/сут. на 1 чел. х 6 чел.= 0,96 м3/сут.;

- в д.Куллекул   0,160 м3/сут. на 1 чел. х 174 чел.=  27,84 м3/сут.;

- в д.Таллыкуль  0,160 м3/сут. на 1 чел. х 85 чел.= 13,6 м3/сут.;

- в д.Хайдарово  0,160 м3/сут. на 1 чел. х 21 чел.=  3,4 м3/сут.;

- в д.Шамеево  0,160 м3/сут. на 1 чел. х 59 чел.= 9,44 м3/сут.;

- в д.Яланкуль  0,160 м3/сут. на 1 чел. х 56 чел.= 8,96 м3/сут.;

- в д.Япаркуль  -  0,160 м3/сут. на 1 чел. х 4 чел.= 0,64 м3/сут.;

Расчеты расхода воды перспективного потребления выполняются в следующей стадии проектирования.

Источники водоснабжения.

В качестве источников водоснабжения населенных пунктов сельского поселения на первую очередь и расчетный срок строительства рекомендуется использовать подземные воды.

Для обеспечения перспективной потребности водопотребления необходимо:

- провести изыскания источников водоснабжения с участием специалистов Управления по недрам РБ, выполнить поисково-оценочные и разведочные работы для определения запасов пресных подземных вод для обеспечения перспективной потребности водопотребления населенных пунктов сельского поселения Удрякбашевский сельсовет;

- определить источники хозяйственно-питьевого водоснабжения на основе санитарной оценки условий формирования и залегания подземных вод, оценки качества и количества воды, санитарной оценки места расположения водопроводных сооружений, прогноза санитарного состояния источников.

В качестве регулирующих сооружений на водозаборах предусматривается установка металлической водонапорной башни. Местоположение водозаборных сооружений уточняется на следующих стадиях проектирования при обязательном участии представителей санитарно-эпидемиологической службы и местных органов управления с оформлением соответствующими актами.

В целях обеспечения санитарного благополучия питьевой воды предусматривается санитарная охрана источников водоснабжения (месторождения подземных вод) и проектируемых водопроводных сооружений в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02.

Зона санитарной охраны источника питьевого водоснабжения организуется в составе трех поясов:

1 пояс (строгого режима) – включает территорию водозабора, его назначение – защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения;

2 и 3 пояса (пояса ограничений) – включают территорию, предназначенную для предупреждения соответственно микробного и химического загрязнения воды источника водоснабжения.

Зоны санитарной охраны водоводов - санитарно-защитная полоса шириной 10 м при прокладке в сухих грунтах и 50 м при прокладке в мокрых грунтах. Водовод прокладывается по трассе, на которой отсутствуют источники загрязнения почвы и грунтовых вод.

Мероприятия по санитарной охране – гидрогеологическое обоснование границ поясов зон санитарной охраны, ограничения режима хозяйственного использования территорий 2 и 3 поясов разрабатываются в проекте зон санитарной охраны (ЗСО) в составе проекта водоснабжения деревни и утверждаются в установленном порядке.

В случае отсутствия пригодных для потребления подземных вод источником водоснабжения населенного пункта принимаются поверхностные воды, с соответствующей водоподготовкой перед подачей в водопроводную сеть.

Качество воды подаваемой в водопроводную сеть населенного пункта должно соответствовать  СанПиН  1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (действуют с 01.03.2021 г.).

Схема и система водоснабжения

В каждом населенном пункте предусматривается организация централизованной системы водоснабжения в целях бесперебойного обеспечения хозяйственно-питьевых, производственных и противопожарных нужд по принципиальным схемам.

Системы водоснабжения принимаются хозяйственно-питьевые противопожарные, низкого давления.

Схема подачи воды: из водозаборных скважин вода погружными насосами подается в резервуары чистой воды (2 шт.) при насосной станции 2 подъема. В насосной станции 2 подъема предусматривается установка насосов для подачи воды на хозяйственно-питьевые нужды и на пожаротушение, установки обеззараживания воды и узел учета водопотребления.

Насосами 2-го подъема вода подается по двум водоводам в разводящие сети, а в часы минимального водопотребления в регулирующую емкость (водонапорную башню), в часы максимального водопотребления вода из емкости поступает в сеть.

В резервуарах чистой воды при насосной станции 2-го подъема предусматривается хранение неприкосновенного пожарного запаса воды для организации наружного и внутреннего пожаротушения объектов и регулирующего объема воды на хозяйственно-питьевые нужды.

Схема канализации

Схема канализации выполнена с учетом рельефа местности, гидрогеологических условий площадки строительства и ситуационного плана местности.

Объем бытовых сточных вод от жилой застройки, общественных зданий и производственных объектов в соответствии со СниП 2.04.03-85 (с изм. № 1) и Региональными  нормативами градостроительного проектирования Республики Башкортостан (2016 г.) принят равным объему водопотребления.

На расчетный срок общее водоотведение населенных пунктов сельского поселения Удрякбашевский сельсовет составит, с учетом 5% безвозвратных потерь, 0,160 м3/сут. на 1 чел. х 934 чел. х 0,95 =  142,0 м3/сут., в т.ч.:

- в с.Удрякбаш  0,160 м3/сут. на 1 чел. х 481 чел. х 0,95 = 73,11 м3/сут.;

- в д.Бузоулык 0,160 м3/сут. на 1 чел. х 48 чел. х 0,95 =  7,3 м3/сут.;

- в д.Камышлы   0,160 м3/сут. на 1 чел. х 6 чел. х 0,95 = 0,91 м3/сут.;

- в д.Куллекул   0,160 м3/сут. на 1 чел. х 174 чел. х 0,95 =  26,45 м3/сут.;

- в д.Таллыкуль  0,160 м3/сут. на 1 чел. х 85 чел. х 0,95 = 12,92 м3/сут.;

- в д.Хайдарово  0,160 м3/сут. на 1 чел. х 21 чел. х 0,95 =  3,19 м3/сут.;

- в д.Шамеево  0,160 м3/сут. на 1 чел. х 59 чел. х 0,95 = 8,97 м3/сут.;

- в д.Яланкуль  0,160 м3/сут. на 1 чел. х 56 чел. х 0,95 = 8,51 м3/сут.;

- в д.Япаркуль  0,160 м3/сут. на 1 чел. х 4 чел. х 0,95 = 0,61 м3/сут.;

В связи с малой численностью населения на расчетный срок в населенных пунктах  (менее 500 чел./насел.пункт) сбор  жидких бытовых сточных вод в  этих деревнях на расчетный срок будет осуществляться в водонепроницаемые выгреба (типа «шамбо») с регулярным вывозом отходов специализированным ассенизационным автотранспортом на ближайшие очистные сооружения.

Далее очищенные и обеззараженные стоки по напорно-самотечному коллектору, с учетом  требований  ст.44 Водного кодекса, выпускаются в проточные водные объекты. Место выпуска очищенных сточных вод в водоем определяется ниже по течению реки от границы всех мест водопользования населения и уточняется на следующих стадиях проектирования. Показатели качества очищенной воды должны полностью удовлетворять требованиям природоохранных норм сброса в водоем рыбохозяйственного назначения.

Использование водных объектов для целей сброса сточных, в том числе дренажных, вод осуществляется с соблюдением требований, предусмотренных Водным кодексом и законодательством в области охраны окружающей среды.

Запрещается сброс сточных, в том числе дренажных, вод в водные объекты, расположенные в границах:

1) зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения;

2) первой, второй зон округов санитарной (горно-санитарной) охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов;

3) рыбоохранных зон, рыбохозяйственных заповедных зон.

Сброс очищенных сточных вод в водные объекты, расположенные во втором и в третьем поясах зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, во второй  и в третьей зонах округов санитарной (горно-санитарной) охраны природных лечебных ресурсов, допускается при условии оборудования объектов, осуществляющих такой сброс, сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, а также при условии соответствия качества сточных, в том числе дренажных вод требованиям, предусмотренным Водным кодексом, законодательством в области охраны окружающей среды, законодательством в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Сброс сточных, в том числе дренажных, вод может быть ограничен, приостановлен или запрещен по основаниям и в порядке, которые установлены федеральными законами.

Водоотведение коммунальных (бытовых) сточных вод от жилых и общественных зданий в населенных пунктах в соответствии с Республиканскими нормативами градостроительного проектирования Республики Башкортостан «Градостроительство. Планировка и застройка городских округов, городских и сельских поселений Республики Башкортостан», СП 129.13330.2019 (актуал.ред. СНиП 2.04.03-85)  принимается равным водопотреблению, за вычетом 5% безвозвратных потерь. Расчетные среднесуточные расходы производственных сточных вод от промышленных и сельскохозяйственных предприятий определяются на основе технологических данных в следующей стадии проектирования.

Канализация дождевых сточных вод (организация поверхностного стока)

Система дождевой канализации предназначается для сбора, утилизации и очистки поверхностных сточных вод.

Организация поверхностного стока в комплексе с вертикальной планировкой территории является одним из основных мероприятий по инженерной подготовке территории. Своевременное организованное отведение поверхностных сточных вод (дождевых, талых, поливомоечных) способствует обеспечению надлежащих санитарно-гигиенических условий для эксплуатации территорий, наземных и подземных сооружений.

Отведение поверхностных сточных вод с территорий застройки предусматривается путем устройства открытых лотков. В качестве открытых водостоков приняты кюветы трапециидального сечения и лотки. Ширина по дну – 0,5м, глубина – 0,6-1,0м, заложение откосов 1:2. Крепление откосов предусматривается одерновкой. Открытые водостоки будут выполнять функцию дрен. На участках территории  с уклонами более 0,03 во избежание размыва проектируется устройство бетонных лотков прямоугольного сечения. Ширина лотков 0,4-0,6м, глубина – 0,6м. Трассировка водоотводящей сети по улицам населенных пунктов производится с учетом бассейнов стока. Водоотвод предусматривается самотеком.

Водоприемниками поверхностных сточных вод в населенных пунктах сельского поселения Удрякбашевский сельсовет являются речки Большой Удряк, Курай, Иныш  и их притоки – мелкие речки и ручьи. В соответствии с требованиями по очистке ливневых стоков перед выпуском их в водоем проектом предусмотрена система специальных сооружений по очистке поверхностных сточных вод, расположенных на одной площадке с очистными сооружениями хозяйственно-бытовых и производственных стоков.

Для распределения и направления дождевого стока на очистные сооружения предусмотрены распределительные камеры на водостоках. Распределение стоков проводится с учетом того, что очистные сооружения будут принимать наиболее загрязненную часть поверхностного стока, при этом очистке подвергается не менее 70% годового объема поверхностного стока. На очистные сооружения направляется первая, наиболее загрязненная часть стоков.

Очищенные до нормативно чистых стоки возможно использовать для промышленно-технических целей, полива зеленых насаждений.

Гидравлические расчеты очистных сооружений, которые включают определение расчетных расходов загрязненной части стока дождевых и талых вод, уточнение границ водосборных площадей, расчетные концентрации загрязнений поверхностных вод, определение степени очистки стоков, выполняются лицензированной организацией на стадии специального проекта.

Система дождевой канализации предназначается для сбора, утилизации и очистки поверхностных сточных вод.

Сбор и утилизация дождевых сточных вод осуществляется через дождеприемники, установленные в пониженных местах внутриплощадочных проездов, закрытой системой  канализации самотеком на очистные сооружения.

Для очистки поверхностных сточных вод рекомендуется предусматривать простые в эксплуатации и надежные в работе сооружения механической очистки  закрытого типа комплектно-блочного заводского изготовления: решетки, песколовки, отстойники, фильтры. Место расположения очистных сооружений дождевых стоков в комплексе с очистными сооружениями хозяйственно-коммунальных (бытовых) и производственных стоков.

Концентрация загрязнений в очищенной дождевой воде на выходе должна составить: по взвешенным веществам до 5,0 мг/л, по нефтепродуктам - 0,05 мг/л., что соответствует нормам сброса в водоем рыбохозяйственного назначения.

Разработка мероприятий по очистке поверхностных сточных вод на предприятиях выполняется на рабочей стадии проектирования на основании данных об источниках загрязнения территории, характеристике водосборного бассейна, сведениях об атмосферных осадках, выпадающих в данном районе, режимах полива и мойки территории.

Проекты водоснабжения и водоотведения будут выполнены на расчетный срок в следующей стадии проектирования с отведением коммунальных (бытовых) сточных вод населенных пунктов сельского поселения   на очистные сооружения полной биологической очистки, которые будут располагаться за границами населенных пунктов ниже по течению проточных водных  объектов.

2.3.6.3. Электроснабжение

Электроснабжение  территории сельского поселения Удрякбашевский сельсовет МР Благоварский район  РБ осуществляется ОАО «Башэнерго» по воздушным линиям ЛЭП 10 кВ от распределительной подстанции ПС 110/10 кВ «Прожектор» на 10000 кВА, расположенной в  юго-восточной части с.Благовар.

Энергоснабжающей организацией для потребителей муниципального района являются ООО «БашкирЭнерго» ПО «ОЭС» Благоварский РЭС.

Обслуживанием энергетического хозяйства  занимается Благоварский РЭС.

Количество трансформаторов, установленных в населенных пунктах – 12 ед. суммарной  мощностью 1037 кВА:

с.Удрякбаш – 4 ед. суммарной мощностью 513 кВА (ТП № 2470 на 250 кВА; ТП № 2247 на 100 кВА; ТП № 2014 на 63 кВА; ТП № 2283 на 100 кВА);

д.Бузоулык – 1,  мощностью   63 кВА (ТП № 395);

д.Камышлы – 1,  мощностью  25 кВА (ТП № 2008);

д.Куллекул – 1, мощностью 160 кВА (ТП № 2304);

д.Таллыкуль – 1, мощностью 63 кВА (ТП № 2394);

д.Хайдарово – 1,  мощностью 25 кВА (ТП № 2016) ;

д.Шамеево – 1, мощностью 63кВА (ТП № 2258);

д.Яланкуль – 1, мощностью 100 кВА (ТП № 2018);

д.Япаркуль – 1,  мощностью 25 кВА (ТП № 2010);

Техническое состояние ТП соответствует принятой НТД.

Данные о запланированных работах капитального характера на территории сельского поселения Удрякбашевский сельсовет на существующих ТП и ЛЭП в текущем 2023 г и плановых 2024-2025 годах не представлены.

Электроснабжение населенных пунктов сельского поселения Удрякбашевский сельсовет на расчетный срок так же предусмотрено от существующей подстанции ПС 110/35/10 кВ «Прожектор», расположенной в юго-восточной части с.Благовар.

В объемы проекта по настоящему разделу входит:

1) определение расчетной мощности по сельскому поселению;

2) выбор количества и места расположения трансформаторных подстанций;

3) нанесение трасс ВЛ-0,4 кВ на проектируемые участки населенных пунктов сельского поселения.

Электрические нагрузки определены в соответствии с Республиканскими нормативами градостроительного проектирования Республики Башкортостан «Градостроительство. Планировка и застройка городских округов, городских и сельских поселений Республики Башкортостан» по укрупненным показателям электропотребления для сельских поселений, предусматривающим электропотребление жилыми и общественными зданиями, предприятиями коммунально-бытового обслуживания, наружным освещением, системами водоснабжения, канализации, теплоснабжения.

На расчетный срок электропотребление сельского поселения Удрякбашевский сельсовет составит: 1,350 тыс. кВт ч/год на 1 чел. х 934 чел.= 1 260,9 тыс.кВт.

Расчеты мощности перспективного потребления, ожидаемые электрические нагрузки и их распределение выполняются в следующей стадии проектирования.

Наружные питающие сети предусмотрены воздушными на железобетонных опорах с использованием самонесущих изолированных проводов СИП 2А.

Проектом  предлагается на расчетный срок при необходимости произвести реконструкцию существующих трансформаторных подстанций.

Молниезащита жилых, общественных и производственных зданий должна обеспечить безопасность населения и пожарную безопасность.

Здания и сооружения, расположенные в жилом районе, должны иметь устройства молниезащиты, соответствующие III категории.

Способ защиты, а также перечень зданий и сооружений, подлежащих защите от прямых ударов молнии, следует определять в соответствии с РД34.21.122-87 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений».

2.3.6.4. Газоснабжение и теплоснабжение

Газоснабжение населенных пунктов сельского поселения Удрякбашевский сельсовет осуществляется  от АГРС «Языково» Приютовского ЛПУ МГ ООО "Газпром трансгаз Уфа",  расположенной в  северном направлении от границ с.Языково, ближе к с.Коб-Покровка.

Газ высокого давления по межпоселковым газопроводам поступает в с.Удрякбаш, д.Бузоулык, д.Камышлы, д.Куллекул, д.Таллыкул, д.Шамеево, д.Яланкуль.

Населенные пункты д.Хайдарово, д.Япаркуль не газифицированы.

Основными потребителями газа являются:

- котельные общественных и административно-коммунальных (бытовых) зданий, подключение которых предусмотрено к газопроводу среднего давления Р< 0,3МПа;

- жилые дома, отопление которых предусмотрено от газовых котлов типа АОГВ,  установленных в каждом доме. Газоснабжение жилых домов осуществляется сетевым газом низкого давления Р< 0,003 МПа.

Газоснабжение жилых домов и котельных производится газом низкого давления после понижения давления в ПГБ, ГРП и ШРП (всего 9 объектов):

1) в с.Удрякбаш – 3 объекта:

- ГРП № 27;

- ШРП № 132;

- ШРП № 131;

2) в д.Бузоулык  и д.Таллыкуль – 1 объект: ШРП № 133;

3) в д.Камышлы – 1 объект:  ШРП №  129;

4) в д.Куллекуль – 2 объекта:

-  ШРП № 134;

-  ШРП № 168;

7) в д.Шамеево – 1 объект: ШРП № 135;

8) в д.Яланкуль – 1 объект: ШРП № 136.

Не газифицированы два населенных пункта: д.Хайдарово, д.Япаркуль.

По федеральной программе догазификации  населенные пункты, фактически представляющие  полузаброшенные  не перспективные для дальнейшего развития  деревни -  Хайдарово и Япаркуль - не проходят.

Основными потребителями тепла на территории сельского поселения Удрякбашевский сельсовет являются жилая застройка, общественные здания, объекты здравоохранения, культуры и промышленные предприятия.

Теплоснабжение домов жителей населенных пунктов осуществляется за счет индивидуальных источников (АОГВ, индивидуальные  электрокотлы, печное отопление).

Теплоснабжение ряда социальных объектов осуществляется от собственных автономных котельных (СОШ,ФАП, сельский клуб, мечеть с.Удрякбаш  отапливаются от  автономных газовых котельных; здание Администрации СП и отделение связи в с.Удрякбаш, зхдание ФАП д.Куллекул - отапливаются  от собственных  электрических  котлов отопления):

Газовые котельные

| Название, адрес | Марка котла | Количество | Общая мощность котлов, кВт | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная СОШ с.Удрякбаш, ул. Ленина, 34 | RS - A100 RS - A60 РЭ | 2 1 | 96 (10м³/час) 60 кВт (7 м³ в час) | Год начала эксплуатации - 2016, состояние - удовл. Год начала эксплуатации - 2016, состояние - удовл. |
| Котельная ФАП с.Удрякбаш, ул. Х.Аглиуллина,1/3 | КСГ-12,5Д | 1 | 12,5 кВт (8560 кКал/м³) | Год начала эксплуатации - 2012, состояние- удовл. |
| Котельная СДК (сельского клуба) с.Удрякбаш, ул. Центральная, 24 | АОГВ-4Б | 1 | 45 кВт | Год начала эксплуатации - 2019, состояние- удовл. |
| здание мечети, с.Удрякбаш, ул.Х.Аглиуллина, 1/4 | Патриот-20 | 1 | 20 кВт | Год начала эксплуатации - 2019, состояние- удовл. |

Котельные на твердом топливе

| Название, адрес | Марка котла | Количество | Мощность одного котла | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельные на твердом топливе отсутствуют |

Электрокотельные

| Название, адрес | Марка котла | Количество | Мощность одного котла | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Здание Администрации СП +отделение связи, с.Удрякбаш, ул.Центральная, 31/1 | ЭПО-245 | 1 | 9 кВт | Год начала эксплуатации - 2008, состояние- удовл. |
| ФАП д.Куллекул, ул.Центральная, 3 | ЭКТ-4,8 | 1 | 4,8 кВт | Год начала эксплуатации - 1992, состояние- удовл. |

Проектом предварительно не предусматривается  догазификация населенных пунктов СП  Удрякбашевский сельсовет  Хайдарово и Япаркуль в  связи с отсутствием перспектив их развития и позиционированием в качестве сезонно функционирующих дачных жилых образований.

В объемы проекта по настоящему разделу входит:

1) выбор количества и места расположения ШРП (шкафных распределительных пунктов);

2) нанесение трасс подземных газопроводов низкого давления на проектируемых участках населенных пунктов сельского поселения Удрякбашевский сельсовет.

Расчеты расхода газа перспективного потребления и расчетная схема газоснабжения будут выполнены в следующей стадии проектирования.

2.3.6.5. Проводные средства связи

Обеспечение потребителей сельского поселения Удрякбашевский сельсовет телефонной проводной связью производится от  ЭАТС  ОАО «Ростелеком» («Башинформсвязь»), расположенных в с.Удрякбаш. Проводная связь имеется в с.Удрякбаш, Бузоулык, Камышлы, Куллекул, Таллыкуль, Шамеево, Яланкуль.

Тип ЭАТС, размещенной в с.Удрякбаш: ЭАТС  «М-200».  Год ввода в эксплуатацию – 2005 г. Монтированная емкость ЭАТС – 208 номеров, количество задействованных номеров (и абонентов) – 72 ед.;

Тип ЭАТС, размещенной в д.Бузоулык: ЭАТС  «М-200». Год ввода в эксплуатацию – 2005 г. Монтированная емкость ЭАТС – 208 номеров, количество задействованных номеров (и абонентов) –  7 ед.;

Тип ЭАТС, размещенной в д.Камышлы: ЭАТС  «М-200». Год ввода в эксплуатацию – 2005 г. Монтированная емкость ЭАТС – 208 номеров, количество задействованных номеров (и абонентов) – 11 ед.;

Тип ЭАТС, размещенной в д.Куллекул: ЭАТС  «АЦК-04-48». Год ввода в эксплуатацию – 2007 г. Монтированная емкость ЭАТС – 48 номеров, количество задействованных номеров (и абонентов) – 15 ед.;

Тип ЭАТС, размещенной в д.Таллыкуль: ЭАТС  «М-200». Год ввода в эксплуатацию – 2005 г. Монтированная емкость ЭАТС – 208 номеров, количество задействованных номеров (и абонентов) – 6 ед.;

Тип ЭАТС, размещенной в д.Шамеево: ЭАТС  «М-200». Год ввода в эксплуатацию – 2005 г. Монтированная емкость ЭАТС – 208 номеров, количество задействованных номеров (и абонентов) – 9 ед.;

Тип ЭАТС, размещенной в д.Яланкуль: ЭАТС  «АЦК-04-48». Год ввода в эксплуатацию – 2007 г. Монтированная емкость ЭАТС – 48 номеров, количество задействованных номеров (и абонентов) – 4 ед.;

В населенных пунктах Хайдарово и Япаркуль проводная телефонная связь отсутствует.

Абонентская разводка по населенным пунктам подземная, воздушная на опорах.

На территории МР Благоварский  район РБ услуги мобильной телефонной связи предоставляют федеральные сотовые операторы: МТС, Билайн. Большая часть населённых пунктов на территории муниципального района входит в зоны покрытия операторов мобильной связи.

Вышка (ретранслятор) оператора сотовой связи  «Мегафон»  расположена на границе со смежным сельским поселением Благоварский сельсовет в северной части территории СП севернее д.Япаркуль на ЗУ с кадастровым номером 02:14:181401:95 (граница здесь дана ориентировочно).

Потребность в телефонах принята из расчета 100% охвата административно-хозяйственных объектов и культурно-коммунальных (бытовых) учреждений.

Потребность в телефонизации жилого сектора определяется по желанию хозяев жилых домов.

Для обеспечения расчетного числа абонентов в соответствии с нормами телефонной плотности предусматривается расширение сети сельской телефонной связи путем организации новых станций и расширения емкостей существующих ЭАТС и поэтапная замена оборудования координатного типа существующих АТС на электронные.

На территории МР Благоварский район РБ  услуги мобильной телефонной связи предоставляют федеральные сотовые операторы: МТС, Мегафон, Билайн. Большая часть населённых пунктов на территории муниципального района входит в зоны покрытия операторов мобильной связи.

В соответствии с положениями «Стратегии социально-экономического развития Республики Башкортостан до 2020 года» (одобрена Постановлением Правительства РБ от 30.09.2009 №370) приоритетными направлениями развития связи являются:

- замена аналогового оборудования систем коммутации каналов на оборудование нового поколения с коммутацией пакетов (NGN), дальнейшее развитие волоконно-оптической сети связи;

- создание условий для дальнейшего охвата населенных пунктов общедоступными услугами связи, предоставление новых видов услуг связи (сотовая, IP-телефония и другие), повышение качества связи в труднодоступных районах;

В соответствии со ст. 57 Федерального закона «О связи»:

- в каждом населённом пункте должен быть установлен не менее чем один таксофон с обеспечением бесплатного доступа к экстренным оперативным службам;

- в населённых пунктах с населением не менее чем сто человек должен быть создан не менее чем один пункт коллективного доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

2.3.6.6   Телевидение, радиофикация

Устойчивый прием телевизионных и радиопрограмм телеканалов ОРТ, Россия-1, Россия – 24  и БСТ обеспечивают телевизионные ретрансляторы, установленные в окрестностях с.Языково. На частных подворьях и около учреждений образования размещены индивидуальные спутниковые системы.

В муниципальном районе представлены в широком доступе IP- телевидение и  скоростной интернет по технологии ADSL.

В с.Удрякбаш – административном центре  сельского поселения - имеется широкополосный доступ к сети  интернет;  предоставлены услуги IP-телевидения. В точках доступа УЦН жители  данных населенных пунктов могут воспользоваться услугами беспроводного широкополосного доступа. Эксплуатирующая организация – ПАО «Ростелеком» («Башинформсвязь»).

# 2.4. ОЗЕЛЕНЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ

Одной из важнейших проблем современного градостроительства является улучшение окружающей человека среды и организация здоровых и благоприятных условий жизни.

Зеленые насаждения оказывают большое влияние на регулирование теплового режима, понижение солнечной радиации, очищение и увлажнение воздуха.

Проектируемая система озеленения сельского поселения включает разнообразные по назначению объекты озеленения, равномерно размещенные по территории, которые образуют композиционно и функционально взаимосвязанную единую совокупность внутрипоселковых и внешних насаждений. Основными узлами этой системы являются зеленые насаждения общего пользования и зоны рекреации. Озеленение микрорайонов, детских, учебных и спортивных учреждений составляют зеленые насаждения ограниченного пользования. Связующим звеном насаждений между собой и окружающими лесами служат насаждения улиц, санитарно-защитных зон, промышленно-складских территорий, т.е. зеленые насаждения специального назначения, выполняющие защитные и санитарно-гигиенические функции.

Для отдыха населения могут быть использованы лесопарковые территории, примыкающие к жилой застройке. Для исключения негативного влияния рекреации необходимо проведение соответствующего обустройства территории лесопарка (организованной дорожно-тропиночной сети, оборудованных мест отдыха, мусоросборников и т.д.)

Охранные зоны автомобильных дорог, различных инженерных коммуникаций подлежат озеленению насаждениями фильтрующего типа, которые выполняют роль механического и биологического фильтра загрязненного воздушного потока.

Зеленые насаждения индивидуального пользования - это приусадебные участки.

Существующие зеленые насаждения в настоящем проекте максимально сохранены.

Проектируемые скверы озеленяются богатым составом древесных и кустарниковых пород со значительным процентом хвойных пород деревьев. Скверы рекомендуется устраивать как открытого партерного типа с преобладанием газонов и цветников, так и свободного пейзажного типа.

В озеленении детских учреждений используются растения, не выделяющие запахи в период цветения, гипоаллергенные, неколючие. На территориях школ и детских садов по всему периметру должна быть создана сплошная зеленая полоса из деревьев и кустарников. Для этого рекомендуются следующие породы деревьев и кустарников: клен остролистый, липа, тополь, можжевельник, туя западная и др. Менее высокие живые изгороди из кустарников (сирень, чубушник, бирючина и др.) рекомендуются для разграничения  различных площадок и сооружений. Большую роль в озеленении играют рядовые посадки вдоль улиц.

Насаждения специального назначения в населенных пунктах размещаются в зависимости от их целевого назначения. К ним относятся санитарно-защитные зоны между производственными территориями и жилыми массивами, от автодороги общего пользования, от производственных дорог и прибрежные защитные полосы вдоль рек и ручьев.

Зеленые насаждения на территориях производственных зон по их функциональному назначению можно разделить на внешние (защитные) и внутренние (разделительные, защитно-теневые и декоративные). Функции первых заключаются в защите производственных зданий и территорий от ветров, шума транспортных магистралей. Назначение вторых – изоляция отдельных частей производственной зоны и создание комфортных условий для пребывания людей и животных.

Зеленые насаждения специального назначения в проекте представлены санитарно-защитным озеленением производственных объектов и автодорог разных категорий.

Санитарно-защитное озеленение создается согласно санитарным нормам со специальным подбором пород, снижающих вредную микрофлору воздуха, загрязнение его выхлопными газами транспорта, шумовые нагрузки. Растения, используемые для озеленения санитарно-защитных зон, должны отвечать требованиям газоустойчивости, теневыносливости, быть малотребовательными к почве, обладать крупной листвой, быстрым ростом, непросматриваемостью.

Следует уделять большое внимание озеленению придорожного пространства. Для этой цели используют рядовые и групповые древесные и кустарниковые насаждения и травяной покров на придорожной полосе. Придорожное озеленение может использоваться в качестве противоэрозионного ветрозащитного и снегозадерживающего средства.

Для создания полноценной водоохраной зоны и прибрежной защитной полосы рек и ручьев проектом предусматривается посадка влаголюбивых пород деревьев и кустарников, создание лесопарков, озелененных зон отдыха.

Соблюдение всех предлагаемых проектом мероприятий сохранит экосистему прибрежных зон, улучшит её состояние.

2.5 ФОРМИРОВАНИЕ СРЕДЫ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ (МГН)

На основании соответствующих пунктов Региональных нормативов градостроительного проектирования Республики Башкортостан «Градостроительство. Планировка и застройка городских округов, городских и сельских поселений Республики Башкортостан» (2016, 2021 г.) необходимо обеспечивать доступность объектов социальной инфраструктуры для инвалидов и маломобильных групп населения. При проектировании и реконструкции общественных, жилых и промышленных зданий следует предусматривать для инвалидов и граждан других маломобильных групп населения условия жизнедеятельности, равные с остальными категориями населения, в соответствии со СНиП 35-01-2001, СП 35-101-2001, СП 35-102-2001, СП 31-102-99, СП 35-103-2001, ВСН 62-91*, РДС 35-201-99.

К объектам, подлежащим оснащению специальными приспособлениями и оборудованием для свободного передвижения и доступа инвалидов и маломобильных граждан, на территории сельского поселения Удрякбашевский  сельсовет относятся:

- Администрация сельского поселения;

- филиалы банков;

- отделения связи;

- сельские клубы со зрительным залом, библиотекой, помещениями для досуга;

-социально-культурные центры (СКЦ);

- столовые, закусочные;

- предприятия торговли;

- предприятия бытового обслуживания;

- гостиницы;

- учреждения здравоохранения;

- школы со спортивными залами;

- детские сады;

- спортивные площадки;

- туристические комплексы (базы отдыха);

- места отдыха, парки, рекреации;

- тротуары;

- объекты и сооружения транспортного обслуживания населения;

- переходы улиц и дорог.

Проектные решения объектов, доступных для маломобильных групп населения, должны обеспечивать:

- досягаемость мест целевого посещения и беспрепятственность перемещения внутри зданий и сооружений;

- безопасность путей движения (в том числе эвакуационных), а также мест проживания, обслуживания и приложения труда;

- своевременное получение полноценной и качественной информации, позволяющей ориентироваться в пространстве, использовать оборудование (в том числе для самообслуживания), получать услуги, участвовать в трудовом и учебном процессе и т. д.;

- удобство и комфорт среды жизнедеятельности.

Реконструкцию объектов соцкультбыта на территории населенных пунктов необходимо вести с учетом потребностей инвалидов.

Жилые дома с наличием инвалидов необходимо размещать в радиусе не более 300 метров от предприятий повседневного спроса.

В проектах планировки территории должны быть предусмотрены условия беспрепятственного и удобного передвижения маломобильных групп населения по участку к зданию с учетом требований действующих нормативов. На всех путях движения, доступных для маломобильных групп населения, должна быть обеспечена система средств информационной поддержки.

3. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Раздел «Охрана окружающей среды» включает анализ и оценку экологической обстановки в районе сельского поселения (том 2), прогноз изменений функциональной значимости и экологических условий территории при реализации намечаемых решений по ее структурной организации.

Разработка предложений по охране основных компонентов окружающей среды на рассматриваемой территории: атмосферного воздуха, поверхностных и подземных вод, растительного покрова и животного мира, по улучшению санитарно-гигиенических и санитарно-эпидемиологических условий должна способствовать сохранению и стабилизации экологического равновесия и эффективному развитию и функционированию всех отраслей хозяйства до конца расчетного срока реализации генерального плана сельского поселения.

В рамках территориальной комплексной схемы градостроительного планирования развития территории как комплекса технико-экономических, планировочных и инженерных мероприятий, решение задачи охраны природы тесно взаимосвязано со всеми основными направлениями хозяйственного использования территории: размещением производительных сил, расселением, организацией массового отдыха.

Конкретные мероприятия по охране основных компонентов окружающей среды на рассматриваемой территории отражены в нижеследующих разделах.

Экологическое обоснование проектных решений генерального плана направлено на обеспечение экологической безопасности и комфортных условий проживания населения, отвечающих нормативным требованиям.

# ПРОБЛЕМЫ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ    СРЕДЫ. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

В связи с территориальным развитием сельского поселения возникают проблемы, связанные с природопользованием и охраной окружающей среды, а именно:

- повышение уровня загрязнения атмосферного воздуха за счет роста выбросов загрязняющих веществ от автотранспорта;

- загрязнение поверхностных вод (поступление  неочищенных сточных вод в реки, нарушение регламентов водоохранных зон и прибрежных защитных полос);

- химическое и бактериологическое загрязнение почв;

- увеличение доли территорий, подверженных физическому загрязнению;

- ухудшение гидрогеологических условий (развитие процессов подтопления).

В результате оценки современного экологического состояния и перспектив развития территории выявлены экологические проблемы и предложен комплекс мероприятий по их устранению. Проектные решения генерального плана сельского поселения Удрякбашевский  сельсовет направлены на обеспечение экологической безопасности, комфортности условий проживания населения и рациональное природопользование при устойчивом социально-экономическом развитии сельского поселения. Большая часть предлагаемых мероприятий по охране окружающей среды носит предупредительный характер, что позволит предотвратить ухудшение экологической обстановки при возможном интенсивном градостроительном освоении.

Оптимизация экологической обстановки в рамках генерального плана достигается градостроительными методами за счет архитектурно-планировочной организации территории, инженерного обустройства и благоустройства. Перспективное территориальное развитие осуществляется на основе комплексного анализа современного состояния, что позволяет учесть негативные изменения окружающей среды при изменении функциональной значимости участков территории.

Предложения по градостроительному развитию территории базируются на комплексной оценке, которая учитывает территориальные ограничения, направленные на сохранение компонентов природной среды, здоровья населения. Перспективное развитие производственных зон предусмотрено с подветренной стороны по отношению к селитебным зонам. Жилая застройка планируется на территориях, удаленных от основных источников загрязнения окружающей среды.

Значительная роль в пространственной организации отводится зеленым насаждениям и водным объектам, создающим комфортную среду, благоприятную для отдыха населения. Предусматривается приведение водоохранных зон и прибрежных защитных полос в соответствие с действующими регламентами. Это, прежде всего, упорядочение существующего функционального зонирования и устранение  планировочных нарушений, а именно:

- размещение новых производственных объектов, в т.ч. котельных и канализационных очистных сооружений с учетом нормативных требований;

-  размещение элементов внешней зоны с учетом нормативных требований;

-  рациональная организация транспортных систем.

Настоящим проектом не предусмотрено создание и размещение объектов капитального строительства местного значения, которые могут оказать негативное воздействие на окружающую среду муниципальных образований, имеющих общую границу с сельским поселением Удрякбашевский  сельсовет.

Охрана воздушного бассейна

Территория МР Благоварский район РБ относится к достаточно благополучной с точки зрения чистоты атмосферного воздуха территории. Наличие крупных лесных массивов, практическое отсутствие местных промышленных источников воздушного загрязнения делают это место притягательным для жилищного и рекреационного использования.

Основными источниками загрязнения атмосферного воздуха являются котельные, автотранспорт, промышленные предприятия, сельскохозяйственные объекты. Котельные, работающие на жидком и твердом топливе, выбрасывают в атмосферу сернистый ангидрид, окислы азота, сажу; от автотранспорта поступают, в основном, окись углерода, углеводороды.

По районированию территории России по метеорологическим условиям рассеивания территория Предуралья Башкортостана относится к зоне с повышенным потенциалом загрязнения атмосферы (ПЗА), которая характеризуется низкой рассеивающей способностью атмосферы.

Неблагоприятные для рассеивания метеорологические условия обуславливают повышение уровня загрязнения. Наибольшее влияние на рассеивание примесей оказывает режим ветра и температуры.

Проектом предложена организация и соблюдение режима СЗЗ (санитарно-защитных зон) от предприятий, их благоустройство и озеленение, вынос и ликвидация части предприятий.

Также предусматриваются следующие мероприятия до конца расчетного срока строительства (2043 г.):

-  совершенствование технологических процессов, внедрение малоотходных производств;

-  увеличение доли природного газа в топливном балансе с развитием сети АГЗС;

-  внедрение централизованного отопления;

- отопление жилых индивидуальных домов от местных источников тепла (АОГВ) на природном газе;

- оснащение всех стационарных источников газопылеулавливающим оборудованием;

-  контроль за работой автотранспорта;

-  организация службы контроля за уровнем загрязнения воздушного бассейна с введением жёсткой системы штрафов и ответственности за нарушение установленных нормативов,  развитие сети стационарных постов наблюдения;

- разработка и внедрение нормативов предельно-допустимых выбросов по каждому промпредприятию и котельным;

- обеспечение экологической безопасности на АЗС путем сооружения ограждающих конструкций с локальными очистными сооружениями, устройства системы закольцовки паров бензина.

- развитие применения биотоплива местного производства в коммунальном хозяйстве (пеллеты, топливные брикеты и проч.);

- озеленение санитарно-защитных коридоров вдоль магистральных автодорог,  восстановление придорожных лесных полос.

Одним из решений проблемы загрязнения атмосферы является газификация автотранспорта. Применение природного газа обеспечивает значительное снижение выбросов окиси углерода, неметановых углеродов, оксидов азота и твердых частиц.

Основными нарушениями законодательства в области охраны атмосферного воздуха являются: превышение норм токсичности (дымности) автотранспортных средств, нарушение правил эксплуатации газопылеочистных установок (ГОУ), выброс загрязняющих веществ без специального разрешения.

Наиболее проблемными вопросами в области охраны атмосферного воздуха является отсутствие установок по улавливанию легких фракций углеводородов на объектах нефтедобычи, старение автопарка предприятий.

Охрана водных ресурсов

Актуальность проблемы охраны водных ресурсов продиктована возрастающей экологической нагрузкой, как на поверхностные водные источники, так и на эксплуатируемые подземные водоносные горизонты, являющиеся источником питьевого водоснабжения.

Настоящим проектом предусматриваются водоохранные мероприятия, направленные на улучшение санитарного состояния и предотвращения дальнейшего загрязнения поверхностных вод:

- организация  водоохранных зон водных объектов и их прибрежных защитных полос, обеспечение режима использования территорий водоохранных зон и прибрежных защитных полос в соответствии с требованиями водного законодательства;

- разработка проектов зон санитарной охраны источников водоснабжения и поддержание в них соответствующего санитарного режима;

- полный поэтапный охват канализацией населенных пунктов;

- развитие систем оборотного водоснабжения на промышленных предприятиях;

- организация мониторинга и лабораторного контроля качества питьевой воды;

-  осуществление контрольно-надзорных функций в области водоотведения;

-  строительство современных очистных сооружений с биологической очисткой (БОС);

-  формирование системы ливневой канализации с направлением стока на очистные сооружения;

-  формирование современной инфраструктуры обращения с отходами производства и потребления.

Использование очищенных сточных вод на орошение позволяет сократить забор  свежей воды на эти цели.

Производственные стоки от животноводческих комплексов направляются в навозохранилища, рассчитанные на хранение годового запаса, с последующим использованием их в качестве удобрения.

Для учреждений отдыха намечается использовать местную схему канализации.

Помимо метода биологической очистки для объектов отдыха периодического действия найдут широкое применение сооружения физико-химической очистки сточных вод.

Для предотвращения возможного истощения стока малых рек запрещается осушение болот. Возможно в небольших объемах осушение заболоченных территорий с целью использования торфа для органических удобрений.

Охрана подземных вод.

Охрана подземных вод включает в себя защиту подземных вод от загрязнения и истощения.

В целях защиты подземных вод от истощения необходимо проведение следующих мероприятий:

- перевод всех самоизливающихся скважин на крановый режим или их своевременная ликвидация;

- оборудование водозаборных скважин контрольно-измерительной аппаратурой;

- строгое соблюдение режима эксплуатации водозаборов, недопущение превышения  рассчитанных допустимых величин понижений уровня подземных вод и дебитов скважин;

- исключение использования пресных подземных вод для технических целей;

- введение там, где это возможно, оборотного водоснабжения.

Мероприятия по охране подземных вод от загрязнения обычно разделяются на мероприятия, связанные:

-   с состоянием водозаборных сооружений;

-   с промышленностью;

-   с добычей полезных ископаемых.

В целях охраны подземных вод от загрязнения на водозаборах необходимы:

- организация зон санитарной охраны вокруг водозаборных сооружений и поддержание в них соответствующего санитарного режима;

-  своевременная ликвидация (тампонаж) малопроизводительных и «сухих» скважин;

- строительство водозаборных сооружений в строгом соответствии с проектносметной документацией, согласованной с контролирующими органами;

-  осуществление постоянного контроля за химическим составом подземных вод и их динамическими уровнями.

Решение проблемы защиты подземных вод от промышленного загрязнения заключается, в основном, в осуществлении мероприятий общего характера. К ним относятся:

-  создание систем оборотного водоснабжения;

-  использование бессточных технологий или с минимальным количеством сточных вод;

- создание отстойников с обязательным устройством противофильтрационных экранов как из естественных, так и искусственных материалов.

Охрана лесов

Основное воздействие человека на леса выражается в рубке спелых и перестойных насаждений, санитарным рубкам ухода, пастьбой скота в лесу и искусственным лесовозобновлением.

Постоянное неполное использование расчетных лесосек по лиственным породам ведет к накоплению спелых и перестойных насаждений, что ведет за собой падение прироста, сопровождающееся ухудшением состояния леса и качества древесины, а также нарушением водоохранных и защитных свойств леса.

Экологическую обстановку в лесу ухудшает многоотходная технология при заготовке леса.

Перестойные леса больше подвержены болезням леса к воздействию вредителей леса, а также отрицательно влияют на атмосферный воздух при гниении.

Борьба с болезнями и вредителями леса, проведение профилактических работ в этом направлении – важнейшая составляющая охраны лесов.

Профилактика возникновения пожаров и организация материально-технической базы пожаротушения также является средством охраны и защиты лесов.

Большой ущерб лесу оказывает выпас скота. В результате вытаптывается и выедается скотом естественный подрост леса, нарушается надпочвенный покров, происходит эрозия почвы, уничтожаются выводки диких животных и птиц.

Леса, расположенные вблизи населенных пунктов часто захламляются несанкционированными свалками различных отходов.

Охрана зеленых насаждений занимает одно из ведущих мест. К числу охранных мероприятий относятся:

-  охрана лесов от пожаров;

-  защита от различных видов вредителей;

-  охрана от самовольных порубок, пастьбы скота;

-  восстановление лесов путем посадки новых саженцев.

Охрана животного мира

Для увеличения численного и видового состава фауны необходимо сохранение существующих и восстановление нарушенных местообитаний животных путем облесения балок, оврагов, очистки водоемов.

Для предотвращения гибели животных необходимо применение биологических методов защиты сельхозугодий и лесов, ограничение авиационной обработки полей и лесов ядохимикатами.

Учитывая возрастающее антропогенное воздействие на природу района, необходимо предусмотреть мероприятия по защите животного мира:

- сохранение в естественном состоянии гнездовья редких и ценных видов, их резервация;

- установление особого режима рекреационной деятельности в местах сосредоточения животных (выделение фиксированных мест для купания, рыбной ловли, стоянок, исключение заезда отдыхающих в период вывода птенцов и т.п.), для чего необходимо проведение специальных исследований;

- проведение комплексных биотехнических мероприятий в лесхозах.

На основании закона Министерства природопользования и экологии Республики Башкортостан с 1 июля 2009 года отменены ограничения на охоту копытных (лось, косуля, кабан).

Охрана почв и ландшафтов

По ландшафтно-экологическим условиям территория МР Благоварский район относится к зоне с относительно благоприятными показателями. Значительные площади занимают слабо нарушенные горные склоны, есть участки выбитых пастбищ, местами наблюдается высокий уровень загрязнения поверхностных вод. Сильного загрязнения почвенного покрова не выявлено. Уровень рекреационного воздействия на ландшафт в зонах отдыха – умеренный.

Основными причинами нарушения естественных ландшафтов и плодородия почв на территории сельского поселения Удрякбашевский  сельсовет  являются:

- захламление земель отходами производства и потребления;

- нарушение правил хранения минеральных удобрений и ядохимикатов;

- распаханность сельскохозяйственных земель и несвоевременное проведение противоэрозионных мероприятий;

- загрязнение почв сырой нефтью и нефтепродуктами в зоне возможной нефтедобычи.

Серьезной экологической проблемой являются экзогенные процессы: водная и ветровая эрозия, ведущие к нарушениям почвенного покрова.

Мероприятия по охране ландшафтов:

- развитие системы особо охраняемых природных территорий (ООПТ);

- контроль за выполнением лесовосстановительных работ в местах промышленного освоения лесов, обеспечение сохранения ценных и воспроизводства эксплуатационных лесов;

- выполнение мероприятий по рекультивации нарушенных земель в целях восстановления естественного почвенного покрова и растительности;

- проведение комплекса лесомелиоративных, гидротехнических и агротехнических работ в районах, подверженных боковой речной эрозии;

- развитие системы обращения с отходами производства и потребления;

- ликвидация и рекультивация несанкционированных и стихийных свалок в  сельских поселениях;

- закрытие существующих кладбищ, несоответствующих нормативным требованиям;

- для сохраняемых кладбищ проведение инженерных мероприятий (устройство дренажа, обваловка территории, организация и благоустройство санитарно-защитной зоны и пр.), перечень мероприятий обуславливается спецификой места размещения кладбищ;

- мониторинг территорий закрытых скотомогильников.

При разработке  промышленными  предприятиями  участков недр общераспространенных полезных ископаемых наносится большой ущерб естественным ландшафтам, мелеют проточные водные обьекты. В связи с этим  для сохранения экологии  после окончания срока действия лицензий,  собственники данных  предприятий  должны принять исчерпывающие меры для проведения полной рекультивации выведенных из обращения земельных участков.

Основным направлением охраны почв является борьба с эрозией и оврагооб- разованием. Предусматривается укрепление оврагов защитными лесонасаждениями по откосам, берегам и днищам оврагов.

Мероприятия по защите почв от эрозии  должны обеспечивать:

- в зонах проявления водной эрозии - регулирование стока ливневых и талых вод создание водоустойчивой поверхности почвы, накопление, сохранение и рациональное использование влаги;

- в зонах ветровой эрозии - уменьшение скорости ветра в приземном слое, сокращение размеров пылесборных площадей и создание ветроустойчивой поверхности почв.

Эти мероприятия обеспечиваются комплексом защитных мер - одновременным применением в необходимых соотношениях организационно-хозяйственных, агротехнических, мелиоративных и гидротехнических мероприятий.

Одним из эффективных приемов, повышающих почвозащитную роль всех севооборотов, является полосное размещение сельхозкультур со вспашкой и посевом только поперек склона, а в районах ветровой эрозии - перпендикулярно направлению господствующих ветров. В зонах водной эрозии в результате смывов с полей плодородного слоя (гумуса), почвы резко снижают свою способность поглощать и удерживать талые и дождевые воды.

На пастбищах основным противоэрозионным приемом является регулирование выпаса в сочетании с улучшением пастбищ в период отдыха.

Составной частью противоэрозионных мероприятий являются гидротехнические, к которым относятся создание водоудерживающих валов водосборных сопрягающих сооружений, донных запруд и перепадов противоэрозионных прудов, уменьшающих скорость сбегающей струи воды.

Берегоукрепление применяется для защиты от береговых размывов водотоков, вызывающих угрозу сельхозугодьям.

Для повышения сельскохозяйственной продуктивности почв необходимо систематическое и научно обоснованное внесение органических и минеральных удобрений, применение приемов по накоплению и сохранению влаги (снегозадержание, боронование, бороздование и т.с. полей).

В полосах загрязнения почв вдоль транспортных магистралей необходимо провести посадки защитных полос из газоустойчивых пород деревьев и кустарников. Полосы  должны быть полностью исключены из сельскохозяйственного использования.

Проектом предложена посадка зеленых полос вдоль существующих автомобильных дорог районного значения.

Охрана окружающей среды от вредного воздействия нефтедобывающей промышленности (при ее наличии) сводится к организации охранных и санитарно-защитных зон вдоль трасс коммуникаций обслуживающих разрабатываемого месторождения, организации санитарных разрывов от куста нефтяных скважин, обязательному соблюдению организацией, разрабатывающей месторождение, всех природоохранных мероприятий.

Охрана окружающей среды от физических факторов воздействия

Защита от шума

В качестве шумозащитных мероприятий, обеспечивающих допустимый уровень шума для объектов, попадающих в зону сверхнормативного воздействия, проектом предусмотрено устройство шумозащитных полос зеленых насаждений. Полосы зеленых насаждений устраиваются в местах, где сложившаяся жилая застройка близко подступает к рассматриваемому участку дороги. Проектом предусматривается устройство древесно-кустарниковой полосы шириной 20 м из четырех рядов хвойных пород шахматной посадки с двухъярусным кустарником. Использование такого защитного мероприятия, согласно ОДМ 218.011-98 «Методические рекомендации по озеленению автомобильных дорог» (М.,1998), позволит снизить уровень шума на 18 дБА.

С учётом мероприятий по шумопонижению акустическое воздействие объекта не будет превышать установленных нормативов вблизи жилой застройки.

Электромагнитное загрязнение

Переменные электрические и магнитные поля возникают вблизи воздушных и кабельных линий электропередачи (ЛЭП), электрооборудования различного назначения и теплоцентралей. Действующие «Санитарные нормы и правила защиты населения от воздействия электрических полей, создаваемых  воздушными линиями электропередачи переменного тока промышленной частоты» относят к санитарно-защитным зонам те участки ЛЭП, на которых  напряженность электрического поля (Е) превышает значение 1 кВ/м. Напряженность до 5 кВ/м допускается на участках ЛЭП вне зон жилой застройки.

На территории сельского поселения Удрякбашевский сельсовет возможно наличие таких источников электромагнитного излучения, как трансформаторные подстанции. Однако, как показывает опыт работ РГЭЦ в Республике Башкортостан, уровни напряженностей электрических и магнитных полей тока промышленной частоты (50 Гц) от трансформаторных подстанций обычно не превышают допустимых уровней на расстоянии 2 м от подстанции.

Таким образом, в пределах территории сельского поселения Удрякбашевский сельсовет электромагнитное излучение будет находиться ниже предельно-допустимого уровня, установленного СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий" (с изменениями и дополнениями).

Основные направления улучшения экологической обстановки:

В целях обеспечения экологической безопасности и формирования благоприятной среды проживания на территории проектирования следует предусматривать проведение следующих природоохранных мероприятий:

- исключение размещения промышленных объектов, являющихся дополнительными источниками вредного воздействия на среду обитания и здоровье человека;

- организация защитных полос зеленых насаждений вдоль транспортных магистралей;

- ландшафтное благоустройство, озеленение, выделение рекреационных зон на территориях населенных пунктов;

- использование экологически безопасных технологических и технических решений инженерного обеспечения территории;

- регламентированное использование территории санитарно-защитных зон,     водоохраной зоны, прибрежной защитной полосы и охранных зон коммуникаций;

- обеспечение очистки стоков малых населённых пунктов;

- разработка проектов зон санитарной охраны источников водоснабжения и поддержание в них соответствующего санитарного режима.

- контроль за выполнением лесовосстановительных работ в местах промышленного освоения лесов;

- рекультивация нарушенных земель в целях восстановления естественного почвенного покрова и растительности;

- проведение комплекса лесомелиоративных, гидротехнических и агротехнических работ в районах, подверженных боковой речной эрозии;

- ликвидация и рекультивация несанкционированных и стихийных свалок;

- проведение инженерных мероприятий для сохраняемых кладбищ (устройство дренажа, обваловка территории, организация и благоустройство санитарно-защитной зоны и пр.) в зависимости от места размещения;

- мониторинг территорий закрытых скотомогильников.

4. САНИТАРНАЯ ОЧИСТКА ТЕРРИТОРИИ

В целях повышения уровня экологической безопасности и сохранения
природных систем Правительство Республики Башкортостан утвердило
государственную программу «Экология и природные ресурсы Республики
Башкортостан» от 18 февраля 2014 г. № 61.

Государственная программа направлена  на защиту населения и объектов экономики от негативного воздействия вод, сохранение и рациональное использование природных ресурсов Республики Башкортостан, формирование комплексной системы эффективного обращения с отходами производства и потребления на территории  Республики Башкортостан,  сохранение благоприятной
экологический обстановки в Республике Башкортостан.
      Порядок накопления твердых коммунальных отходов (в том числе их
раздельное накопление) на территории Республики Башкортостан утвержден
постановлением Правительства Республики Башкортостан от 22.01.2018
№25.
      Накопление, сбор, транспортирование, обработка, утилизация,
обезвреживание, захоронение ТКО осуществляются с учетом экологического
законодательства Российской Федерации и законодательства Российской
Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического
благополучия населения.

В 2018 году в Российской Федерации принято решение о запуске Национального проекта «Экология». В рамках данного национального проекта планируется запуск трех федеральных проектов: «Чистая страна», «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами», «Инфраструктура для обращения с отходами I-II классов опасности».

Проект «Чистая страна»:

Цели проекта «Чистая страна» (паспорт данного проекта утвержден протоколом президиума Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным проектам от 21 декабря 2016 г. № 12):

1) уменьшение экологического ущерба, причиняемого захоронениями ТКО;

2) снижение экологических рисков, связанных с объектами накопленного экологического ущерба (загрязненные территории, в том числе бесхозные, образованные в результате прошлой хозяйственной деятельности);

3) создание интерактивной информационной системы, которая обеспечит выявление и ликвидацию несанкционированных свалок мусора на основании сообщений граждан и общественных организаций.

Срок реализации данного проекта – с января 2017 года по 2025 год (включительно).

Кроме того, с 01 января 2019 г., согласно Постановлению Правительства Республики Башкортостан (в ред. Постановлений Правительства Республики Башкортостан от 26.03.2018 N 110,  от 26.12.2018 N 642),  утверждены новые нормативы накопления твердых коммунальных отходов на территории Республики Башкортостан.

Коммунальные (бытовые) отходы, подлежащие удалению с территории населенных пунктов, разделяют на твердые и жидкие коммунальные отходы.

Согласно ст.1 ФЗ от 24.06.1998 г № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» твердые коммунальные отходы - это отходы, образующиеся в жилых помещениях в процессе потребления физическим  лицами, а также товары, утратившие свои потребительские свойства в процессе их использования физическими лицами в жилых помещениях в целях удовлетворения личных и бытовых нужд.

К твердым коммунальным отходам также относятся отходы, образующиеся в процессе деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и подобные по составу отходы, образующиеся в жилых помещениях в процессе потребления физическими лицами.

Объектами санитарной очистки являются территории домовладений, уличные и внутриквартальные  проезды, объекты общественного назначения, территории предприятий, учреждений и организаций, объекты садово-паркового хозяйства, места общественного пользования, места отдыха населения.

Специфическими объектами, обслуживаемыми отдельно от остальных, считаются медицинские учреждения, ветеринарные объекты.

По данным республиканского кадастра отходов производства и потребления  на 08.09 2023 г. на территории сельского поселения  несанкционированные  свалки ТКО отсутствуют.

По данным служб МР Благоварский  район на территории сельского поселения Удрякбашевский сельсовет расположены  3 действующих скотомогильника типа «Яма Беккари»:

-  в  северо-западном  направлении на удалении ориентировочно  1,47 км от границ с.Удрякбаш на 2-х земельных участках с кадастровыми номерами 02:14:181401:115 и  023:14:181401:118.  Общая площадь территории скотомогильника составляет 0,0691 га (691 м²). Требуется перевод территории кладбища в категорию земель промышленности, ...... и иного спец.назначения. Заполненность данного скотомогильника, по данным Администрации СП, составляет ориентировочно 85%;

- в северо-восточном направлении на удалении ориентировочно  0,325 км от границ д.Шамеево  на земельном участке с кадастровым номером 02:14:181301:93. Площадь территории скотомогильника 0,0674 га (674 м²). Требуется перевод территории кладбища в категорию земель промышленности, ...... и иного спец.назначения.  Санитарно-защитная зона от скотомогильника до жилой застройки не выдержан. Требуется закрытие данного скотомогильника;

- в северо-западном  направлении на удалении ориентировочно  0,915 км от границ д.Бузоулык  на  2-х земельных участках с кадастровыми номерами 02:14:181401:116; 02:14:181401:117. Общая площадь территории скотомогильника 0,063 га (630 м²). Требуется перевод территории кладбища в категорию земель промышленности, ...... и иного спец.назначения. Санитарно-защитная зона от скотомогильника до жилой застройки не выдержан. Требуется закрытие данного скотомогильника.

Согласно представленным Администрацией сельского поселения данным, на территории сельского поселения Удрякбашевский сельсовет захоронения золы от сжигания сибиреязвенных трупов животных (сибиреязвенные скотомогильники) отсутствуют.

Данным проектом зарезервирована площадка под размещение нового скотомогильника типа «Яма Беккари» (или крематория для сжигания трупов павших животных) рядом с планируемым на закрытие на расчетный срок, но  действующим в настоящее время, расположенном  в северо-западном направлении от с.Удрякбаш  скотомогильником. Ориентировочная площадь под новый скотомогильник принята в 0,06 га.

Согласно Ветеринарно-санитарным правилам сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов, ответственность за устройство, санитарное состояние и оборудование скотомогильников возлагается на местную администрацию.

В соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (действует до 01.01.2025 г.), а так же согласно п.5 таблицы подраздела 2.5.5 раздела 2.5 «Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня…….» главы 2. «Основная часть» региональных НГП Республики Башкортостан,  санитарно-защитная зона скотомогильников и биотермических ям  составляет 1000 м.

Сведения о планируемых к строительству, реконструкции, выведению из эксплуатации объектов обработки, утилизации, обезвреживания, размещения отходов, в том числе сведения о проектных мощностях объектов, местоположении, а также о предполагаемых сроках реализации вышеуказанных мероприятий внесены в Территориальную схему обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, Республики Башкортостан, утвержденную приказом Министерства природопользования и экологии Республики Башкортостан, утвержденную приказом министерства природопользования и экологии Республики Башкортостан от 30 декабря 2019 г. № 1198п.

Согласно схеме потоков, предусмотренной  данной «Территориальной схемой....» отходы,  образованные в населенных пунктах МР Благоварский  район Республики Башкортостан,  транспортируются на обработку на мусоросортировочный комплекс ООО "Экотехкушнаренково". Твердые коммунальные отходы, не прошедшие обработку, утилизируют на захоронение на  полигон  ТКО с.Кушнаренково МР Кушнаренковский район Республики Башкортостан (включен  в государственный реестр объектов размещения отходов за № 02-00128-З-00340-310818).

Специализированный полигон ТКО представляет собой оборудованный полигон ТКО. Хозяйствующим субъектом полигона ТКО является ООО «НОВЭТ».

Сбор ТКО в существующей застройке населенных пунктов  осуществляется с  мусорных контейнерных площадок на центральных улицах населенных пунктов. Администрацией СП планируется увеличение числа  площадок для сбора отходов.

На период расчетного срока сбор и вывоз ТКО для утилизации в проектируемой части населенных  пунктов   сельского поселения Удрякбашевский сельсовет должен так же осуществляться по заявочной системе назначенным оператором МУП «Спецавтохозяйство по уборке города Уфы» (г.Уфа, ул.Малая Гражданская, 35, тел.223-43-83).

Кроме того, в проекте на перспективу предусматривается размещение передвижного  пункта сбора вторично-материальных ресурсов (ПСВС) в с.Удрякбаш.  Место установки ПСВС  в графической части проекта  определяется  на следующих стадиях проекта.

Согласно ст.8 Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» к полномочиям органов местного самоуправления относится:

- создание и содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов;

-  определение схемы размещения мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и ведение реестра мест (площадок) накопления ТКО;

- организация экологического воспитания и формирования экологической культуры в области обращения с твердыми коммунальными отходами.

Вопросы организации сбора и вывоза коммунальных отходов и мусора на территории сельского поселения находятся в ведении Администрации сельского поселения Удрякбашевский  сельсовет согласно Федеральному закону Российской Федерации  от  6  октября  2003 г. N131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (Глава 3, Статья 14, п. 3 и 4, 1.18) (в редакции Федерального закона от 31.12.2017 № 503-ФЗ)).

Вопросы организации утилизации и переработки коммунальных и промышленных отходов находятся в ведении муниципального района Благоварский  район Республики Башкортостан согласно Федеральному закону Российской Федерации от 6 октября 2003 г. N131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (Глава 3, Статья 15, п. 1.14).

Согласно п.1 ст.24.6 Федерального закона от 24 июня 1998 года №  89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» сбор, транспортирование, обработка, утилизация, обезвреживание, захоронение твердых коммунальных отходов на территории субъекта Российской федерации обеспечиваются одним или несколькими региональными операторами в соответствии с региональной программой в области обращения с отходами и территориальной схемой обращения с отходами.

Региональным оператором по обращению с ТКО по зоне деятельности № 1 (куда входит Благоварский район) является МУП «Спецавтохозяйство по уборке города»  (г.Уфа, ул.Малая Гражданская, 35, тел.223-43-83).

Правовое регулирование в области обращения с отходами
осуществляется Федеральным законом от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об
отходах производства и потребления».
      В соответствии с п.14 ст.15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации» к вопросам местного значения муниципального
района относится участие в организации деятельности по накоплению (в том
числе раздельному накоплению), сбору, транспортированию, обработке,
утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов.

Пунктом 3.2.2.«Порядка накопления твердых коммунальных отходов (в том числе их раздельного накопления) на территории Республики Башкортостан, утвержденного постановлением Правительства Республики Башкортостан от 22.01.2018 г № 25, раздельное накопление отходов, образуемых собственниками ТКО во всех населенных пунктах муниципальных районов, за исключением городских поселений и районных центров, предусмотрено по дуальной  (двухконтейнерной) схеме.

Реестр мест накопления ТКО (контейнерных площадок) размещается на официальном сайте Администрации сельского поселения Удрякбашевский сельсовет МР Благоварский район РБ.

Мероприятия по улучшению санитарно-эпидемиологических условий территории сельского поселения Удрякбашевский сельсовет:

- организация планово-регулярной системы сбора и вывоза твердых коммунальных отходов специализированным транспортом на полигон ТКО;

- ликвидация несанкционированных свалок с последующим проведением рекультивации территории, расчистка  захламленных участков территории;

- организация оборудованных контейнерных площадок для селективного сбора отходов при домовладениях;

- размещение стационарных и передвижных пунктов сбора вторично-материальных ресурсов.

Организация  планово-регулярной  системы  и  режим  удаления  коммунальных (бытовых) отходов   определяются   на   основании   решений   местных   административных органов  по  представлению  органов  коммунального  хозяйства  и  учреждений санитарно-эпидемиологического   надзора.   В   число   объектов   обязательного обслуживания  спецавтохозяйств  включают  жилые  здания,  встроенные  в  жилые  дома  предприятия  торговли. Из числа отдельно стоящих объектов подлежат обязательному обслуживанию  детские  сады,  школы.

Отходы, образующиеся при строительстве, ремонте, реконструкции жилых и общественных зданий, объектов культурно-бытового назначения, а также административно-бытовых зданий промышленных предприятий, вывозят автотранспортом строительных организаций на специально выделенные участки согласно Генеральной схеме санитарной очистки, утвержденной Администрацией сель ского поселения. Некоторые виды строительных отходов можно использовать для засыпки оврагов в качестве инертного материала.

Согласно требованиям части 8 ст.12 Федерального закона « 89-ФЗ от 24.06.1998 г. «Об отходах  производства и потребления» некоторые виды отходов, в состав которых входят полезные компоненты, не подлежат захоронению.

В соответствии с «Правилам обращения с отходами производства и потребления в части осветительных устройств, электрических ламп, не надлежащие сбор, накопление, использование, обезвреживание, транспортирование и размещение которых может повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям и окружающей среде» (утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.12.2020 № 2314) и вступившими в силу с 01 января 2021 г.), органы местного самоуправления организуют сбор и определяют место первичного сбора и размещения отработанных ртутьсодержащих ламп у потребителей, а также осуществляют их информирование.

На территории СП Удрякбашевский сельсовет МР Благоварский район Республики Башкортостан спец.контейнер для раздельного накопления  отходов  I  и II классов опасности, образующихся у жителей и предприятий СП, расположен у здания Администрации сельского поселения по адресу: с.Удрякбаш, ул.Центральная, 31/1. Данный вид отходов периодически вывозится на специализированный полигон ТКО для обезвреживания и дальнейшей  утилизации отходов 1 и 2 класса опасности.

Не утилизируемые отходы промышленных предприятий вывозят транспортом этих предприятий на полигон промышленных отходов для их обезвреживания и захоронения.

Жидкие отходы из выгребов вывозятся ассенизационным вакуумным транспортом на указанные поля фильтрации.

Согласно нормативам накопления ТКО на территории Республики Башкортостан, утвержденным постановлением Правительства Республики Башкортостан от 12.10.2017 г. № 466 «Об утверждении нормативов накопления твердых коммунальных отходов на  территории Республики Башкортостан»  (норма накопления ТКО на 1 жителя/год для ИЖС составляет 298,9 кг/чел. в год),  количество коммунальных отходов по сельскому поселению с учетом нормы накопления отбросов на 1 жителя составит:

| Коммунальные (бытовые) отходы | Сущ. | Расчетный срок |
| --- | --- | --- |
|  | Кол-во жителей, тыс.чел | Норма накопления, кг/чел | Кол-во отбросов, тыс.тонн в год | Кол-во жителей, тыс.чел | Норма накопления, кг/чел | Кол-во отбросов, тыс.тонн в год |
| с.Удрякбаш |  |  | 0,3425 |  |  | 0,4394 |
| Твердые от жилых и общественных зданий, оборудованных водопроводом и канализацией | 0,419 | 298,9 | 0,1252 | 0,481 | 298,9 | 0,1438 |
| Жидкие из выгребов (при отсутствии канализации), м3/чел. | 0,419 | 2 | 0,838 | 0,481 | 2 | 0,962 |
| Смет с 1 м2 твердых покрытий улиц | 4,346 га | 5 | 0,2173 | 5,912 га | 5 | 0,2956 |
| д.Бузоулык |  |  | 0,052 |  |  | 0,052 |
| Твердые от жилых и общественных зданий, оборудованных водопроводом и канализацией | 0,048 | 298,9 | 0,0143 | 0,048 | 298,9 | 0,0143 |
| Жидкие из выгребов (при отсутствии канализации), м3/чел. | 0,048 | 2 | 0,096 | 0,048 | 2 | 0,096 |
| Смет с 1 м2 твердых покрытий улиц | 0,754 га | 5 | 0,0377 | 0,754 га | 5 | 0,0377 |
| д.Камышлы |  |  | 0,0175 |  |  | 0,0178 |
| Твердые от жилых и общественных зданий, оборудованных водопроводом и канализацией | 0,006 | 298,9 | 0,0018 | 0,006 | 298,9 | 0,0018 |
| Жидкие из выгребов (при отсутствии канализации), м3/чел. | 0,006 | 2 | 0,012 | 0,006 | 2 | 0,012 |
| Смет с 1 м2 твердых покрытий улиц | 0,313 га | 5 | 0,0157 | 0,32 га | 5 | 0,016 |
| д.Куллекул |  |  | 0,1054 |  |  | 0,1245 |
| Твердые от жилых и общественных зданий, оборудованных водопроводом и канализацией | 0,110 | 298,9 | 0,0329 | 0,174 | 298,9 | 0,0520 |
| Жидкие из выгребов (при отсутствии канализации), м3/чел. | 0,110 | 2 | 0,22 | 0,174 | 2 | 0,348 |
| Смет с 1 м2 твердых покрытий улиц | 1,450 га | 5 | 0,0725 | 1,450 га | 5 | 0,0725 |
| д.Таллыкуль |  |  | 0,0528 |  |  | 0,054 |
| Твердые от жилых и общественных зданий, оборудованных водопроводом и канализацией | 0,081 | 298,9 | 0,0242 | 0,085 | 298,9 | 0,0254 |
| Жидкие из выгребов (при отсутствии канализации), м3/чел. | 0,081 | 2 | 0,162 | 0,085 | 2 | 0,17 |
| Смет с 1 м2 твердых покрытий улиц | 0,572 га | 5 | 0,0286 | 0,572 | 5 | 0,0286 |
| д.Хайдарово |  |  | 0,0265 |  |  | 0,0886 |
| Твердые от жилых и общественных зданий, оборудованных водопроводом и канализацией | 0,003 | 298,9 | 0,0009 | 0,021 | 298,9 | 0,0063 |
| Жидкие из выгребов (при отсутствии канализации), м3/чел. | 0,003 | 2 | 0,006 | 0,021 | 2 | 0,042 |
| Смет с 1 м2 твердых покрытий улиц | 0,512 | 5 | 0,0256 | 0,512 | 5 | 0,0256 |
| д.Шамеево |  |  | 0,0527 |  |  | 0,0527 |
| Твердые от жилых и общественных зданий, оборудованных водопроводом и канализацией | 0,059 | 298,9 | 0,0176 | 0,059 | 298,9 | 0,0176 |
| Жидкие из выгребов (при отсутствии канализации), м3/чел. | 0,059 | 2 | 0,118 | 0,059 | 2 | 0,118 |
| Смет с 1 м2 твердых покрытий улиц | 0,702 | 5 | 0,0351 | 0,702 | 5 | 0,0351 |
| д.Яланкуль |  |  | 0,0457 |  |  | 0,0513 |
| Твердые от жилых и общественных зданий, оборудованных водопроводом и канализацией | 0,037 | 298,9 | 0,0111 | 0,056 | 298,9 | 0,0167 |
| Жидкие из выгребов (при отсутствии канализации), м3/чел. | 0,037 | 2 | 0,074 | 0,056 | 2 | 0,112 |
| Смет с 1 м2 твердых покрытий улиц | 0,692 | 5 | 0,0346 | 0,692 | 5 | 0,0346 |
| д.Япаркуль |  |  | 0,0000 |  |  | 0,0183 |
| Твердые от жилых и общественных зданий, оборудованных водопроводом и канализацией | - | 298,9 | - | 0,004 | 298,9 | 0,0012 |
| Жидкие из выгребов (при отсутствии канализации), м3/чел. | - | 2 | - | 0,004 | 2 | 0,008 |
| Смет с 1 м2 твердых покрытий улиц | 0,341 | 5 | - | 0,341 | 5 | 0,0171 |
| Итого по сельскому поселению: |  |  | 0,6951 |  |  | 0,8986 |

*в связи с отсутствием постоянного населения в д.Япаркуль (без круглогодичного проживания населения) и его использования как летнего дачного образования, расчет ТКО по данному н.п. не произведен.

# Морфологический состав ТКО

(согласно Федеральному классификационному каталогу отходов – код 7 31 000 00 00 0

отходы коммунальные твердые)

| Компоненты | % по массе | Расчетный срок 0,8986 тыс.т. |
| --- | --- | --- |
| Пищевые отходы (продукты из фруктов и овощей, растительных жиров, хлебобулочные и мучные изделия, молочная продукция и напитки, продукты пищевые прочие, утратившие потребительские свойства, отходы производства готовых пищевых продуктов и блюд) | (20-28) 25 | 0,2247 |
| Бумаги, картон (бумага и изделия из бумаги, утратившие потребительские свойства) | (35-45) 38 | 0,3415 |
| Дерево (продукция из древесины, утратившая потребительские свойства) | (1-2) 1 | 0,0090 |
| Металлолом (лом и отходы черных и цветных металлов) | (1,5-2) 2 | 0,0180 |
| Текстиль (текстиль и изделия текстильные, утратившие потребительские свойства) | (4-7) 5 | 0,0449 |
| Кости | (1-2) 2 | 0,0180 |
| Стекло (лом изделий из стекла, прочие изделия из стекла, утратившие потребительские свойства, бой зеркал) | (3-6) 4 | 0,0359 |
| Кожа, резина (изделия из кожи, резиновые изделия, утратившие свои потребительские свойства) | (1-3) 2 | 0,0180 |
| Камни, штукатурка (отходы мусора от строительных и ремонтных работ) | (1-2) 2 | 0,0180 |
| Пластмасса (пластмассовые изделия, утратившие потребительские свойства) | (1,5-2,5) 2 | 0,0180 |
| Прочие (неметаллические минеральные продукты прочие, утратившие потребительские свойства) | (1-2) 2 | 0,0180 |
| Отсев | (10-18) 10 | 0,0899 |
| Крупногабаритные отходы (обрезь ГКЛ и ГВЛ, отходы изделий из тканей, прочая продукция из натуральной древесины, утратившая потребительские свойства и т.д. | 5 | 0,0449 |
| Итого: |  | 0,8986 |

Сбор и удаление ТКО

Система сбора и удаления коммунальных отходов включает: подготовку отходов к погрузке в собирающий Удаление мусора из зданий общественной застройки производится в мусоросборники с дальнейшим вывозом  мусоровозом   по системе планово-регулярной очистки не реже чем через 1-2 дня;  организацию временного  хранения  отходов  в  домовладениях,  сбор  и  вывоз  коммунальных  отходов  с территорий домовладений и организаций, обезвреживание и утилизацию коммунальных отходов. Периодичность удаления коммунальных отходов выбирается с учетом сезонов, климатической зоны, эпидемиологической обстановки, согласовывается с местными учреждениями санитарно-эпидемиологического надзора и утверждается решением местных административных органов. Удаление мусора из зданий общественной застройки производится в мусоросборники с дальнейшим вывозом  мусоровозом -  специализированным транспортным  средством, используемым для сбора, уплотнения и транспортировки ТКО по системе планово-регулярной очистки не реже чем через 1-2 дня.

Сбор и удаление крупногабаритных отходов.

К крупногабаритным отходам относятся отходы, не помещающиеся в стандартные контейнеры. На расчетный срок количество отходов составит 0,0449 тыс.тонн в год. Сбор крупногабаритных отходов производится в бункеры-накопители емкостью 5 м3.

Вывоз крупногабаритных отходов с территории домовладений  должен производиться по мере накопления, но не реже одного раза в неделю с контейнерных площадок, имеющих твердое  покрытие.

Сбор пищевых отходов.

Пищевые отходы являются ценным сырьем для животноводства. В них содержится крахмал, каротин, белки, углеводы, витамины и другие ценные компоненты. Пищевые отходы вместе с кормовой частью содержат 15% балластных примесей (полимерные упаковки, стекло, резину, металл, бумагу, и др.), что ухудшает работу технологического оборудования предприятия по приготовлению кормов, снижают качество кормов, ухудшает товарный вид.

Пищевые отходы, образующиеся на предприятиях общественного питания, пищевой промышленности, не содержат балластовых примесей. Для сбора пищевых отходов необходимо использовать специальные сборники.

Селективный сбор ТКО

В проекте предлагается на расчетный срок раздельный сбор вторичного сырья и организация стационарного сбора  вторично-материальных ресурсов от населения.

Для организации раздельного сбора отходов необходимо:

- установить специальные контейнеры для селективного сбора бумаги, стекла, пластика, металла в  населенных пунктах, жилых кварталах или группах жилых домов;

- создать на территории сельского поселения пункты сбора вторичного сырья;

- организовать передвижные пункты сбора вторичного сырья;

- органам местного самоуправления создать условия, в том числе и экономические, стимулирующие раздельный сбор отходов.

Раздельный сбор вторсырья позволяет добиться значительного сокращения объемов ТКО, уменьшает число стихийных свалок, оздоравливает экологию, позволяет получить ценное вторичное сырье для промышленности.

Утилизируемые отходы (полиэтилен, черный и цветной металлы, автомашины, аккумуляторы, ртутные лампы, бумага, картон и т.д.) должны отправляться на переработку для получения вторичного сырья.

К 2024 году Республика Башкортостан должна полностью перейти на раздельный сбор коммунальных отходов. Планируется, что до конца 2021 года не менее 70% населения должно было быть вовлечено в раздельный сбор отходов – в два раза больше, чем вовлечено ранее. Кроме того, в 2021 году должна была завершиться установка контейнеров для раздельного сбора во всех школах, в сельской местности должна была быть организована дуальная система сбора, так как большая часть вторсырья там – это пластик.

Видами отходов, в состав которых входят полезные компоненты, захоронение которых запрещается, и перечень которых утвержден распоряжением Правительства Российской Федерации от 25 июля 2017 года № 1589-р, являются:

- упаковка, готовый товар (продукция), после утраты потребительских свойств которыми образуются отходы, которые представлены биоразлагаемыми материалами, входящие в перечень, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 11 февраля 2016 года № 202-р;

- готовые товары, включая упаковку, подлежащие утилизации после утраты ими потребительских свойств, перечень которых утвержден распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2020 года № 3721-р.

Организация рациональной системы сбора, временного хранения, регулярного вывоза твердых и жидких коммунальных отходов и уборки территорий должна удовлетворять требованиям СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий".

На территории домовладений должны быть выделены специальные площадки для размещения контейнеров с удобными подъездами для транспорта. Площадка должна быть открытой, с водонепроницаемым покрытием и желательно огражденной зелеными насаждениями.

При временном хранении отходов в дворовых сборниках должна быть исключена возможность их загнивания и разложения. Поэтому срок хранения в холодное время года (при температуре -5° и ниже) должен быть не более трех суток, в теплое время (при плюсовой температуре свыше +5°) не более одних суток (ежедневный вывоз). В населенных пунктах периодичность удаления твердых коммунальных отходов согласовывается с местными учреждениями санитарно-эпидемиологической службы.

Для сбора твердых коммунальных отходов в благоустроенном жилищном фонде следует применять стандартные металлические контейнеры. В домовладениях, не имеющих канализации, допускается применять деревянные или металлические сборники. Площадки для установки контейнеров должны быть удалены от жилых домов, детских учреждений, спортивных площадок и от мест отдыха населения на расстояние не менее 20 метров, но не более 100 метров. Размер площадок должен быть рассчитан на установку необходимого числа контейнеров. В соответствии с п.6 СанПиН 2.1.3684-21 на контейнерных площадках должно размещаться не более 8 контейнеров для смешанного накопления.

Выбор места размещения контейнерной (или специальной) площадки  на жилой территории определяется органами местного самоуправления по согласованию с органами Роспотребнадзора.  На территории частных домовладений места расположения мусоросборников, дворовых туалетов и помойных ям должны определяться самими домовладельцами.

Для сбора жидких отходов в не канализованных домовладениях устраиваются дворовые выгребные ямы, которые должны иметь водонепроницаемый выгреб и наземную часть с крышкой и решеткой для отделения твердых фракций. Для удобства очистки решетки передняя стенка выгребной ямы должна быть съемной или открывающейся. При наличии дворовых уборных выгреб может быть общим.

Ориентировочный расчет количества контейнеров

Для сбора крупногабаритных отходов расчетом предусмотрена установка бункеров-накопителей емкостью 5 м3 на специально оборудованных площадках. Вывоз по мере заполнения, но не реже одного раза в неделю.

На расчетный срок при средней плотности крупногабаритных отходов (КГО) 180 кг/м3 количество крупногабаритных отходов составит:

с.Удрякбаш: 439 400 кг х 0,05 : 180 кг/м3 = 0,1221 тыс.м3

д.Бузоулык: 52 000 кг х 0,05 : 180 кг/м3 = 0,0144 тыс.м3

д.Камышлы: 17 800 кг х 0,05 : 180 кг/м3 = 0,0049 тыс.м3

д.Куллекул: 124 500 кг х 0,05 : 180 кг/м3 = 0,0346 тыс.м3

д.Таллыкуль: 54 000 кг х 0,05 : 180 кг/м3 = 0,015 тыс.м3

д.Хайдарово: 88 600 кг х 0,05 : 180 кг/м3 = 0,0246 тыс.м3

д.Шамеево:  52 700 кг х 0,05 : 180 кг/м3 = 0,0146 тыс.м3

д.Яланкуль: 51 300 кг х 0,05 : 180 кг/м3 = 0,0143 тыс.м3

д.Япаркуль: 16 300 кг х 0,05 : 180 кг/м3 = 0,0046 тыс.м3

На расчетный срок при средней плотности ТКО 200 кг/м3 количество мусора составит:

с.Удрякбаш: 439 400 кг х 0,95 : 200 кг/м3 = 2,0872 тыс.м3

д.Бузоулык: 52 000 кг х 0,95 : 200 кг/м3 = 0,247 тыс.м3

д.Камышлы: 17 800 кг х 0,95 : 200 кг/м3 = 0,0846 тыс.м3

д.Куллекул: 124 500 кг х 0,95 : 200 кг/м3 = 0,5914 тыс.м3

д.Таллыкуль: 54 000 кг х 0,95 : 200 кг/м3 = 0,2565 тыс.м3

д.Хайдарово: 88 600 кг х 0,95 : 200 кг/м3 = 0,4209 тыс.м3

д.Шамеево: 52 700 кг х 0,95 : 200 кг/м3 = 0,2503 тыс.м3

д.Яланкуль: 51 300 кг х 0,95 : 200 кг/м3 = 0,2437 тыс.м3

д.Япаркуль: 16 300 кг х 0,95 : 200 кг/м3 = 0,0774 тыс.м3

теоретический расчёт необходимого количества контейнеров и бункеров

для сбора муниципальных и крупногабаритных отходов

| Наименование | Числен. населения, чел | Объем муниципальных отходов, м3/год | Кол-во контейнеров и бункеров, шт | Периодичность вывоза |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Общий | ТКО | КГО | V=0,75м3 | V= 5м3 |  |
| с.Удрякбаш | 481 | 2209,3 | 2087,2 | 122,1 | 28,59 | 0,59 | ТКО-1 раз в 3 дня, КГО-1 раз в неделю |
| с учетом К=1,1 |  |  |  |  | 32 | 1 |  |
| д.Бузоулык | 48 | 261,44 | 247,0 | 14,44 | 3,4 | 0,07 |  |
| с учетом К=1,1 |  |  |  |  | 4 | - |  |
| д.Камышлы | 6 | 89,49 | 84,55 | 4,94 | 1,16 | 0,02 |  |
| с учетом К=1,1 |  |  |  |  | 1 | - |  |
| д.Куллекул | 174 | 625,98 | 591,4 | 34,58 | 8,1 | 0,17 |  |
| с учетом К=1,1 |  |  |  |  | 9 | - |  |
| д.Таллыкуль | 85 | 271,5 | 256,5 | 15,0 | 3,5 | 0,07 |  |
| с учетом К=1,1 |  |  |  |  | 4 | - |  |
| д.Хайдарово | 21 | 445,45 | 420,85 | 24,6 | 5,77 | 0,12 |  |
| с учетом К=1,1 |  |  |  |  | 6 | - |  |
| д.Шамеево | 59 | 264,9 | 250,3 | 14,6 | 3,43 | 0,07 |  |
| с учетом К=1,1 |  |  |  |  | 4 | - |  |
| д.Яланкуль | 56 | 257,93 | 243,68 | 14,25 | 3,34 | 0,07 |  |
| с учетом К=1,1 |  |  |  |  | 4 | - |  |
| д.Япаркуль | 4 | 81,96 | 77,43 | 4,53 | 1,06 | 0,02 |  |
| с учетом К=1,1 |  |  |  |  | 1 | - |  |
| сельское поселение Удрякбашевский сельсовет | 934 | 4507,95 | 4258,91 | 249,04 | 65 | 1 |  |

* д.Япаркуль в данном проекте позиционируется как сезонно  действующее  дачное  образование (без круглогодичного проживания населения)

**На территории проектирования предусмотрены  площадки (ориентировочно около  12 ед., до 8-ти контейнеров на каждой площадке) для сбора ТКО (с асфальтобетонным покрытием).

Необходимое число контейнеров рассчитывается по формуле:

Bкон = Пгод х t х К1 / (365 х V)

где Пгод – годовое накопление муниципальных отходов, м3;

t – периодичность удаления отходов, сут.;

К1 – коэффициент неравномерности отходов, 1,25;

V – вместимость контейнера, 0,75 м3.

Для определения списочного числа контейнеров Bкон должно быть умножено на коэффициент К2=1,1, учитывающий число контейнеров, находящихся в ремонте и резерве.

Маршрутизация движения собирающего специализированного транспортного средства - мусоровоза осуществляется для всех объектов, подлежащих регулярному обслуживанию. За маршрут сбора отходов принимают путь движения собирающего мусоровоза по обслуживаемому району от начала до полной разгрузки машины. Маршруты сбора ТКО и графики движения пересматривают в процессе эксплуатации мусоровозов при изменении местных условий. Составление маршрутов сбора и графиков движения выполняется по отдельному проекту.

В разрабатываемом проекте раздел выполнен в объеме, соответствующем данной стадии, согласно Градостроительному кодексу.

Уборка территории. Основные принципы уборки территории в летнее и зимнее время сохраняются. Наблюдается тенденция к развитию и модернизации парка спецмашин и усовершенствованию снежных свалок по санитарным нормам.

Летняя уборка включает подметание, мойку и поливку усовершенствованных покрытий, полив зеленых насаждений общего пользования, очистку колодцев дождевой канализации с последующим вывозом смёта и отходов на  места  обезвреживания.

К зимней уборке относятся: очистка проезжей части от выпавшего снега, борьба с образованием ледяной корки, ликвидация гололеда,   удаление  снежно - ледяных накатов и уплотненной корки снега, удаление снежных валов (с  улиц), расчистка  перекрестков, остановок общественного транспорта.

Производственные отходы. Все промышленные отходы подлежат специальному статистическому учету по форме «2ТП-отходы» и размещаются  в  соответствии с нормативами отраслевых ведомств.

Рекультивация нарушенных территорий

Проектом предлагается  рекультивировать землю под возможными несанкционированными свалками ТКО. Рекультивация выполняется в два этапа:

- технический этап состоит из работ: планировка поверхности нарушенных территорий, нанесение почв на выровненный участок, выполнение комплекса противоэрозийных работ.

- биологический этап начинается сразу после технического этапа: озеленение восстанавливаемых территорий. Выбор направлений рекультивации определяется в каждом конкретном случае в соответствии с требованиями ГОСТ 17.5.1.02.

5. ЗОНЫ ВОЗМОЖНЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ ПОРАЖЕНИЯ И ЧС ПРИРОДНОГО и ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА

(данная глава разработана с учетом  действующего «Плана первоочередного жизнеобеспечения населения в чрезвычайных ситуациях» 2018 г.)

Границы территорий, подверженных риску возникновения ЧС природного и техногенного характера, установлены в соответствии с действующим законодательством РФ.

Развитие чрезвычайных ситуаций возможно в связи:

- с возникновением природных лесных пожаров;

- с возникновением взрывов, пожаров на взрывопожароопасных объектах;

- со взрывами бытового газа;

- с авариями на коммунально-энергетических сетях и сооружениях;

- с аварийными отключениями электроэнергии;

- с ударами молний по зданиям и сооружениям;

- с авариями, связанными с эксплуатацией автомобильного транспорта;

- с террористическим актом.

5.1. Потенциально опасные объекты инфраструктуры

Потенциально опасные объекты инфраструктуры - объекты, на которых используют, производят, перерабатывают, хранят, эксплуатируют, транспортируют или уничтожают радиоактивные, пожаровзрывоопасные и опасные химические и биологические вещества, а также гидротехнические сооружения, создающие реальную угрозу возникновения источника кризисной ситуации.

На территории сельского поселения Удрякбашевский сельсовет потенциально опасных объектов нет, химически опасные, радиационно-опасные, биологически-опасные объекты  отсутствуют.

5.2. Природная чрезвычайная ситуация

Природная чрезвычайная ситуация – обстановка на определенной территории или акватории, сложившаяся в результате возникновения источника природной чрезвычайной ситуации, который может повлечь или повлек за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

Источниками природной ЧС на проектируемой территории могут являться опасные геологические процессы, опасные гидрогеологические процессы, опасные природные явления, природные очаговые инфекции.

Опасные геологические явления и процессы

Опасное геологическое явление – событие геологического происхождения или результат деятельности геологических процессов, возникающих в земной коре под действием различных природных или геодинамических факторов или их сочетаний, оказывающих или могущих оказать поражающее воздействие на людей, сельскохозяйственных животных и растений, объекты экономики и окружающую природную среду (овражная эрозия, карсты, обвалы, оползни).

К экзогенным геологическим процессам на территории муниципального района относятся проявление овражной эрозии, карстовые процессы, которые носят локальный характер, не имеют широкого распространения с формированием реальной угрозы населению и хозяйственной деятельности.

Территория МР Благоварский район РБ в целом характеризуется относительно слабой сейсмической активностью.

Опасные гидрологические явления и процессы

Опасное гидрологическое явление – событие гидрологического происхождения или результат гидрологических процессов, возникающих под действием различных природных факторов или их сочетаний, оказывающих поражающее воздействие на людей, сельскохозяйственных животных и растения, объекты экономики и окружающую природную среду (наводнение, полноводье, паводок, затопление, подтопление).

Наводнениям подвергаются временно затопляемые территории из-за повышения уровня воды водоема или подземных вод.

Наиболее значительное место среди стихийных бедствий по повторяемости занимают наводнения в ходе весеннего паводка наблюдающиеся 1 раз в год в весенний период.

Согласно данным республиканского "Реестра населенных пунктов Республики Башкортостан, подверженных угрозе подтоплений (затоплений), вызванных гидрологическими  и  гидродинамическими явлениями и процессами" и "Паспортов безопасности территории населенных пунктов сельского поселения Удрякбашевский сельсовет МР Благоварский район РБ»,  при  развитии весеннего половодья территории населенных пунктов сельского поселения Удрякбашевский сельсовет в зону риска не попадает. Защита от подтопления не требуется.

Во время весеннего половодья  регулярно подмывает правый  берег речки Большой Удряк, в связи с чем требуются противоэрозионные мероприятия.

Строительство объектов капитального строительства без проведения специальных защитных мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод в границах зон затопления, подтопления, а также использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв запрещается.

В паводковый период угроза возникновения заторов и зажоров льда на речке Большой Удряк и  ее притоках в границах сельского поселения не имеется. В зону половодья не попадают: скотомогильники, свалки ТКО. В зону половодья могут попасть опоры ЛЭП, участки автомобильных дорог, социально значимые объекты экономики.

Чрезвычайные ситуации, обусловленные весенним снеготаянием, выше муниципального уровня не прогнозируются.

Наводнения, вызванные весенними половодьями, как правило, прогнозируются  заблаговременно. В соответствии с постановлением КМ РБ от 6 августа 1998 № 164 для защиты населения, обеспечения сохранности предприятий, зданий и сооружений предусматривается комплекс мероприятий по инженерной защите территорий от временного затопления.

Опасные метеорологические явления и процессы

Опасные метеорологические явления – природные процессы и явления, возникающие в атмосфере под действием различных природных факторов или их сочетаний, оказывающие или могущие оказать поражающее воздействие на людей, сельскохозяйственных животных и растений, объекты экономики и окружающую природную среду (сильный ветер, продолжительный дождь, гроза, ливень, снег, гололед, заморозок, сильный снегопад, сильная метель, туман, засуха, природные пожары).

На территории муниципального района возможны ЧС, вызванные опасными метеорологическими явлениями и процессами такими, как: снежные заносы, сильные морозы, резкие перепады температур, гололед, осадки в виде снега и дождя, налипание мокрого снега, усиление ветра, метели. Возможны штормовые предупреждения.

На данном этапе проектирования защита от ЧС природного характера заключается в планировании профилактических мероприятий по предотвращению ЧС (своевременное доведение штормовых предупреждений, очистка дорожного полотна и т.д.) и мероприятий по инженерной подготовке территории.

Природные пожары.

Под природным пожаром понимается пожар, распространяющийся по лесной площади или стихийное (неуправляемое) распространение огня в лесу на покрытых и не покрытых площадях, землях лесного фонда.

По многолетним наблюдениям возможно возникновение до 5 природных пожаров общей площадью до 20 га лесной территории и до 10 га не лесной территории. В соответствии со среднестатистическими показателями, угроза возникновения природных пожаров ожидается в апреле, мае, сентябре и октябре месяцах.

Риск возникновения природных пожаров на территории населенных пунктов сельского поселения  отсутствует.  Эвакуация населения не требуется.

# Согласно положениям регионального  проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экология», Государственной программе "Развитие лесного хозяйства Республики Башкортостан" (в ред. от 29 марта 2022 года) для повышения эффективности охраны лесного фонда от пожаров проводится комплекс организационно-технических мер:

- охрана лесов от пожаров путем обеспечения оперативного обнаружения и тушения силами наземной и авиационной охраны лесов;

- проведение предупредительных (профилактических) противопожарных мероприятий, создание системы мониторинга пожарной опасности в лесах;

- эффективное противодействие ухудшению экологической ситуации, связанной с лесными пожарами;

- создание материально-технической базы пожарно-технических станций республики (закупка специальной пожарной техники в 2022-2024 гг.).

Природные очаговые инфекции

Значительных изменений в биолого-социальной и демографической обстановке на территории муниципального района Благоварский район не прогнозируется.

Согласно представленным Администрацией сельского поселения данным, на территории сельского поселения Удрякбашевский сельсовет захоронения золы от сжигания сибиреязвенных трупов животных (сибиреязвенные скотомогильники) отсутствуют.

Территории скотомогильников не затапливаются паводковыми водами. Риск возникновения ЧС маловероятен. Объекты экономики не попадают  в неблагоприятную зону.

Для воздействия на уровень заболеваемости природно-очаговыми инфекциями необходима детальная разработка и поэтапная реализация программы, которая должна преследовать решение следующих задач:

-оздоровление очаговых территорий посредством целенаправленных хозяйственных и технических мер;

-снижение эпизоотического потенциала природных очагов и риска заражения населения специфическими мерами воздействия на элементы очагов;

-организация и совершенствование системы индивидуальной и коллективной профилактики заражений.

5.3. Чрезвычайные ситуации техногенного характера

К ЧС техногенного характера относятся потенциально возможные аварии на потенциально опасных промышленных объектах, автомобильном транспорте, магистральных трубопроводах, в системах жизнеобеспечения, на химически опасных, пожаро-взрывоопасных и радиоактивных объектах.

Взрывопожароопасные объекты:

Наибольшую опасность для населения муниципального района Благоварский район представляют объекты, имеющие в своем производстве, хранении и транспортировке взрывопожароопасные вещества (материалы), в первую очередь нефть, нефтепродукты, природный газ. Аварии такого порядка локальны, последствия выражаются в виде утечки топлива, возможных пожаров на промышленных объектах, разрушений различной степени зданий и сооружений, загрязнении местности, атмосферы.

Пожаровзрывоопасные объекты на территории сельского поселения

Удрякбашевский  сельсовет

табл.

| №п/п | Наименование | Итог неблагоприятного сценария аварии |
| --- | --- | --- |
| 1 | ТП энергосистемы на территории населенных пунктов сельского поселения | взрыв, пожар, разрушения, загрязнение местности |
| 2 | ГРП, ПГБ и ШРП газораспределительной системы в окрестностях населенных пунктов сельского поселения | взрыв, пожар, разрушения, загрязнение местности |
| 3 | Нефтяные скважины (качалки) Туймазинского НПУ АО «Транснефть-Урал» | пожар, разрушения, загрязнение местности |

Причины возникновения аварий на распределительных подстанциях:

- некачественный ремонт и монтаж оборудования;
- неудовлетворительная эксплуатация и уход за оборудованием;
- дефекты в конструкциях и технологиях изготовления оборудования;
- износ основных производственных фондов;
- непродолжительные коммутационные, грозовые перенапряжения;

- неверные действия обслуживающего персонала;

- нарушения оперативной дисциплины;

- невыполнение требований правил технической эксплуатации.

Ликвидация аварий действиями персонала:

- выполнение оперативных переключений, которые необходимы для выделения повреждённого электрооборудования и предупреждения развития более серьёзных аварий;

- быстрая локализация, ликвидация возгораний при их возникновении;

- устранение опасности для обслуживающего персонала;

- восстановление в кратчайший срок нормальной подачи электроэнергии потребителям;
- выяснение состояния оборудования, отключившегося от сети, и принятие неотложных мер, направленных на включение его в работу или вывод в ремонт.

Основным фактором, способствующим возникновению аварий на АЗС, АГЗС, является пожаро- и взрывоопасность топлива. Возможными последствиями могут стать утечка топлива, пожары, загрязнение местности, атмосферы.

Основными мероприятиями по снижению риска и смягчению последствий возможных ЧС, обеспечению безопасности населения являются создание системы производственного контроля за соблюдением требований охраны труда и промышленной безопасности, организация и ведение технологического процесса в соответствии с требованиями ГОСТ и нормативных документов, организованная система ремонта и технического обслуживания, профессионализм персонала, создание финансовых и материальных резервов для локализации и ликвидации возможных аварий.

В комплекс предупредительных мероприятий входит осуществление систематических проверок состояния безопасности зданий, сооружений, оборудования и организации технологических процессов.

На территории сельского поселения Удрякбашевский сельсовет наиболее вероятно возникновение техногенных ЧС, связанных:

- с авариями на энергетических и электроэнергетических системах и системах жизнеобеспечения в связи с износом основных производственных фондов;

- с ударами молнии по зданиям и сооружениям;

- с техногенными пожарами в жилой зоне;

- с дорожно-транспортными происшествиями.

Аварии такого порядка локальны, последствия выражаются в виде утечки топлива, возможных пожаров на промышленных объектах, разрушений различной степени зданий и сооружений, загрязнении местности, атмосферы.

Возможны отдельные локальные отключения коммунальных энергоресурсов.

На территории сельского поселения Удрякбашевский сельсовет аварийно-опасные  участки автодорог отсутствуют. Стационарных постов ДПС нет.

Причиной возможных ДТП являются несоблюдение скоростного режима,  невнимательность водителей,  нарушение правил обгона и вождение автомобиля в нетрезвом виде.

Авария на системах водоснабжения:

Для централизованного водоснабжения населенного пункта Удрякбаш сельского поселения Удрякбашевский  сельсовет запроектирован водозабор. В качестве регулирующих сооружений на каждом водозаборе предусматривается установка металлической водонапорной башни. При выходе из строя водонапорной башни, водоснабжение населения осуществляется из частных колодцев.

Риски возникновения ЧС (аварий в системе водоснабжения) отсутствуют в связи с отсутствием централизованной системы водоснабжения.

Авария на объектах ЖКХ:

Оценка риска: сохраняется вероятность возникновения аварийных ситуаций  в связи с износом основных производственных фондов.

Имеются риски возникновения аварийных ситуаций в системе теплоснабжения в связи с наличием на территории сельского поселения сетей локального теплоснабжения. Возможно возникновение нештатных ситуаций на газовых котельных.

Техногенные пожары в жилой зоне:

На территории сельского поселения Удрякбашевский  сельсовет преобладают одноэтажные жилые дома V степени огнестойкости (деревянные), находящиеся в основном в частной и муниципальной собственности, сохраняется вероятность возникновения техногенных пожаров в жилой зоне.

Перечень предупредительных мероприятий, направленных на снижение пожаров: проведение регулярной проверки противопожарного состояния жилого фонда, формирование запаса огнетушащих средств и заполнение пожарных водоемов водой, проведение разъяснительной работы среди населения по вопросам пожарной безопасности, содержание пожарной техники и приспособлений в состоянии постоянной готовности, регулярное проведение учений добровольных пожарных дружин (восстанавливаются и содержатся в исправном состоянии источники противопожарного водоснабжения, в зимнее время расчищаются дороги, подъезды к источникам водоснабжения, создаются не замерзающие проруби. В летний период производится выкос травы перед домами, производится разборка ветхих и заброшенных строений).

Удары молний по зданиям и сооружениям:

Молниезащита жилых, общественных и производственных зданий должна обеспечить безопасность населения и пожарную безопасность.

Здания и сооружения, расположенные в жилом районе, должны иметь устройства молниезащиты, соответствующие III категории.

Способ защиты, а также перечень зданий и сооружений, подлежащих защите от прямых ударов молнии, следует определять в соответствии с РД34.21.122-87 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений».

Взрывы бытового газа:

Одним из мероприятий по предотвращению взрыва бытового газа является жесткий контроль за использованием газовых систем. Задачей обслуживания, профилактических осмотров и ремонтов систем газоснабжения является поддержание газопроводов, оборудования и устройств в состоянии, обеспечивающем безопасность эксплуатации и бесперебойное снабжение потребителей газом. Для этого проводится комплекс мероприятий, осуществляемых эксплуатационными предприятиями, а также инженерно-техническим и обслуживающим персоналом потребителей газа.

Аварийное отключение электроэнергии. Проектируемые и существующие здания на территории населенных пунктов сельского поселения Удрякбашевский сельсовет относятся к отключаемым объектам. Нарушение в электроснабжении происходит при обрыве воздушной линии электропередачи и механическом повреждении электрического кабеля. Для обеспечения бесперебойного электроснабжения проектом предусматриваются мероприятия по повышению надежности снабжения зданий электроэнергией.

Риски возникновения ЧС в системе электроснабжения маловероятны.

Террористический акт.

Учитывая требования РД 78.36.003-2002 «Инженерно-техническая укрепленность. Технические средства охраны. Требования и нормы проектирования по защите объектов от преступных посягательств» по предотвращению постороннего вмешательства в деятельность проектируемого объекта на территории обеспечиваются условия сохранности материальных средств и ресурсов, безопасность людей, а также соблюдение установленного распорядка работы и нахождения.

Мероприятия по борьбе с терроризмом организованы в соответствии с ФЗ «О борьбе с терроризмом», принятого 25 июля 1998 г. и на основе ведомственных документов.

Основными мероприятиями по защите территории района от стихийных бедствий техногенного характера являются:

- разработка и проведение профилактических мероприятий для предприятий, организаций, учреждений и всего населения;

- подготовка сил и средств для защиты от стихийных бедствий техногенного характера;

- своевременное обнаружение очагов опасности определение их границ, локализация и ликвидация;

- содержание в надлежащем состоянии дорог, мостов и переходов, используемых для предупреждения, защиты и ликвидации последствий стихийных бедствий;

- поддержание постоянной технической исправности и готовности техники;

- санитарная обработка населения и обеззараживание техники, защита рабочих и служащих от АХОВ;

- снабжение средствами, снижающими или предупреждающими действие поражающих факторов и своевременное оказание медицинской помощи пораженным;

- организация лабораторного контроля за зараженностью объектов внешней среды;

- устройство ограждающих земляных валов, ограничивающих растекание горючей жидкости вокруг емкостей с горючими веществами;

- эвакуация сельскохозяйственных животных из хозяйств, расположенных в зонах возможных сильных заражений;

- защита сельскохозяйственных растений от заражения радиоактивными веществами и бактериальными средствами.

5.4. Система обеспечения пожарной безопасности

Система обеспечения пожарной безопасности - совокупность сил и средств, а также мер правового, организационного, экономического, социального и научно-технического характера, направленных на предотвращение пожара, обеспечение  безопасности людей и защиту имущества при пожаре.

Каждый объект должен иметь систему обеспечения пожарной безопасности.

Система обеспечения пожарной безопасности объекта защиты включает в себя систему предотвращения пожара, систему противопожарной защиты, комплекс      организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности.

Основные функции системы обеспечения пожарной безопасности:

- нормативное правовое регулирование и осуществление государственных мер в области пожарной безопасности;

- создание пожарной охраны и организация ее деятельности;

- разработка и осуществление мер пожарной безопасности;

- реализация прав, обязанностей и ответственности в области пожарной безопасности;

- проведение противопожарной пропаганды и обучение населения мерам пожарной безопасности;

- содействие  деятельности  добровольных  пожарных,  привлечение  населения к обеспечению пожарной безопасности;

- научно-техническое обеспечение пожарной безопасности;

- информационное обеспечение в области пожарной безопасности;

- осуществление государственного пожарного надзора и других контрольных функций по обеспечению пожарной безопасности;

- производство пожарно-технической продукции;

- выполнение работ и оказание услуг в области пожарной безопасности;

- лицензирование деятельности в области пожарной безопасности и подтверждение соответствия продукции и услуг в области пожарной безопасности;

- тушение пожаров и проведение аварийно-спасательных работ;

- учет пожаров и их последствий;

- установление особого противопожарного режима.

Планировка территории сельского поселения Удрякбашевский сельсовет осуществляется в соответствии с требованиями пожарной безопасности.

К зданиям и сооружениям и строениям обеспечен подъезд пожарных автомобилей. Ширина проездов составляет не менее 6 метров. Тупиковые проезды заканчиваются площадками для разворота пожарной техники размером не менее 15 х 15 метров. Максимальная протяженность тупикового проезда не превышает 150 метров.

Планировочное решение малоэтажной жилой застройки (до 3 этажей включительно) обеспечивает подъезд пожарной техники к зданиям, сооружениям и строениям на расстояние не более 50 метров.

Противопожарные расстояния от границ застройки сельских поселений с одно-, двухэтажной индивидуальной застройкой до лесных массивов составляют не менее 50 метров для хвойных лесов, 30 м для лиственных и смешанных лесов.

Источники противопожарного водоснабжения

Здания, сооружения и строения, а также территории организаций и населенных пунктов должны иметь источники противопожарного водоснабжения для тушения пожаров. В качестве источников противопожарного водоснабжения могут использоваться естественные и искусственные водоемы, а также внутренний и наружный водопроводы (в т.ч. питьевые, хозяйственно-питьевые, хозяйственные и противопожарные).

Допускается не предусматривать водоснабжение для наружного пожаротушения в поселениях с количеством жителей до 50 человек при застройке зданиями высотой до 2 этажей, а также в отдельно стоящих, расположенных вне сельских поселений организациях общественного питания при объеме зданий до 1000 кубических метров и организациях торговли при площади до 150 квадратных метров, общественных зданиях I, II, III и IV степеней огнестойкости объемом до 250 кубических метров, производственных зданиях I и II степеней огнестойкости объемом до 1000 кубических метров.

На территории сельского поселения Удрякбашевский сельсовет проектом предусмотрены источники наружного противопожарного водоснабжения:

- водные объекты, используемые для целей пожаротушения в соответствии с законодательством Российской Федерации (обустроенные пирсы: на дамбе  р.Большой Удряк у населенных пунктов с.Удрякбаш, д.Бузоулык, на дамбе речки .Курай  (р.Куряк)  напротив  д.Куллекул);

В сельских поселениях с количеством жителей до 5000 человек допускается предусматривать в качестве источников наружного противопожарного водоснабжения природные или искусственные водоемы. К рекам и водоемам должна быть предусмотрена возможность подъезда для забора воды.

В п. 94 ППБ 01 – 03 «Правила пожарной безопасности в РФ» предусмотрено, что при наличии на территории объекта или вблизи его (в радиусе 200 м) естественных или искусственных водоисточников (реки, озера, бассейны, градирни и т.п.) к ним должны быть устроены подъезды с площадками (пирсами) с твердым покрытием размерами не менее 12 х 12 м для установки пожарных автомобилей и забора воды в любое время года. Поддержание в постоянной готовности искусственных водоемов, подъездов к источникам воды и водозаборных устройств в населенных пунктах возлагается на органы местного самоуправления.

Водоемы, которые  возможно использовать  для пожаротушения на территории сельского поселения Удрякбашевский сельсовет: пирсы на дамбах речки Большой Удряк,  дамбе пруда на речке Курай (Киряк).

Пожаротушение.

Расчетные расходы воды на наружное пожаротушение приняты по СП 8.13130.2009: для жилой застройки по таблице 1, для общественных зданий - по таблице 2.

Расчетные расходы воды на пожаротушение во всех населенных пунктах сельского поселения (с.Удрякбаш, д.Бузоулык, д.Камышлы, д.Куллекул, д.Таллыкуль,  д.Хайдарово, д.Шамеево, д.Яланкуль, д.Япаркуль  с количеством жителей менее 1 тыс.чел. на расчетный срок составят 15 л/сек в том числе:

- жилая застройка - 5 л/сек;

- общественные здания сельских поселений - 5 л/сек;

- внутреннее пожаротушение 2,5 л/с х 2 струи.

Расчетное количество пожаров - 1.

Продолжительность тушения пожара – 3 часа.

Противопожарный запас воды составит 162 м3

Расчетные расходы воды на внутреннее пожаротушение зданий приняты по СП 10.13130.2009; СНиП 2.08.02-89* для клубов до 300 мест – 2,5 л/сек х 2 струи.

Хранение противопожарного запаса должно предусматриваться в резервуарах питьевой воды при насосной станции 2-го подъема.

Срок восстановления пожарного запаса не более 72 часов.

Наружное пожаротушение осуществляется от пожарных гидрантов уличной кольцевой сети, установка которых производится в соответствии с требованиями СП 8.131.30.2009.

Информационное обеспечение в области пожарной безопасности

Информационное обеспечение в области пожарной безопасности осуществляется посредством создания и использования в системе обеспечения пожарной безопасности специальных информационных систем и банков данных, необходимых для выполнения поставленных задач.

Метеорологические службы и другие уполномоченные государственные органы обязаны незамедлительно и на безвозмездной основе информировать Государственную противопожарную службу о неблагоприятных для пожарной безопасности событиях и прогнозах.

Средства массовой информации обязаны незамедлительно и на безвозмездной основе публиковать по требованию Государственной противопожарной службы экстренную информацию, направленную на обеспечение безопасности населения по вопросам пожарной безопасности.

Органы государственной власти и органы местного самоуправления должны информировать население о принятых ими решениях по обеспечению пожарной безопасности и содействовать распространению пожарно-технических знаний.

Большую роль в обеспечении пожарной безопасности играет противопожарная пропаганда и обучение мерам пожарной безопасности.

Противопожарная пропаганда – целенаправленное информирование общества о проблемах и путях обеспечения пожарной безопасности, осуществляемое через средства массовой информации, посредством издания и распространения специальной литературы и рекламной продукции, устройства тематических выставок, смотров, конференций и использования других форм информирования населения. Противопожарную пропаганду проводят органы государственной власти, органы местного самоуправления, пожарная охрана и организации.

Обязательное обучение детей в дошкольных образовательных учреждениях и лиц, обучающихся в образовательных учреждениях, мерам пожарной безопасности осуществляется соответствующими учреждениями по специальным программам, согласованным с федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области пожарной безопасности. Органами управления образования и пожарной охраной могут создаваться добровольные дружины юных пожарных.

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности

Существующее положение

Пожарное депо. В настоящее время в сельском поселении Удрякбашевский сельсовет  нет средств  пожаротушения. Ближайшее пожарное депо расположено в районном центре сЯзыково, находящемся в 23 км от административного центра сельского поселения с.Удрякбаш.  При возникновении ЧС  крупного масштаба дополнительно противопожарную помощь оказывают ПСЧ, дислоцированные в ближайших крупных административных центрах смежных сельских поселений.

В настоящее время территория сельского поселения Удрякбашевский сельсовет входит в зону ответственности ПСЧ-69 ГУ МЧС России по РБ (с. Языково, ул. Пушкина, 25/1),  в распоряжении которой находится 3 единицы специализированной техники. В боевом расчете 2 единицы. Штатная численность пожарной части составляет 20 человек.

Единая дежурно диспетчерская служба (ЕДДС) находится по адресу с. Языково ул. Пушкина, 25/1. Телефон 112; (34747)4-01-47.

Телефон дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС) 112.

ЕДДС является органом повседневного управления районного звена областной территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС). ЕДДС предназначена для координации действий дежурных и диспетчерских служб района, в первую очередь имеющих силы и средства постоянной готовности к реагированию на возникающие ЧС. Руководителем тушения пожара при привлечении сил и средств пожарной охраны соседних гарнизонов является старшее должностное лицо местного гарнизона, если начальником УГПС или лицом, исполняющим его обязанности, руководство тушением пожара не возложено на другое лицо.

Нормативное время пребывания по техническому регламенту - 20 минут для сельской местности согласно Федеральному закону от 21.12.1994 N 69-ФЗ (ред. от 18.07.2011) "О пожарной безопасности" (с изм. и доп., вступивщими в силу с 01.08.2011). Средняя скорость движения пожарного автомобиля составляет 60 км/ч, то есть соблюдение установленных норм прибытия пожарной охраны к месту пожара возможно в 20-ти километровом радиусе от пожарного депо (для сельской местности).

В населенном пункте Удрякбаш имеется гараж для хранения пожарной спецтехники по улице Центральная, 29/2. Спецтехника отсутствует. Пожарная команда или ДПД  из числа местных жителей  также отсутствуют.

.

На расчетный срок и на перспективу для пожаротушения объектов на территории сельского поселения Удрякбашевский сельсовет сил и средств  пожарного депо недостаточно (от пожарного депо ПСЧ-69 в с.Языково до наиболее удаленного н.п. Яланкуль 40 мин езды, 30 км.). При нехватке  сил и средств  посильную  помощь могут оказать  подразделения пожарных депо в близлежащих  административных центрах сельских поселений муниципального района. Требуется размещение нового депо на 1 спецавтомобиль.

Силы и средства, привлекаемые к ликвидации последствий ЧС на территории сельского поселения Удрякбашевский сельсовет*

| № п/п | Подразделение, место дислокации | Штатная численность | Техника в боевом расчете |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПСЧ -69 | до 20 | 2 (+1) |
| 2 | ГБУЗ РБ Языковская ЦРБ с.Языково, ул.Ленина, 47. Ттел.8(34747) 2-27-06, 2-20-13, ЦРБ 8(800)550-98-06 | до 5 | 1 |
| 3 | ОМВД России по Благоварскому району, участковый пункт полиции «Языково», с.Языково, ул.Ленина, 83 тел. +7(34747) 2-28-74, 2-21-10,102 | нет инф. | нет инф. |
| 4 | Аварийно-технические команды по электросетям (электрические сети «Башкирэнерго»-Благоварский РЭС ПО "Октябрьские электрические сети") (с.Языково, ул.Ленина, 1. тел. +7(34747) 2-23- 89 | нет инф. | нет инф. |
| 5 | Благоварская служба газового хозяйства - ПАО «Газпром –газораспределение Уфа», филиал в с.Языково, ул.Пушкина, 17. тел. +7 (34747) 2-96-84, 8 (800) 234-05-00 gaz-servis.ru | нет инф. | нет инф. |
| 6 | Буздякское ДРСУ ОАО «Башкиравтодор» , участок Благоварского района д.Коб-Покровка, ул.Центральная, 46. тел.+7(34747) 4-09-55 drsu_blgvar@avtodor.rbinfo.ru | до 18 | до 6 |
| 7 | Благоварская районная ветеринарная станция РБ, филиал в с.Языково, ул. Октябрьская, 194. Тел.+7(34747) 2-23-00, 2-29-20 | нет инф. | нет инф. |
| 8 | СП Удрякбашевский сельсовет, с.Удрякбаш, ул.Центральная, 31/1 тел. 8 (34747) 2-83-72, 2-83-42 udrjakbashsp_blag@mail.ru | 2 | 1 |
| 9 | Прокуратура МР Благоварский район РБ с.Языково, ул. Социалистическая, 6 тел. 8 (34747) 2-23-41. vk.com/genprocrf | нет инф. | нет инф. |
| 10 | Центр гигиены и эпидемиологии в РБ, ФБУЗ. Филиал в Чишминском, Архангельском, Благоварском, Буздякском, Давлекановском, Кармаскалинском, Кушнаренковском районах и г. Давлеканово. Р.п.Чишмы, ул.Речная, 2А.. Тел.: +7 (34797) 2-05-42, +7 (34797) 2-29-36 E-mail: rpnrb01@rpnrb.ufanet.ru Сайт: 02.rospotrebnadzor.ru/275 | нет инф. | нет инф. |

* согласно данным «Паспортов безопасности населенных пунктов» СП (2018). Требуется корректировка на момент проектирования!

5.5. Светомаскировка и оповещение.

Светомаскировка проводится по сигналу «воздушная тревога» (ВТ) с целью создания в темное время суток условий, затрудняющих обнаружение сельских поселений и объектов народного хозяйства с воздуха путем визуального наблюдения или с помощью оптических приборов, рассчитанных на видимую область излучения (0,40— 0,76 мкм).

Согласно п. 9.2 СНиП 2.01.51-90 территория Республики Башкортостан не входит в зону светомаскировки.

В сельских поселениях и на объектах народного хозяйства, не входящих в зону светомаскировки, осуществляются заблаговременно, как правило, только организационные мероприятия по обеспечению отключения наружного освещения населенных пунктов и объектов народного хозяйства, внутреннего освещения жилых, общественных, производственных и вспомогательных зданий, а также организационные мероприятия по подготовке и обеспечению световой маскировки производственных огней при подаче сигнала «Воздушная тревога».

Оповещение населения муниципального района

В Российской Федерации созданы и функционируют федеральная и межрегиональные (в границах федеральных округов), региональные (в границах субъектов Российской Федерации), местные (в границах муниципальных образований) и локальные (объектовые) системы оповещения (в районах размещения потенциально опасных объектов). Кроме того, развернуты работы по созданию специализированных технических средств информирования и оповещения населения, таких как общероссийская комплексная система информирования и оповещения населения в местах массового пребывания людей (ОКСИОН) и система защиты от угроз природного и техногенного характера, информирования и оповещения населения на транспорте (СЗИОНТ), предназначенных для информирования и оповещения населения в местах массового пребывания и на объектах транспортной инфраструктуры. Для оповещения и информирования населения также привлекаются средства связи и массовой коммуникаций общего пользования.

Комплексная система экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций – комплекс программно-технических средств систем мониторинга опасных природных явлений и техногенных процессов и оповещения для доведения сигналов и экстренной информации оповещения до органов управления, сил РСЧС и населения в автоматическом режиме. Создание Комплексной системы экстренного оповещения населения в строгом соответствии с требованиями Указа Президента Российской Федерации от 13 ноября 2012 года №1522 необходимо осуществлять на всех уровнях управления – федеральном, межрегиональном, региональном, муниципальном и объектовом. В рамках Комплексной системы экстренного оповещения населения предлагается объединить существующие  автоматизированные системы централизованного оповещения населения с системами мониторинга, прогнозирования и лабораторного контроля. На объектовом уровне дополнительно необходимо сопряжение с системами оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах.

Население муниципального района по распоряжению главы Администрации муниципального района оповещается главами администраций сельских поселений и руководителями организаций муниципального района.

Основной способ оповещения населения – передача информации и сигналов оповещения по сетям связи для распространения программ телевизионного вещания и радиовещания. Система оповещения строится на базе сетей связи общего пользования в целях своевременного и безусловного доведения сигналов (распоряжений) и информации до населения.

Оповещение в населенных пунктах предусматривается с использованием уличных громкоговорителей или громкоговорителей объектных систем оповещения. Места установки наружных средств оповещения определяют с учетом границ зон действия предполагаемых к установке средств оповещения.

Оповещение людей по сигналам ГО и ЧС осуществляется в автоматическом режиме трансляцией громкоговорителями речевых сообщений после подачи сигнала «Внимание всем!» электронными сиренами.

Оповещение района по сигналам ГО оперативным дежурным ГОЧС РБ осуществляется установленными Правительством РБ сигналами, а также используются каналы телевидения и радио.

Служба оповещения и связи организована на базе Благоварского  районного узла связи и обеспечивает связь со всеми населенными пунктами района. Узел связи размещен в наземном здании, обеспечен резервным источником электропитания и комплектами аккумуляторов и имеют не менее двух выводов от независимых источников.

В административных зданиях (сельских клубах и т.д.) имеются громкоговорители для оповещения населения в целях своевременного пресечения паники, информирования населения об обстановке, мерах безопасности, о возможностях и местах обеспечения водой, питанием, предметами первой необходимости, местах размещения медицинских пунктов и лечебных учреждений, о порядке обеспечения  коммунально-бытовыми услугами.

В настоящее время действующих  электросирен в населенных пунктах нет.

При возникновении ЧС для оповещения населения устанавливаются средства наружного оповещения (электросирены) с учетом радиуса слышимости от 300 до 700 м (в зависимости от рельефа местности,  расположения и этажности окружающих зданий).

В населенных пунктах сельского поселения Удрякбашевский сельсовет по расчету устанавливаются электросирены в количестве 8 единиц.

Размещение электросирен

| № п/п | Размещение сирен (объект, адрес) | Радиус слышимости (м) |
| --- | --- | --- |
| с.Удрякбаш |
| 1 | На крыше здании администрации сельского поселения по ул.Центральная, 31/1. | 500 |
| 2 | На поворотной угловой опоре ВЛ-6 кВ, расположенной около жилого дома № 25 по ул.Молодежная в существующей центральной части территории села (около северной границы закрытого кладбища) | 700 |
| 3 | На опоре ВЛ-6 кВ перед жилым домом по ул.Садовая, 45 в южной части территории села | 700 |
| д.Бузоулык |
| 4 | На опоре ВЛ-0,4 кВ около жилого дома № 4 по ул.Речная | 500 |
| д.Камышлы |
| В связи с малочисленностью проживающего населения установка сирены не предусмотрена |
| д.Куллекул |
| 5 | На крыше здания магазина по ул.Центральная, 3 в центральной части территории н.п. | 700 |
| д.Таллыкуль |
| 6 | На опоре ВЛ-0,4 кВ напротив жилого дома № 30/1 по ул.Лесная в центральной части н.п. | 500 |
| д.Хайдарово |
| В связи с малочисленностью проживающего населения установка сирены не предусмотрена |
| д.Шамеево |
| 7 | На опоре ВЛ-0,4 кВ около жилого дома № 10 по ул.Шамеевская в центральной части территории н.п. | 500 |
| д.Яланкуль |
| 8 | На опоре ВЛ-10 кВ, расположенной около ТП между жилыми домами № 16 и № 18 по ул. Луговая в центральной части территории н.п. | 500 |
| д.Япаркуль |
| В связи с малочисленностью проживающего населения установка сирены не предусмотрена |

В графической части  проекта раздел ГО ЧС не показан.

5.6. Лечебно-эвакуационное обеспечение

Лечебно-эвакуационное обеспечение населения в чрезвычайных ситуациях (ЛЭО в ЧС) - часть системы медицинского обеспечения, представляющая собой комплекс своевременных, последовательно проводимых мероприятий по оказанию экстренной медицинской помощи (ЭМП) пораженным в зонах ЧС в сочетании с эвакуацией их в лечебные учреждения для последующего лечения.

Практическая реализация лечебно-эвакуационных мероприятий достигается:

- созданием повсеместно необходимых чрезвычайных резервных фондов лекарственных препаратов, медикаментов и медицинского имущества:

- заблаговременной специальной подготовкой руководящего состава и формирований сил службы ЭМП (обучение, тренировка, соответствующее оснащение);

- готовностью транспорта (автомобильного, речного, авиационного, железнодорожного), предполагаемого к участию в лечебно-эвакуационных мероприятиях, и оснащение его соответствующей медицинской техникой и оборудованием;

- координацией действий всех формирований (спасательных, службы ЭМП и других медицинских учреждений), четким определением их сфер деятельности в ЧС, объемов работ, взаимодействия и подчинением единому центру руководства аварийно-спасательными работами;

- определением пунктов сбора, лечебных учреждений и готовностью их к принятию пораженных;

- взаимодействием между местными органами власти, аварийно-спасательными формированиями, полицией, войсковыми частями, лечебными учреждениями, предприятиями и организациями в зонах ЧС.

Пункт временного размещения (ПВР) эвакуируемых при ЧС на территории сельского поселения расположен в здании  сельского клуба в с.Удрякбаш  по ул.Центральная, 24. Количество размещаемого населения – нет данных.

В случае чрезвычайной ситуации на территории муниципального района Благоварский  район медицинская помощь населению оказывается в учреждениях здравоохранения районного центра с.Языково.

В ГБУЗ Языковская  ЦРБ имеется необходимый запас лекарств и медицинского оборудования, медперсонал укомплектован. В головном ЛПУ  создается неснижаемый резерв медикаментов и медико-санитарного имущества по расчету для ЧС. Спланировано бесперебойное снабжение больницы водой, теплом, электроэнергией.

Специально выделенной взлетно-посадочной полосы  (ВПП для безаварийного приема санавиации (вертолета)  согласно паспорту безопасности территории СП Удрякбашевский сельсовет, на территории сельского поселения  не имеется.

5.7. Мероприятия по повышению устойчивости функционирования района проектирования, защите населения и территории в военное время и ЧС.

Мероприятия по повышению устойчивости функционирования сельского поселения, защите его населения и территории в зависимости от его нахождения в зоне возможного сильного радиоактивного заражения (загрязнения) в военное и мирное время в соответствии со СНиП 2.01.51-91 «ИТМ ГО и ЧС и СНиП 2.07.01-89* должны предусматривать:

- рациональную застройку и размещение зданий и сооружений на территории населенных пунктов сельского поселения;

- обеспечение защиты населения;

- повышение надежности работы коммунально-энергитических и инженерно-транспортных систем населенных пунктов сельского поселения;

- исключение или ограничение возможности образования вторичных факторов поражения (пожаров, взрывов);

- обеспечение надежности системы управления районом;

- обеспечение надежных производственных связей и материально-технического снабжения;

- подготовку перевода коммунально-энергетических и инженерно-технических систем района и объектов экономики на аварийный режим работы и упрощенные технологии для военного времени;

- подготовку к восстановлению коммунально-энергетических систем населенных пунктов сельского поселения, нарушенного производства на объектах;

- инженерную подготовку территории (для обеспечения пожарной безопасности, защиты территории от опасных природных процессов);

- инженерное оборудование территории для систем водоснабжения, канализации, газоснабжения, теплоснабжения, связи, радиовещания, телевидения и т. д.);

- разработку транспортных схем (включая улично-дорожную сеть, автомобильный транспорт).

К решению задач повышения устойчивости функционирования района привлекаются объекты жилищно-коммунального хозяйства, объекты здравоохранения, управления внутренних дел, объекты сельскохозяйственного назначения, объекты торговли и питания, транспортные организации, строительные организации и др.

- Объекты жилищно-коммунального хозяйства обеспечивают повышение надежности работы водопроводных, газовых, энергетических и других сетей и сооружений коммунального хозяйства и подготовку к проведению неотложных восстановительных работ при их повреждении. Они обеспечивают также защиту воды и сооружений водопровода от заражения ОВ, РВ и БС, организуют лабораторный контроль за зараженностью питьевой воды на водопроводных станциях.

- Объекты здравоохранения разрабатывают и осуществляют мероприятия по медицинскому обеспечению населения.

- Управление внутренних дел разрабатывает и осуществляет мероприятия по охране наиболее важных объектов.

- Объекты сельскохозяйственного назначения организуют проведение мероприятий по защите сельскохозяйственных животных и растений, продуктов растениеводства и животноводства от оружия массового поражения (ОМП), подготовку сельскохозяйственной и специальной техники для проведения обработки пораженных животных и растений, обеззараживания территории, а также использование ее для выработки электроэнергии и обеспечения работы оборудования.

- Предприятия энергетики осуществляют мероприятия по светомаскировке объектов.

Наиболее вероятное поражение предприятий, отдельных сооружений будет в зонах возможных разрушений и паводкового подтопления (затопления), а также на территории, где могут возникнуть вторичные очаги поражения в результате аварий предприятий, хранящих и использующих в производственном процессе аварийно-химически опасные,  легковозгораемые и взрывчатые вещества.

Для всех источников водоснабжения и водопроводных сооружений должны быть выполнены проекты зон санитарной охраны. Зона санитарной охраны строгого режима должна быть огорожена и благоустроена. На территории ЗСО I и II поясов должны выполняться все требования, предусмотренные СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

Мероприятия по подготовке систем хозяйственно-питьевого водоснабжения предусматриваются согласно ВСН ВК 4-90 «Инструкции по подготовке систем хозяйственно-питьевого водоснабжения в чрезвычайных ситуациях».

При организации водоснабжения в районах размещения рассредоточиваемого и эвакуируемого населения в местах, не имеющих централизованного водоснабжения, следует пользоваться ГОСТ В 22.1.004-83 «Водоснабжение в районах размещения рассредоточиваемого и эвакуируемого населения. Общие требования» и ДСЛ-2.

Для хозяйственно-питьевого водоснабжения должен использоваться весь на-личный ресурс подземных вод. Преимущество должно быть отдано хорошо защищенным подземным водам. Необходимо использовать также хорошо защищенные подземные воды, содержащие природные примеси, удаляемые с помощью апробированных и используемых в практике методов обезжелезивания, обесфторивания, умягчения, удаления сероводорода, метана, микрофлоры.

При недостаточном количестве хорошо защищенных подземных вод в соответствии с ГОСТ 2761-84 «Источники централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения. Гигиенические, технические требования и правила выбора» должны использоваться и менее защищенные классы подземных вод:

− подрусловые воды;

− системы искусственного пополнения запасов подземных вод (СИППВ);

− подземные воды, не имеющие перекрывающих водонепроницаемых слоев.

Переход на источники водоснабжения с меньшей санитарной надежностью разрешается только в том случае, если для целей хозяйственно-питьевого водоснабжения использован весь ресурс хорошо защищенных подземных вод, а подведение подземных вод из отдаленных водоисточников связано с чрезмерной затратой материальных и финансовых средств. Поверхностные воды для системы хозяйственно-питьевого водоснабжения (СХПВ) могут использоваться только в тех случаях, когда исчерпан весь ресурс подземных водоисточников.

Все магистральные линии и трубопроводы, подводящие воду к основным по-требителям, должны быть закольцованы, чтобы гарантировать бесперебойную подачу воды потребителям при авариях, выходе из строя и ремонте отдельных участков сети, для обеспечения постоянной циркуляции воды, предотвращающей образование отложений и их выносы к потребителям.

На водоводах и магистральных трубопроводах должны быть оборудованы пункты раздачи питьевой воды в передвижную тару. В порядке исключения дополнительные водоразборные пункты могут быть организованы на пожарных гидрантах при условии, что данный участок сети оборудован фильтром-поглотителем. Количество точек отбора определяется в зависимости от диаметра трубопровода и длины участка, намеченного для отбора воды, т.е. от имеющегося в трубопроводе объема воды.

Насосные станции, водонапорные башни, резервуары должны иметь обводные линии с запорными устройствами. Два раза в год должна проверяться работоспособность арматуры, производиться ее текущий ремонт. Ежегодно в СПРВ должен проводиться контроль состояния всех трубопроводов, осуществляться гидропневматическая или гидромеханическая очистка их внутренних поверхностей от отложений. В зависимости от интенсивности отложений устанавливается график очистки труб, с тем, чтобы предотвратить их накопление и случаи залповых выносов к потребителям.

В соответствии с федеральным законом: «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» и Постановлением Правительства РФ «О порядке создания и использования резервов для ликвидации ЧС природного и техногенного характера» для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в организациях должны быть созданы объектовые резервы материальных ресурсов. Резервы материальных ресурсов для ликвидации ЧС создаются исходя из прогнозируемых видов и масштабов ЧС, предполагаемого объема работ по их ликвидации, а также, максимально возможного использования имеющихся сил и средств для ликвидации ЧС.

Финансирование расходов по созданию, хранению, использованию и восста-новлению резервов материальных ресурсов для ликвидации ЧС осуществляется за счет собственных средств. Финансовые ресурсы для ликвидации ЧС создаются путем резервирования финансовых средств на специальном лицевом счете в банке, в количестве, достаточном для проведения АСДНР. Допускается вместо создания финансовых и материальных резервов, кроме предназначенных для локальных аварий (аварийный запас), заключать договор страхования резервов со страховыми компаниями, осуществляющими данный вид страхования.

Резервы материальных ресурсов для ликвидации ЧС размещаются на объектах, предназначенных для их хранения и откуда возможна их оперативная доставка в зоны ЧС. Резервы материальных ресурсов для ликвидации ЧС используются при проведении аварийно-спасательных и других неотложных работ по устранению непосредственной опасности для жизни и здоровья людей и других первоочередных мероприятий, связанных с обеспечением жизнедеятельности пострадавшего населения.

Резервы материальных ресурсов для ликвидации аварий должны включать: средства индивидуальной защиты; медицинское имущество. Также, при необходимости, в состав резервов материальных ресурсов могут быть включены и другие материальные ресурсы.

Оповещение населения организуется во всех звеньях управления в целях своевременного приведения в готовность гражданской обороны, предупреждения населения об угрозе нападения противника, радиоактивном, химическом и бактериологическом заражении, угрозе катастрофического затопления, стихийных бедствиях. Система оповещения, обеспечивающая централизованное и децентрализованное доведение сигналов оповещения, заблаговременно создается в мирное время.

Основная роль в оповещении населения отводится системе проводного вещания. Один из каналов радиотелефонной связи должен быть задействован для передач местной радиотрансляционной сети с выводом сигнала на громкоговоритель, имеющий источник аварийного питания.

При угрозе возникновения или возникновении ЧС оповещаются руководители следующих организаций:

− ЕДДС

− администрация муниципального района;

− управление МВД;

− управление ФСБ;

− медсанчасть.

Устойчивое развитие территории достигается в результате добровольного и осознанного избрания населением экологических приоритетов.

5.8. Защита сельскохозяйственных животных, продукции животноводства и растениеводства.

Защита сельскохозяйственных животных

Подготовительные инженерно-технические мероприятия, обеспечивающие осуществление защиты сельскохозяйственных животных, должны проводится заблаговременно, в мирное время, с учетом обеспечения возможного перехода на соответствующий режим защиты в течение одних суток.

При радиоактивном заражении (загрязнении) местности животноводческие помещения должны обеспечивать непрерывное пребывание в них животных в течение не менее двух суток. На этот период необходимо иметь защитные запасы кормов и воды.

Для обеспечения животных водой на фермах и комплексах оборудуются защищенные водозаборные скважины. В качестве резервного водоснабжения следует предусматривать использование существующих и вновь устраиваемых шахтных или трубчатых колодцев, а так же защищенных резервуаров.

Для проведения ветеринарной обработки зараженных (загрязненных) животных на фермах и комплексах следует предусматривать оборудование специальных площадок.

На животноводческих фермах и комплексах, а также на птицефабриках необходимо предусматривать автономные источники электроснабжения.

Защита продукции животноводства, растениеводства и производственных товаров

При проектировании новых и реконструкции действующих предприятий по переработке продукции животноводства и растениеводства, а так же баз, холодильников и складов для хранения продовольственных товаров должна предусматриваться защита этой продукции и товаров от заражения (загрязнения) аэрозолями радиоактивных веществ (РВ) и отравляющих веществ (ОВ), биологических (бактериальных) средств (БС).

Ограждающие строительные конструкции производственных зданий и сооружений на предприятиях по переработке продукции животноводства и растениеводства, а также баз, холодильников и складов для хранения продовольствия должны иметь необходимую непроницаемость для аэрозолей РВ, ОВ и БС, обеспечиваемую за счет уплотнения или герметизации этих конструкций.

Склады, предназначенные для хранения продовольствия в газовой среде, относятся к герметизированным и дополнительной герметизации не подлежат.

6. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

| № п.п. | Показатели | Единица измерения | Современное состояние на 2022 г. | На расчетный срок 2043 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Территория |  |  |  |
| 1.1 | Общая площадь земель сельского поселения Удрякбашевский сельсовет в административных границах | га | 10480,024 | 10480,024 |
|  | в том числе по категориям: |  |  |  |
| 1 | Земель лесного фонда | га | 123,733 | 123,733 |
| 2 | Земель водного фонда | га | 23,779 | 23,779 |
| 3 | Земель сельскохозяйственного назначения | га | 9793,097 | 9785,5629 |
| 4 | Земель особо охраняемых территорий и объектов (ООТ) | га | - | - |
| 5 | Земель промышленности, энергетики, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли обороны, обеспечения безопасности, транспорта, иного спец. назначения | га | 59,405 | 66,0321 |
| 6 | Земель населенных пунктов, в т.ч.: | га | 480,01 | 480,917 |
|  | жилых зон с преобладанием индивидуальной застройки | га / % | 322,4 / 100% | 323,6 / 100% |
|  | общественно-деловых зон | га | 5,80 | 7,43 |
|  | производственных зон, зон инженерной и транспортной инфраструктур | га | 50,53 | 52,45 |
|  | рекреационных зон | га | 59,5 | 60,17 |
|  | земель водного фонда | га | 2,27 | 2,27 |
|  | земель специального назначения в сост. н.п. | га | 8,6 | 9,8 |
|  | прочих земель в составе н.п. | га | 30,91 | 25,2 |
| 7 | Земель запаса | га | - | - |
| 2 | Население |  |  |  |
| 2.1 | Численность населения сельского поселения | тыс.чел. | 0,763 | 0,934 |
| 2.2 | Возрастная структура населения: |  |  |  |
|  | моложе трудоспособного возраста | тыс.чел / % | 0,105 / 13,76 | 0,123 / 13,17 |
|  | в трудоспособном возрасте | тыс.чел / % | 0,414/ 54,26 | 0,510 / 54,6 |
|  | старше трудоспособного возраста | тыс.чел / % | 0,244 / 31,98 | 0,301 / 32,23 |
| 3 | Жилищный фонд |  |  |  |
| 3.1 | Жилищный фонд | тыс.м2 | 14,299 | 28,020 |
|  | Объем нового жилищного строительства (индивидуальная усадебная застройка) | тыс.м2 | - | 13,721 |
| 3.2 | Средняя жилищная обеспеченность | м2 / чел. | 18,740 | 30,0 |
| 4 | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания |  |  |  |
| 4.1 | Дошкольные образовательные учреждения | мест | - | 33 |
| 4.2 | Общеобразовательные учреждения | мест | 90 | 93 |
| 4.3 | СВА/ФАП/ аптечный пункт | объект на насел.пункт | - / 2 / - | - / 3 / 13,1 |
| 4.4 | Выдвижной пункт медицинской помощи | 1 автомобиль | - | - |
| 4.5 | Магазины товаров повседневного спроса | м2 торг.пл. | 84 | 280,2 |
| 4.6 | Предприятия общественного питания | место | - | 22 |
| 4.7 | Предприятия бытового обслуживания | раб.место | - | 7 |
| 4.8 | Клубы сельских поселений | мест | 110 | 215 |
| 4.9 | Помещения для культурно-массовой работы | м2 | нет.инф. | 46,7 |
| 4.10 | Плоскостные спортивные сооружения | га | 0,06 | 0,745 |
| 5 | Транспортная инфраструктура |  |  |  |
| 5.1 | Протяженность линий внешнего транспорта | км | 21,416 | 21,416 |
| 5.2 | Общая протяженность внутрипоселковых дорог | км | 16,137 | 18,748 |
| 5.3 | Площадь покрытия в н.п. | га | 9,682 | 11,248 |
| 5.4 | Количество индивидуального транспорта | ед. | 191 | 327 |
| 5.5 | Уровень автомобилизации на 1000 жителей | ед. | 250 | 350 |
| 6 | Ритуальное обслуживание населения |  |  |  |
| 6.1 | Общая площадь кладбищ (норм - 0,24га/1000 жителей) | га | 1,786 | 1,786 |

7.  БАЛАНС ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ

Проектом предлагаются изменения в балансе территорий сельского поселения Удрякбашевский сельсовет, связанные с изъятием земель для  следующих нужд:

- изменений границ н.п. д.Камышлы;

-  резервирование площадок для размещения  промзон, инженерных сетей, связи и  т.д.

Согласно проекту генерального плана сельского поселения, земли сельскохозяйственного назначения, используемые для выпаса скота и сенокошения, сократятся на 7,5341 га с одновременным переводом части земель  в категорию земель населенных пунктов (1,007 га) с  уменьшением площади н.п. Таллыкуль на 0,1 га; части земель -  в категорию земель промышленности, …., и иного спец. назначения (6,6271 га).

Баланс территории выглядит следующим образом:

Предлагаемое распределение земельного фонда сельского поселения Удрякбашевский сельсовет по категориям земель на расчетный срок (2043 г.):

| № п/п | наименование | сущ. положение 2013г | расчетный срок 2033г. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | га | % | га | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Земли сельскохозяйственного назначения | 9793,097 | 93,46 | 9785,5629 | 93,37 |
| 2 | Земли в ведении сельсоветов (земли населенных пунктов) | 480,01 | 4,58 | 480,917 | 4,59 |
| 3 | Земли промышленности, энергетики, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли обороны, обеспечения безопасности, транспорта, иного спец. назначения | 59,405 | 0,57 | 66,0321 | 0,63 |
| 4 | Земли особо охраняемых территорий и объектов (ООТ) | - | 0,00 | - | 0,00 |
| 5 | Земли лесного фонда | 123,733 | 1,18 | 123,733 | 1,18 |
| 6 | Земли водного фонда | 23,779 | 0,23 | 23,779 | 0,23 |
| Итого земли в административных границах сельского поселения | 10480,024 | 100 | 10480,024 | 100 |

Проектом предусматривается  заполнение (на расчетный срок) пустующих участков в существующей жилой застройке в целях использования под индивидуальное жилищное строительство и объекты общественного назначения, а так же малоэтажное индивидуальное жилищное строительство на свободных земельных участках.

Сведения о землях сельскохозяйственного назначения, которые планируется перевести в иную категорию

| Перечень земельных участков с/хоз. назначения, из состава которых планируется осуществить перевод земель | Площадь перевода, га | Планируемая категория перевода | Кадастр ст-ть, руб/ м² | Вид использо вания | Форма собственности | Вид использования (проект) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Изменение границ д.Камышлы |
| 02:14:180101:20 | 0,542 | Земли населенных пунктов | 4,44 | Для с/х пр-ва | не определ., единый землепользователь | под размещение фермерского хоз-ва |
| ЗУ восточнее 02:14:180101:20 | 0,465 |  | 4,44 | Для с/х пр-ва | не определ., единый землепользователь | под размещение фермерского хоз-ва |
| Итого: | 1,007 |  |  |  |  |  |
| расширение других населенных пунктов не предусмотрено |

под земли промышленности, энергетики, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли обороны,  обеспечения безопасности, транспорта, иного спец.назначения

| Перечень земельных участков с/хоз. назначения, из состава которых планируется осуществить перевод земель | Площадь перевода, га | Планируемая категория перевода | Кадастр ст-ть, руб/ кв.м | Вид использо вания | Форма собственности | Вид использования (проект) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЗУ 02:14:000000: 3211 | 0,3213 | Земли пром-ти, .....и иного спец. назначения | 4,34 | с/хоз. назначения | СППО | Для размещения части действующего кладбища д.Бузоулык |
| часть ЗУ 02:14:180101:12 | 0,284 | Земли пром-ти, …иного спец.назначения | 4,44 | с/хоз. назначения | не опред., единый землепользователь | Для размещения действующего кладбища д.Камышлы |
| Часть ЗУ 02:14:181401:37 | 0,183 | Земли пром-ти, … и иного спец. назначения | 4,44 | с/хоз. назначения | не опред., единый землепользователь | Размещение части действующего кладбища д.Таллыкуль |
| ЗУ02:14:180501: 285 | 0,15 | Земли пром-ти, … и иного спец. назначения | 4,44 | с/хоз. назначения - (ритуальная деятельность) | СППО | Размещение части действующего кладбища д.Яланкуль |
| ЗУ 02:14:180501:286 | 0,3671 |  |  |  |  |  |
| На западной границе квартала 02:14:190801, напротив ЗУ 02:14:180502:55 | 1,244 | Земли пром-ти, …иного спец.назначения | нет инф. | с/хоз. назначения | не опред., единый землепользователь | Размещение закрытого 2-го клад бища д.Удрякбаш |
| 02:14:181001:1 | 0,1257 | Земли пром-ти, …иного спец.назначения | 5,08 | с/хоз назнач. -для ведения КФХ | не опред., единый землепользователь | Размещение закрытого кладбища д.Хайдарово |
| Севернее ЗУ 02:14:181001:1 | 0,150 |  | нет инф. | с/хоз. назначения |  |  |
| 02:14:180301:56 | 0,50 | Земли пром-ти, …иного спец.назначения | 5,09 | с/хоз пр-во - выращивание зерновых (семеноводство) | Частнаясобств-ть | Промзона (резерв), в С-направ. от с.Удрякбаш |
| участок ЗУ между а/дорогой и ЗУ 02:14:180502:40 | 0,668 | Земли пром-ти, …иного спец.назначения | нет инф. (4,83?) | с/хоз. назначения | не опред., единый землепользователь | Промзона (резерв), в Ю-З направ. от с.Удрякбаш |
| Часть ЗУ 02:16:180502:50 | 1,435 |  | 4,44 |  |  | Промзона (резерв), в В направ. от д.Шамеево |
| 02:14:180501:253 | 0,64 | Земли пром-ти, …иного спец.назначения | 4,98 | с/хоз. назначения | не опред., единый землепользователь | Промзона (резерв), в З направ. от д.Таллыкуль |
| 02:14:180502:42 | 0,559 | Земли пром-ти, …иного спец.назначения | 4,39 | с/хоз. назначения (для ведения КФХ) | не опред., единый землепользователь | Промзона (резерв), в Ю направ. от с.Удрякбаш |
| ВСЕГО под земли пром-ти, …и иного спец.назначения: | 6,6271 |  |  |  |  |  |

Перечень объектов местного значения, размещаемых за границами населенных пунктов и их основные характеристики

| наименование объекта | местоположение (кадастр. номер) | наименование функциональной зоны | пло щадь земельного участка | существующая категория земель | планируемая категория земель | краткое обоснование выбранного варианта размещения объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Для размещения части действующего кладбища д.Бузоулык | ЗУ 02:14: 000000: 3211 | Ритуальная зона | 0,3213 | с/хоз. назначения | Земли пром-ти, .....и иного спец. назначения Земли пром-ти, .....и иного спец. назначения | захоронения на данной территории осуществлялись издавна, сложился традиционный обычай населения, в связи с чем иные варианты размещения кладбищ отсутствуют |
| Для размещения действующего кладбища д.Камышлы | часть ЗУ 02:14: 180101:12 | Ритуальная зона | 0,284 | с/хоз. назначения |  |  |
| Размещение действующего кладбища д.Таллыкуль | Часть ЗУ 02:14: 181401:37 | Ритуальная зона | 0,183 | с/хоз. назначения |  |  |
| Размещение действующего кладбища д.Яланкуль | ЗУ02:14: 180501: 285 | Ритуальная зона | 0,15 | с/хоз. назначения - (ритуальная деятельность) |  |  |
|  | ЗУ02:14: 180501: 285 |  | 0,3671 |  |  |  |
| Размещение закрытого 2-го кладбища д.Удрякбаш | На западной границе квартала 02:14: 190801, напротив ЗУ 02:14:180502: 55 | Ритуальная зона | 1,244 | с/хоз. назначения |  |  |
| Размещение закрытого кладбища д.Хайдарово | 02:14: 181001:1 | Ритуальная зона | 0,1257 | с/хоз. назначения |  |  |
| Размещение закрытого кладбища д.Хайдарово | Севернее ЗУ 02:14: 181001:1 |  | 0,150 |  |  |  |
| Промзона (резерв), в С-направ. от с.Удрякбаш | 02:14: 180301: 56 | промзона | 0,50 | с/хоз назнач. -для ведения КФХ | Земли пром-ти, .....и иного спец. назначения | Решение Совета СП Удрякбашевский сельсовет МР Благоварский район от 29.06.2023 года № 45-340 |
| Промзона (резерв), в Ю-З направ. от с.Удрякбаш | ЗУ между а/дорогой и ЗУ 02:14: 180502:40 | промзона | 0,668 | с/хоз. назначения |  |  |
| Промзона (резерв), в В направ. от д.Шамеево | Часть ЗУ 02:16: 180502:50 | промзона | 1,435 | с/хоз пр-во - выращивание зерновых (семеноводство) |  |  |
| Промзона (резерв), в З направ. от д.Таллыкуль | 02:14: 180501: 253 | промзона | 0,64 | с/хоз. назначения |  |  |
| Промзона (резерв), в Ю направ. от с.Удрякбаш | 02:14:180502:42 | промзона | 0,559 | с/хоз. назначения |  |  |
| Итого: |  |  | 6,6271 |  |  |  |

УМЕНЬШЕННЫЕ  КОПИИ   ФРАГМЕНТОВ  КАРТ

резервирование площадки под промзону  в С-направлении от с.Удрякбаш

резервирование площадки под промзону  в Ю-З- направлении от с.Удрякбаш

резервирование площадки под промзону  в  В-направлении от д.Шамеево

резервирование площадки под промзону  в З-направлении от д.Таллыкуль

резервирование площадки под промзону  в Ю- направлении от с.Удрякбаш

Территориальное развитие сельского поселения связано с необходимостью перевода части территорий из одной категории земель в другую. Перевод земель должен производиться на основании Федерального закона «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую» №172-ФЗ от 21.12.2004 г.».

Развитие населенных пунктов производится в соответствии с перечнем земельных участков, резервируемых для муниципальных нужд в целях перспективного развития населенных пунктов муниципального района Благоварский район.

На основе проектных предложений представлены основные показатели изменения земельного баланса территории сельского поселения Удрякбашевский сельсовет.

Согласно данным Администрации МР Благоварский район, на территории сельского поселении  Удрякбашевский  сельсовет мелиоративная система отсутствует.